## Slide 1
25
.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
Расчёт естественного освещении помещения
Цель практического занятия – освоение методов расчёта естест- венного освещения помещения.
Продолжительность занятий: 4 часа
Материально-техническое обеспечение: конспект лекций по «Охране труда», Практикум по проведению практических занятий, калькулятор.
Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ППК-13.
Теоретические положения. На уровень освещенности помещения при естественном освещении влияют следующие факторы: световой климат; площадь и ориентация световых проемов; степень чистоты стекла в свето- вых проемах; окраска стен и потолка помещения; глубина помещения; на-

## Slide 2
личие предметов, закрывающих окно как изнутри, так и снаружи помеще- ния.
Естественное освещение оценивается коэффициентом е естественной освещенности (КЕО):
е = (Евн / Е нар)*100 , (3.1)
где Евн - освещенность, создаваемая внутри помещения, лк; Енар - ос- вещенность земной поверхности от небосвода, лк.
Нормированное значение ен (КЕО) для помещений, которые разме- щены в I, II, IV,V поясах светового климата, определяется по формуле
ен = ен III *m*c , (3.2)
где ен III– нормированное значение КЕО согласно СНиП ІІ-4-79 «Нор мы проектирования. Естественное и искусственное освещение» в III
световом поясе Украины. ;
m – коэффициент светового климата; с – коэффициент солнечности климата
В охране труда нормируется еmin зависимости от следующих факторов:
вида выполняемой работы (помещения);
расположения световых проемов;
конструктивных особенностей световых проемов и расположенных рядом строений.
При боковом естественном освещении минимальное значение коэф- фициента естественной освещенности (еmin) нормируется:
при одностороннем - в точке, расположенной на расстоянии 1м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;
при двустороннем - в точке посередине помещения на пересече- нии вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной
рабочей поверхности (или пола);
При верхнем и совмещенном освещении нормируется среднее значение КЕО (еср):
eср = 1 / N (e1/2 + e2 + e3 + … + en/2), (3.3)
где N - число точек определения (первая и последняя точки выбирают- ся на расстоянии 1м от поверхности наружных стен или перегородок);

## Slide 3
e1, e2…en - значения КЕО при верхнем и совмещенном освещении в точках характерного разреза помещения.
Под условной поверхностью понимается условно принятая горизон- тальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола. При экспери-
ментальном определении КЕО требуется производить замеры освещенности внутри и снаружи здания одновременно, когда небо затянуто облаками. Точку для измерения наружной освещенности выбирают на открытом уча- стке земной поверхности.
При совмещенном освещении КЕО определяют по формуле:
ei = eб + eв , (3.4)
где еб и ев - КЕО соответственно при боковом и верхнем освещении.
Для обеспечения нормированного значения КЕО площадь световых проемов при боковом освещении определяется по формуле:
S0 = en * η0*Sп*Кзд* Кз / 100*τ0*r1, (3.5) при верхнем:
Sф = eн * ηф*Sн*Кз* / 100*τ0*r1, (3.6)
где eн - нормированное значение КЕО;
S0 и Sф - площадь окон и фонарей соответственно, м2; Sn - площадь пола, м2 ;
 0 - общий коэффициент светопропускания;
r1 и r2 – коэффициенты, учитывающие повышение КЕО от отраженно- го света (ориентировочно значение r1 можно принимать в пределах от 1,5 до 3,0, (причем большее значение при боковом одностороннем освещении, меньшее - при боковом двустороннем; значение коэффициента r2 выбирает- ся в пределах от 1,1 до 1,4);
η0 и ηφ - световая характеристика окна и фонаря (ориентировочно при- нимается для фонарей от 3,0 до 5,0: для окон - от 8,0 до15);
Кзд - принимается в пределах от 1,0 до 1,5 и характеризует затемнение окна от противостоящих зданий;

## Slide 4
Кз - коэффициент запаса, принимается равным 1,5…2,0; причем мень- шее значение используется при вертикальном расположении светопропус- кающего материала.
По рассчитанной площади световых проемов определяют их размеры и количество.
3. Порядок расчёта
Расчёт выполняется в следующей последовательности:
- определить нормированное значение (КЕО) ен для помещений, кото-
рые размещены в поясе (I, II, IV,V) светового климата в соответствии с ус- ловиями задачи;
определить площадь световых проемов при верхнем и совмещённом, боковом и верхнем освещении;
рассчитать площади световых проемов;
определить их размеры световых проёмов и количество;
определить достаточность естественного освещения;
определить необходимую площадь зенитных фонарей для естествен- ного освещения помещения;
определить КЕО в точке помещения, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабо-
чей поверхности.
4. Варианты заданий
Таблица 3.1 – Входные данные по задачам № 1 и № 2
Вари- анты | Показатели |  |  | 
Содержание и остальные показатели из задачи №1 |  |  |  | 
№ п.п. | L | B | h1 | n
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 12 | 5 | 2 | 4
2 | 14 | 7 | 1.8 | 5
3 | 13 | 8 | 2.2 | 3
4 | 16 | 6 | 2 | 4
5 | 15 | 7 | 1.8 | 3

## Slide 5
Продолжение таблицы 3.1
Содержание и остальные показатели из задачи №2 |  |  |  | 
№ п.п. | L | B | H | h1
1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | 100 | 10 | 4.2 | 2.5
8 | 105 | 11 | 4.4 | 2.8
9 | 110 | 14 | 4.3 | 2.7
10 | 120 | 16 | 4.5 | 2.6
Содержание и остальные показатели из задачи №3 |  |  |  | 
№ п.п. | L | B | H | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
12 | 40 | 16 | 4 | 0.45
13 | 42 | 14 | 5 | 0.5
14 | 43 | 13 | 3.5 | 0.4
15 | 45 | 16 | 4.5 | 0.5
Содержание и остальные показатели из задачи №4 |  |  |  | 
№ п.п. | l | h | ср | nпр
1 | 2 | 2 | 3 | 4
16 | 1.2 | 1.0 | 0.45 | 4
17 | 1.0 | 0.8 | 0.55 | 3
18 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 2
19 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 4
20 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 5
5. Примеры расчёта
Задача 1. Расчёт бокового естественного освещения помещения
Определить достаточность естественного освещения в лаборатории механосборочного цеха (IV световой пояс).. Ширина помещения составляет B = 4,5 м, длина L = 9 м. В помещении находятся n = 3 окна ориентирован- ных на восток с размерами a  b = 2,2  1,4 м. Высота от уровня рабочей по- верхности до верха окна – h1 = 2 м. Расстояние расчётной точки от наруж- ной стены l = 2,6 м, высота рабочей поверхности hр = 0,8 м. Угловая высота середины окна над рабочей поверхностью составляет 22. Зрительная рабо- та средней точности. Окна двойные с деревянными рамами, стекло обычное листовое. Средневзвешенный коэффициент отражение ср = 0,4. На расстоя- нии P = 45 м от окон расположено здание. Длина и высота этого здания рав-

## Slide 6
ны соответственно Hпр = 30 м, lпр = 120 м. Здание отделано светлозеленой атмосферостойкой фасадной краской на бетоне.
При накладывании плана здания на графики Данилюка (рис. Л4, Л5
ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 «Естественное и искусственное освещение»: n1 - ко- личество лучей по графику I, падающих от неба через световые проёмы в расчётную точку на поперечном разрезе помещения», рис. Л-4, n2 - количе- ство лучей по графику II, падающих от неба через световые проёмы в рас- чётную точку на поперечном разрезе помещения», рис. Л-5) были найдены значения, указанные в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Количество лучей, падающий в расчётную точку
Количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на поперечном разрезе помещения | n1 | 5
Количество лучей по графику I, проходящих от противостоящего здания через световые про- ёмы в расчётную точку на поперечном разрезе помещения | n1’ | 8
Количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проёмы в расчётную точку на плане помещения | n2 | 12
Количество лучей по графику II, проходящих от противостоящего здания через световые проёмы в расчётную точку на плане помеще- ния | n2’ | 8
Решение. Так как работа в помещении относится к зрительной работе
н
средней точности, то выполняемые работы относятся к IV разряду ( где е III
– значение КЕО по ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 для III светового пояса (принима-
н
ем е III = 1,5%)
Определяем нормированное значение коэффициента естественного освещения – КЕО (ен).
III
н н
КЕО  e  e
m c ,
(3.7)
где
н
eIII
– коэффициент естественного освещения для Ш пояса светового
климата, определяемого с учетом характера зрительной работы ; m – коэффициент светового климата;
с – коэффициент светового климата.
н
деляем. Объект относился к четвертому поясу светового климата, поэтому значение «m» принимаем равным 0,9. Так как окна ориентированы на вос- ток, то значение «c» принимаем равным с = 0,75. Подставляем полученные значения в формулу и округляем до десятых:
Для IV разряда зрительной работы eIII принимаем равным 1,5%. Опре-

## Slide 7
н
КЕО  eн  eIII  m  c 1,5  0,75  0,9  0,9 %.
Находим 0 – общий коэффициент светопропускания
0  1  2  3  4  5 ,
(3.8)
где 1 – коэффициент светопропускания материала;
2 – коэффициент, который учитывает потери света в оконной раме;
3 – коэффициент, который учитывает потери света в несущих конструкци- ях;
4 – коэффициент, который учитывает потери света в солнцезащитных уст- ройствах;
5 – коэффициент, который учитывает потери света в светозащитной сетке, которая устанавливается под фонарями (для бокового освещения 5 = 1).
Указанные коэффициенты определяются по ДБН В. 2.5 – 28 – 2006.
Поскольку окна изготовлены из двойных деревянных рам, в которые вставлено листовое стекло, то 1 = 0,8.
Для двойных раздельных деревянных рам по приложению 2 = 0,6.
Поскольку по условию у нас нет потерь света в несущих конструкциях
3 = 1.
Поскольку окна не имеют светозащитных устройств 4 = 1. Подставляем значения в формулу 1.2:
о = 0,8  0,6  1  1  1 = 0,48.
Находим высоту от уровня пола до верха окна:
h1 = hр + h = 0,8 + 2 = 2,8 м. (3.9)
Находим индекс противостоящего здания в плане:
1
120  2,6  2,98
P  l a 45  2,6 2,2
lпр  l
Z 
.
(3.10)
Находим индекс противостоящего здания в разрезе:
1
2
P  l h 45  2,6 2,8
Hпр  l
Z 
30  2,6  0,59 .
(3.11)
Находим по (ДБН В. 2.5 – 28 – 2006) значение коэффициента R, кото- рый учитывает относительную яркость противостоящего здания:
R = 0,3.
Находим также значение коэффициента q, который учитывает нерав- номерную яркость облачного неба:
q = 0,75.
Принимаем коэффициент запаса Kз = 1,3 (при количестве чисток окон 2 раза в год).
Отношение расстояния расчётной точки от наружной стены L к глуби-
не помещения B:
l / B = 2.6 / 4.5 = 0.58. (3.12)

## Slide 8
Находим отношение глубины помещения B к высоте от уровня рабочей поверхности до верха окна h1:
(3.13)
B  4,5  2,25 .
h1 2
Отношение длины помещения к его глубине:
B 4,5
L  9
 2 . (3.14)
Определяем коэффициент r1 = 1,2.
Находим геометрический коэффициент естественной освещённости, учитывающий прямой свет неба:
б  0,01  (n1  n2 )  0,01  (12  20)  2,4% .
(3.15)
Находим геометрический коэффициент естественной освещённости, учитывающий свет, отражённый от противостоящего здания:
зд  0,01 (n1'n2 ')  0,01 (10  22)  2,2%.
(3.16)
Найдём значение КЕО по формуле:
k 1,3
з
р б зд
e    q    R r1  0  2,4  0,75  2,2  0,3 1,2  0,48  1,1% . (3.17)
Сравниваем расчётное значение КЕО с нормированным значением:
eр  eн , 1,1%  0,9%.
Поскольку расчётное значение КЕО превышает нормированное значе- ние, то делаем вывод о том, что уровень естественной освещённости у нас достаточный для нормальной работы.
Задача 2. Расчёт необходимой площади окон для бокового
естественного освещения
Рассчитать необходимую площадь окон для бокового одностороннего естественного освещения для производственного участка размерами L  B = 108  9 м высотой 3,8 м. Высота от уровня рабочей поверхности до верха окна h1 = 2,4 м. Здание находится в IV световой пояс. Напротив участка нет затеняющих зданий. Окна ориентированы на запад. Характер зрительной работы соответствует работе IV разряда. Коэффициент отражения потолка равен потолка = 0,7, отражения стен стен = 0,5 , пола  = 0,1. Расстояние рас- чётной точки от наружной стены l = 6 м, высота рабочей поверхности hр = 0,7 м.
Решение. Необходимая площадь окон Sокон вычисляется по формуле:

## Slide 9
общ 1
окон зд
S
100    r
 eн  Кз  о Sпола  K
, (3.18)
где ен – нормированное значение коэффициента естественного осве- щения КЕО:
Кз – коэффициент запаса;
окон – значение световой характеристики окон; Sп – площадь пола, м2;
о – общий коэффициент светопропускания окон;
r1 – коэффициент, который учитывает повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения.
Кзд – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями.
Определяем значения величин, входящих в расчётную формулу. Нормированное значение КЕО определяем из выражения:
III
н н
КЕО  e  e  m  c 1,5  0,9  0,8 1,1%
,
(3.19)
н
где е III – значение КЕО по СНиП II-4-79 для III светового пояса (при-
н
нимаем по приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 е III = 1,5%);
m – коэффициент светового климата (m = 0,9 по приложению ДБН В.
2.5 – 28 – 2006 ;
c – коэффициент солнечности климата, зависящий от ориентации окон по азимуту и вида организации естественного освещения (по приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 принимаем c = 0,8).
По приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 коэффициент запаса Kз = 1,3 (он определяет периодичность чистки стекол)
Находим отношение глубины помещения B к высоте от уровня рабочей
поверхности до верха окна h1:
В / h1 = 9 / 2.4 = 3.2.
Отношение длины помещения к его глубине:
L / B = 108/9 = 12
По приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006. Световая характеристика окна равна о = 8.
Определяем общий коэффициент светопропускания окон:
0  1  2  3  4  5 ,
(3.20)
где 1 – коэффициент светопропускания материала;
2 – коэффициент, который учитывает потери света в оконной раме;

## Slide 10
3 – коэффициент, который учитывает потери света в несущих конст- рукциях;
4 – коэффициент, который учитывает потери света в солнцезащитных устройствах;
5 – коэффициент, который учитывает потери света в светозащитной сетке, которая устанавливается под фонарями.
Поскольку окна изготовлены из двойных деревянных рам, в которые
вставлено листовое стекло, то по приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 1 = 0,8.
Для двойных раздельных деревянных рам по приложению ДБН В. 2.5 –
28 – 2006 2 = 0,6.
Поскольку по условию у нас нет потерь света в несущих конструкциях
3 = 1.
Поскольку окна не имеют светозащитных устройств 4 = 1. Для бокового освещения 5 = 1.
Подставляем значения в формулу:
о = 0,8  0,6  1  1  1 = 0,48
Подсчитаем площадь потолка, стен, пола:
Sпотолка  Sпола  108  9  972 м2
Sстен  2 108  3,8  2  9  3,8  889 м2
Определяем средневзвешенный коэффициент отражения ср
пот стен пола
пот стен стен пола пола .
(3.21)
ср
972  889  972
 0,7  972  0,5  889  0,1 972  0,43

Отношение расстояния расчётной точки от наружной стены l к глуби- не помещения B (1/В):
1 / В = 6 /9 = 0,67.
По приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 определяем коэффициент r1 = 1,4.
Поскольку затеняющие здания отсутствуют коэффициент Kзд принима-
ем равным 1.
Подставляем значения в формулу 3.18 и определяем площадь окон:
S
окон
0,48 1,4 100
 1,11,3  8  972 1  165,5 м2

## Slide 11
Площадь окон 165,5 м2. При стандартном размере рамы 1,51,7 м пло- щадь одного окна составит 2,55 м2 и количество окон равно:
S 2,55
ст
окон
n  Sокон  165  55 шт.
Задача 3. Расчёт необходимой площади зенитных фонарей при верхнем естественном освещении помещения
Требуется определить необходимую площадь зенитных фонарей для ес- тественного освещения помещения торгового зала магазина радиотоваров, расположенного в центральной части одноэтажного здания. Длина помеще- ния L = 42 м, ширина B = 18 м, высота от рабочей поверхности до низа по- крытия – H = 5,8 м. Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола  = 0,5. Для освещения помещения используются глухие двух- скатные зенитные фонари с размерами светопроёма ab = 2,72,7 м со све- топропускающим заполнением из двухкамерных стеклопакетов. Несущие конструкции – стальные фермы. Солнцезащитные устройства отсутствуют. Высота опорного контура (фонаря) равна 1,0 м
По приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 находим значение КЕО для III светового пояса:
III
н
e  2%
.
Определяем нормированное значение КЕО
IV III
н н
e  e
m c.
(3.22)
По карте светового климата (приложения ДБН В. 2.5 – 28 – 2006) нахо- дим m = 0,9 и c = 0,85.
Тогда:
IV
н
e  2  0,9  0,85 1,5%
.
Находим 0 – общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:
0 = 1·2·3·4·5,
(3.23)
где 1 – коэффициент светопропускания светопропускающего эле- мента, 1 = 0,65;
2 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих элементах каркаса, принимаемый для открывающихся фонарей 0,75, а для глухих – 0,9;
3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкци- ях 3 = 0,9;
4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных уст-

## Slide 12
ройствах, 4 = 1 ;
5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, уста- навливаемой под фонарем, принимаемый равным 0,9;
Для двухкамерных стеклопакетов коэффициент светопропускания 1 = 0,65 (приложение ДБН В. 2.5 – 28 – 2006).
Поскольку применяются глухие фонари, то значение 2 = 0,9.
По приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 для стальных ферм находим
3 = 0,9.
Поскольку солнцезащитные устройства отсутствуют 4 = 1. Коэффициент 5 , учитывающий потери света в защитной сетке, уста-
навливаемой под фонарем, принимается равным 0,9.
Подставляем значения в формулу.3.22:
0 = 0,65·0,9·0,9·1·0,9 = 0,47.
По приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 принимаем коэффициент за- паса Kз = 1,4 (остекление наклонное).
Находим индекс помещения:
H  (L  B)
L  B
i 
, (3.24)
где L – длина помещения вдоль оси пролетов; B – ширина помещения;
H – высота покрытия над условной рабочей поверхностью.
 2,17
5,8  (42  18)
42 18
i 
.
Находим площадь боковых стенок фонаря:
(3.25)
Sб  2  hоп  a  b  2 1 2,7  2,7  10,8 м2 .
Находим площадь входного и выходного отверстий:
S1  S2  a  b  2,7  2,7  7,3 м2.
(3.26)
Находим соотношение:
S2 7,3

S1  Sб 7,3  10,8
 0,4.
(3.27)
определя-
По этому результату по приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 ем ф – световую характеристику зенитных фонарей:
ф = 2.
Находим соотношение:
B 18
H  5,8  0,32.
(3.28)

## Slide 13
По приложению оп ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 определяем r2 – коэффици- ент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении благодаря све- ту, отражённому от поверхностей помещения:
r2 = 1,35.
По приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 определяем kф – коэффициент, учитывающий тип фонаря:
kф = 1,1.
Требуемую площадь зенитных фонарей определяем по формуле:
ç
Sï  eIV    K
í Ô
100  0  r2  k Ô
SÔ 
,
где Sп – площадь освещаемого помещения;
100  0,47 1,35 1,1
18  42 1,5  2 1,4
Sф 
 45,5 м2 ..
Необходимое количество фонарей для обеспечения требуемой осве- щённости помещения составляет:
45,5
a  b 2,7  2,7
N  Sф 
 6 шт.
Задача 4. Расчёт верхнего естественного освещения
Определить КЕО в точке помещения, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабо- чей поверхности. Расчётная точка принимается на расстоянии l = 1 м от по- верхности стены, на высоте h = 0,8 м. Средневзвешенный коэффициент от- ражения ср = 0,4, количество пролетов – nпр = 3.
Решение. График I приложения ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 накладываем на чертеж поперечного разреза помещения (см. рис. Л4, Л5 ДБН В. 2.5 – 28
– 2006). Центр графика «0» совмещаем с расчётной точкой, а нижнюю ли-
нию — со следом условной рабочей поверхности (у.р.п.). Количество лучей, проходящих от небосвода в расчётную точку, составляет n1 = 3.
Отмечаем номер полуокружности графика, который проходит через се-
редину светопроёма. Номер полуокружности – 34.
Накладываем график II приложения ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 на чертеж продольного разреза помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь 34 проходила через середину светопроёма.
Количество лучей, проходящих от небосвода через световой проём по
графику II в расчётную точку «0», составляет:

## Slide 14
n2 = 43 · 2 = 86.
Находим в – геометрический коэффициент естественной освещенности в какой-либо точке помещения, определяемый по формуле:

m
i1
1 2
в
n  n 
ε  0,01 
, (3.29)
где n1 – количество лучей, проходящих от небосвода в расчётную точ- ку через световые проёмы, расположенные в поперечном разрезе помеще- ния;
n2 – количество лучей, проходящих от небосвода в расчётную точку че- рез световые проёмы, расположенные в продольном разрезе помещения;
m – количество световых проёмов.
εв  0,01  3  86  2,61% .
Определяем коэффициент запаса по приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 :
kз = 1,3.
Определяем среднее значение геометрического КЕО (также приблизи- тельно его можно определить по приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006):
i1
в.i
ср
N
N
  1  
(3.30)
где N – количество расчётных точек;
в i – значение геометрического КЕО в i-й точке.
Поскольку расчётная точка у нас одна то формула 3.30 приобретает следующий вид:
ср  в  2,61% .
Находим отношение высоты помещения, принимаемой от условной ра- бочей поверхности до остекления Hф, к ширине пролета l1 :
Hф  10,2  0,57
l1 18
.
Определяем коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении за счёт света, отраженного от поверхностей помещения r2 со- гласно приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006:
r2 = 1,1.
Находим 0 – общий коэффициент светопропускания:
0  1  2  3  4  5 ,
(3.31)

## Slide 15
где 1 – коэффициент светопропускания материала равный для однокамерных стеклопакетов 0,75 (приложение ДБН В. 2.5 – 28 – 2006);
2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроёма, равный для стальных одинарных глухих переплётов 0,9 (см. приложении ДБН В. 2.5 – 28 – 2006);
3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, равный для стальных ферм 0,9 (см. приложение ДБН В. 2.5 – 28 – 2006);
4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройст- вах, при их отсутствии принимаем равным 1
5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, при её от- сутствии принимаем равным 1.
Подставляем значения в формулу 0.3:
0  0,75  0,9  0,9 11  0,6 .
По приложению ДБН В. 2.5 – 28 – 2006 определяем kф – коэффициент, учитывающий тип фонаря:
kф = 1,1.
КЕО в расчётной точке находится по формуле:
k
з
р
2,61  2,61 1,11,2  1 0,6 1,3

в  ср  r2  kф  1 0
eв 
 1,8% .
(32)
Таким образом, КЕО в расчётной точке составляет 1,8 %, что меньше нормативного значения.
6. Контрольные вопросы
Каким нормативным показателем оценивается уровень естественного освещения?
Каким показателем нормируется верхнее и совмещённое освещение?
Каким нормативным документом руководствуются при определении КЕО?
Как определяется количество лучей, проходящих от небосвода в рас- чётную точку?
Что такое зенитные фонари?
Какой принцип положен в основу определения площади зенитных фонарей для естественного освещения помещения?
Какой принцип положен в основу определения площади окон при боковом освещении?