## Slide 1
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
Запыленность воздуха и расчёт весовой концентрации пыли
Продолжительность занятий: 2 часа
Материально-техническое обеспечение: конспект лекций по «Охране труда», Практикум по проведению практических занятий, калькулятор.
Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-12; ОПК-2; ПК-16; ППК-13.
Цель практического занятия. Определение концентрации пыли ве- совым (гравиметрическим) методом и оценка воздуха рабочей зоны по пы- левому фактору.
Теоретические положения. Основные понятия о промышленной пыли как аэрозоли взвешенной и витающей в воздухе и осевшей на поверх- ности [11-14].
Промышленная пыль – это мелкие частицы минеральных или органи- ческих веществ размером от долей мкм до сотен мкм, взвешенные в воздухе (аэрозоль) или осевшие на поверхности (аэрогель). Она полидисперсная – твердые частицы в них имеют различные размеры. Частицы в водной обо- лочке – аэрозоль.
Фракция пыли - это доля частиц, размеры которых находятся в опреде- ленном интервале значений, например менее 1 мкм, от 1 до 5 мкм, от 5 до
10 мкм и т.д.
Специфические свойства пыли: большая удельная поверхность; высо- кая адсорбционная способность, горючесть, взрывчатость, электрозаряжен-
ность, слипаемость, опасность для организма человека и др.
Массовой концентрацией аэрозоля (мг/м3) называется масса частиц, содержащихся в единице объема газа или воздуха, приведенного к стан- дартным условиям: температуре 293 °К (20 °С) и давлению 101,3 кПа
(760 мм рт. ст.).
Счетная концентрация аэрозоля выражается числом частиц в единице объема газа (частиц/м3).
Концентрация аэрозоля определяется прямым весовым (гравиметриче-
ским) методом или косвенными методами: радиационным, электрическим, фотометрическим, лазерным и др.
Концентрация пыли прямым весовым методом, регламентированным ГОСТ ССБТ, определяется массой пыли выделенной (уловленной) на ана-

## Slide 2
литическом фильтре из определенного объема исследуемого воздуха, путем взвешивания фильтра до и после просасывания через него запыленного воз- духа.
Для просасывания (аспирации) исследуемого воздуха через аэрозоль-
ные аналитические фильтры (типа АФА) используют специальные устрой- ства - аспираторы: электроаспираторы (воздуходувки) типа ПРВ, ПРУ-4, М822; эжекторные рудничные аспираторы с автоматической регулировкой расхода воздуха типа АЭРА и другие. Составными частями аспираторов яв- ляются побудители расхода воздуха (ротационные воздуходувки, диафраг- менные насосы, эжекторы) и расходомеры воздуха или газа (ротаметры, реометры, газовые счетчики).
При измерениях концентрации пыли предварительно взвешенный
«чистый» фильтр АФА-20-ВП (буква В означает, что фильтр пригоден для весового метода, а цифра 20 – площадь круглой плоскости фильтра – 20 см2) закрепляют в патроне (аллонже), который соединяют шлангом с аспи-
ратором и протягивают через фильтр такое количество воздуха, чтобы на- веска уловленной пыли составляла от 1,0 до 50,0 мг (для АФА-10-ВП от 0,5 до 50,0 мг).
Продолжительность отбора пробы (t) устанавливается преподавателем в пределах от 5 до 10 мин.
После просасывания запыленного воздуха фильтр извлекают из аллон- жа, повторно взвешивают на аналитических лабораторных весах типа АДВ-
200 (ВЛА-200) с точностью до 0,1 мг и определяют навеску уловленной пы- ли (Q ул) на фильтре по разности масс «чистого» и «грязного» фильтра.
Приборы и оборудование:
лабораторная установка, состоящая из следующих частей: камеры
(условного рабочего места) с запыленностью воздуха; фильтра в алонже, вентиляторная установка;
аспирационное устройство для отбора проб воздуха, аналитические
весы ВЛА-200, секундомер, фильтры АФА-20, аллонжи, барометр БАММ, термометр.
Таблица 4.1 – Рабочая характеристика фильтров АФА [13]
№ п/п | Характеристика | Марка фильтра |  | 
 |  | АФА-10 | АФА-20 | АФА-20-ХА-
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Масса, мг | 55 | 110 | 135
2 | Скорость аспирации, л/мин | 50 | 100 | 100
3 | Пылеёмкость(максимальная навеска пыли), мг | 50 | 100 | 100

## Slide 3
4 | Термостойкость (допусти- мая температура), 0С | 60 | 60 | 150
Таблица 4.2. – Скорости аспирации и продолжительность отбора проб
№ п.п | Содержание пыли, мг/м3 | Скорость аспирации, л/мин | Продолжительность пробоотбора, мин
1 | 2 | 3 | 4
1 | Менее 0,5 | 100 | 30
2 | 0,5 – 2,0 | 100 | 20 - 30
3 | 2 - 10 | 50 | 10 - 20
4 | 10 - 50 | 20 | 5
Примечание. При нагрузке по воздуху более 3 - 4 л/мин. на см2 фильтр рекомендуется устанавливать в аллонж на опорную сетку, которую можно изготовить путем вклеивания тонкой металлической или капроновой сетки между створками защитных колец.
Определение весовой концентрации пыли
При помощи вентилятора в пылевой камере, которая имитирует производ- ственное помещение, создаётся запылённость воздуха. Осуществляется это следующим образом: в камеру через дозатор помещается навеска мелкодис- персной пыли, способная витать в воздухе. Восходящим потоком воздуха от вентилятора она приводится во взвешенное состояние. Давление и темпера- тура воздуха в камере принимаются равными давлению и температуре в ла- боратории. Отбор запылённого воздуха из камеры производится с помощью аспиратора, создающего высокое разряжение. К аспиратору резиновой трубкой подключается аллонж с фильтром. Через фильтр протягивают такое количество воздуха, чтобы навеска уловленной пыли составляла от 1,0 до 50,0 мг [12, 14].

## Slide 4
Расчет весовой концентрации уловленной пыли в мг/м3 производится по формуле:
ул
Q = , мг/м3 , (4.1)
где Qвх - весовая концентрация уловленной пыли в мг/м 3 ;
Р0 - масса чистого фильтра, мг;
Р1 - масса запылённого фильтра, мг;
v0 - объём воздуха, протянутого через фильтр (м3 ), приведенный к нормальным условиям, т.е. к такому объёму, какой он занимает при темпе- ратуре 273 К° (00С) и атмосферном давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), м3.
v0 =
= , м3,
(4.2)
где v1 – объёмная скорость воздуха, протянутого через фильтр при тем- пературе t и давлении В (берётся умножением объёмной скорости протяги- вания (q) на время (t));
В - барометрическое давление в месте отбора пробы; t - температура воздуха в месте отбора пробы.
tпр – время пробоотбора, мин.
Значения t и В берутся по термометру и барометру, tпр – по секундоме-
ру.
Объёмная скорость просасывания (V1 ) определяется по номограммам в зависимости от диафрагмы прибора и показания реометра.
v1 = q * tпр. =
,
(4.3)
где q- объёмная скорость пробоотбора, л/мин.;
1000 – коэффициент перевода литров в м3 (1м3 = 1000 л).
Степень очистки воздуха фильтром от пыли характеризуется коэффи- циентом ᶯ, величина которого колеблется в пределах η = 0,8 … 0,95. Полное количество прошедшей через фильтр пыли составляет :
Qвх = Qул / η = Qул / (0,8 … 0,95), мг/м3 . (4.4)

## Slide 5
При этом ставит:
Qвых (количество пыли, вышедшее за пределы фильтра со-
Qвых = Qвх * (0,05 … 0,2), мг/м3 , (4.5)
где Qвх и Qвых - концентрация пыли в воздухе до и после очистки (на входе в пылеуловитель и на выходе из него), мг/м3;
η – коэффициент, учитывающий степень очистки воздуха фильтром от пыли, η = 0,8 … 0,95.
Эффективность средств очистки воздуха при отсутствии подсоса воз-
духа извне определяют по формуле:
N =
– *100, %
(4.6)
где Qвх - Q вых = Qул.
Тогда
N = *100, %
(4.7)
Из (3.4) определяем
Qул = Qвх *  ,
(4.8)
(4.9)
подставляем выражение (3.7) в (3.6) получим
N =  *100, % N = η * 100 = (0.8 … 0,95)* 100), %;
Nср = 87,5 %.
Существующие способы борьбы с пылью подразделяют на сухие (без применения воды или растворов), мокрые и комбинированные. В данной работе исследуются сухие способы очистки воздуха от пыли с по- мощью циклона и тканевого рукавного фильтра.
Основными показателями работы пылеулавливающих средств являют- ся: производительность по воздуху (пропускная способность), м3/час; аэро-

## Slide 6
динамическое сопротивление аппарата, Па; общая и пофракционная эффек- тивность пылеулавливания (%).
3. Порядок выполнения расчётов
1. Выполнить расчёт весовой концентрации пыли в мг/м 3 по формуле
  по данным, приведенным в вариантах заданий.
    Выполнить расчет концентраций пыли на входе и выходе из уста- новки по формулам 4.1-4.5 (по данным вариантов задач);
    Рассчитать объём воздуха, протянутый через фильтр (м3), привести его к нормальным условиям (к температуре 0°С и давлении 760 мм ртутного столба).
    Определить эффективность очистки воздуха от фильтром (формула 3.4, 3.5). Результаты расчетов занести в таблицу 4.3.
    Сделать вывод о соответствии измеренных концентраций пыли пре- дельно допустимой концентрации (ПДК) (таблица 4.4).
    Предложить дополнительные способы и средства борьбы с пылью, направленные на снижение концентрации пыли при очистке в установке.
Таблица 4.3 – Результаты измерений и расчетов
Местоопре- деление кон- центрации пыли | Qвх, мг/м3 | Масса фильтра, мг |  | Qул, г | q, л/ми н/ми | t, ин. | B.мм рт.ст | T, С | vпр, м3 | N, г/ м3
 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
1. На входе в установку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. На выходе из установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Таблица 4.4 – Предельно допустимые концентрации аэрозолей (ПДК) (Извлечение из ГОСТ 12.1.005-88)
Вещество | ПДК, мг /м3 | Класс опасности
1 | 2 | 3
Кремнесодержащие пыли: содержание в пыли свыше 70% (кварцит и др.); содержание в пыли от 10 до 70% (гранит, слю- да-сырец, углеродная пыль, шамот и др.) содержание в пыли от 2 до 10% (горючие слан- цы, углеродная и угольная пыль, глина и др.) | 1 2 4 | 3 4 4

## Slide 7
Продолжение таблицы 4.4
1 | 2 | 3
Кремний, карбид (карборунд) | 6 | 4
Легированные стали и их смеси с алмазом до 5% | 6 | 4
Магнезит | 10 | 4
Нефелин и нефелиновый сиенит, известняк | 6 | 4
Пыль растительного и животного происхожде- ния: - с примесью двуокиси кремния более 10%(лубяная, хлопковая, хлопчатобумажная, | 2 | 4
льняная, шерстяная, пуховая и др.) - с примесью двуокиси кремния от 2 до 10% | 4 | 4
- с примесью двуокиси кремния менее 2% (муч- ная, хлопчатобумажная, древесная и др.) | 6 | 4
Сажи черные промышленные | 4 | 4
Силикаты и силикатосодержащие пыли: |  | 
- асбест природный и искусственный, а также ас- |  | 
бестопородные пыли при содержании в них асбе- |  | 
ста более 10%; | 2 | 4
- асбестоцемент; | 6 | 4
- тальк, слюда-флагопит и мусковит, стеклянное и |  | 
минеральное волокно; | 4 | 4
- цемент, оливин, апатит, глина. | 6 | 4
Пыли с содержанием углерода: - кокс нефтяной, пековый, сланцевый, антрацит | 6 | 4
-алмазы природные и искусственные - каменный уголь с содержанием свободного ди- оксида кремния до 5% | 8 10 | 4 4
Сильвинит | 5 | 3

## Slide 8
4. Варианты заданий
Таблица 4.5. Входные данные
Вариан- ты зада- ний | Qвх, мг/м3 | Масса фильтраАФА- ВП-10, мг |  | q, л/мин | t, мин. | B. мм рт. ст. | T, 0С
 |  | Р1 | Р0 |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 10 | 112,3 | 110,0 | 10,0 | 5,0 | 755 | 21
2 | 11 | 112,5 | 111,2 | 11,0 | 6,0 | 740 | 21
3 | 12 | 114,5 | 112,6 | 10,0 | 5,5 | 745 | 22
4 | 13 | 113,0 | 111,4 | 11,5 | 5,0 | 746 | 21
5 | 14 | 12,5 | 113,5 | 11,0 | 6,0 | 738 | 24
6 | 15 | 113,6 | 111,3 | 10,8 | 6,5 | 750 | 23
7 | 12 | 114,0 | 110,5 | 10,5 | 5,7 | 754 | 22
8 | 13 | 112,0 | 110,5 | 10,2 | 5,4 | 749 | 21
9 | 14 | 111,5 | 110,5 | 12,1 | 5,8 | 741 | 23
10 | 11 | 112,3 | 110,5 | 11,3 | 5,4 | 747 | 21
11 | 13 | 113,5 | 111,0 | 10,5 | 5,1 | 743 | 22
12 | 12 | 111,4 | 110,6 | 10,2 | 5,3 | 738 | 21
13 | 14 | 112,6 | 110,3 | 10,6 | 5,8 | 746 | 22
14 | 13 | 112,4 | 110,4 | 10,5 | 5,3 | 749 | 21
15 | 11 | 113,4 | 110,8 | 11,4 | 5,6 | 742 | 22
5. Пример расчёта
Условия задачи. Определить эффективность обеспыливающей установ- ки и сравнить полученный результат с нормативными данными ПДК пыли с содержанием углерода, приведенными в табл. 4.4. Исходные данные: Р1 = 112,1 м г.; Р0 = 110м г; q = 15 л/мин; t = 5 мин; В = 99,834 (749 мм. рт. ст).; Т
= 20 0С,  = 0,875.
1. Рассчитываем весовую концентрации пыли (мг/м3) по формуле (4.1):
Q
ул
= =
= 3,04 мг/м3.
2. Рассчитываем объём воздуха, протянутый через фильтр (м3 ), приве- денный к нормальным условиям
v0 =
0,69 м3/мин.

## Slide 9
3. Рассчитываем эффективность средств очистки воздуха по формуле:
N =  100 = 0,875 * 100 = 87,5 %.
Выводы
Гравиметрическим методом определено пыли с содержанием угле-
рода. Определена весовая концентрация пыли (мг/м3), которая составила 3,04 мг/м3 .
Рассчитана эффективность средств очистки воздуха, которая соста- вила 87,5 %
В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. Предельно допустимые концен- трации аэрозолей (табл. 4.4), ПДК пылей с содержанием углерода (кокс нефтяной, пековый, сланцевый, антрацит, алмазы природные и искусствен- ные, каменный уголь с содержанием свободного диоксида кремния до 5%)
составляют соответственно 6, 8, 10 мг/м3, что в 1.97, 2,63, 3,29 раза превы- шают, полученный показатель (3,04 мг/м3).
6. Контрольные вопросы.
Что представляет собой промышленная пыль?
Что означает понятие дисперсный состав пыли?
Что называется массовой концентрацией пыли?
Какие методы определения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны Вы знаете?
В чем заключается весовой метод определения концентрации пыли?
Какие устройства и приборы используют для отбора проб воздуха на запыленность?
Чем определяется продолжительность отбора пробы?
С какой целью при определении концентрации пыли измеряют тем- пературу и давление воздуха?
Перечислите основные показатели, характеризующие работы пыле-
уловителя.
Как определяется эффективность средств борьбы с пылью?