## Slide 1: Лекция № 3 ФАКТОРЫ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Горнопромышленная экология
Поисеева Саргылана Иннокентьевна, к.б.н., доцент кафедры
«Техносферная безопасность» Горного института

## Slide 2: Добыча полезных ископаемых и их переработка оказывают сильное влияние на биосферу, которое определяется следующими факторами:
изъятие природных ресурсов – добыча углеводородного топлива, рудных и инертных материалов, забор воды, заготовка древесины, охотничий промысел, выпас скота на природных пастбищах и т.д.
природно-преобразавательная деятельность – ведение строительных, геологоразведочных, водохозяйственных, мелиоративных и с/х работ, транспортировка грузов;
поступление в природную среду газообразных, жидких и твердых отходов, а также избыточного тепла - результат переработки полезных ископаемых, лесной и с/х продукции, выработки тепловой, электрической энергии и ведения других видов промышленной деятельности;
размещение отходов добычи, переработки и использования природного сырья, а также продуктов промышленности и сельского хозяйства;
воздействие искусственных факторов – шума, вибрации, электромагнитных излучений и полей, ионизирующих излучений, фунгицидов и гербицидов, минеральных удобрений

## Slide 4: Схема ресурсного цикла
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ПОТЕРИ
Добыча (заготовка)
Оставленные в местах
добычи
Транспортировка
Утраченные при
транспортировке
Переработка в продукцию
Отходы от переработки
Использование продукции
ОТХОДЫ
Физически или морально
устаревшая продукция
УТИЛИЗАЦИЯ
Износ, коррозия и т.п.

## Slide 5: Источники антропогенного воздействия
Антропогенная деятельность оказывает значительное воздействие на все элементы биосферы, на гидросферу, атмосферу и почву.
Классификация загрязнений может проводиться по различным принципам и с учетом различных особенностей загрязнений:
По физико-химическим параметрам (механические, физические (энергетические), химические и биологические)
По воздействию на компоненты ОС (выбросы в атмосферу, твердые отходы и сточные воды)
По токсичности (токсичные и нетоксичные)

## Slide 6: Классификация загрязнений ОС по физико-химическим параметрам
Виды загрязнения | Проявление загрязнения
Механическое | Пылевые частицы в атмосфере; твердые частицы, различные предметы в воде и почве
Химическое | Газообразные, жидкие и твердые химические соединения и элементы, вступающие в реакцию с компонентами ОС
Физическое (энергетическое) | Теплота, шум, вибрации, ультразвук, видимые инфракрасные и ультрафиолетовые части спектра, электромагнитные поля, ионизирующие излучения
Биологическое | Виды организмов, появившиеся при участии человека и наносящие вред ему самому и живой природе

## Slide 7: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ
Состав промышленных выбросов в атмосферу чрезвычайно разнообразен: в них содержатся сотни химических соединений в виде газов, аэрозолей или паров. Сжигание топлива и многие промышленные процессы поглощают кислород атмосферы. Выбросы в атмосферу и извлечение из нее кислорода приводят к глобальным и локальным изменениям воздушной среды - закисление атмосферы, парниковый эффект.

## Slide 8
В газообразных промышленных выбросах вредные примеси можно разделить на две группы: аэрозоли – твердые взвешенные частицы (ТВЧ) и жидкие выбросы в виде паров или туманов и газообразные вещества
Отрасль | Количество выбросов, %
Энергетика (тепловые электростанции) | 43,0
Черная и цветная металлургия | 23,1
Нефтеперерабатывающая промышленность | 10,8
Прочие отрасли | 23,1

## Slide 9
К твердым взвешенным частицам относятся твердые частицы пылей или дымов неорганического и органического происхождения.
Пыль. Неорганическая пыль в промышленных газовых выбросах образуется при горных разработках, переработке руд, металлов, минеральных солей и удобрений, строительных материалов, карбидов и др. неорганических веществ. Промышленная пыль органического происхождения – это, например, угольная, древесная, торфяная, сланцевая, сажа и т.д.
К дымам относятся аэродисперсные системы с малой скоростью осаждения под действием силы тяжести. Дымы образуются при сжигании топлива и его деструктивной переработке, а также в результате химических реакций (взаимодействие аммиака и хлороводорода, окисление паров металлов в электрической дуге и т.д.). Размеры частиц в дымах намного меньше, чем в пыли и туманах – менее 1 мкм.
Туманы состоят из капелек жидкости, образующихся при конденсации паров или распылении жидкости. В промышленных выхлопах туманы образуются в основном из кислот - серной, фосфорной и др.
К газообразным и парообразным веществам, содержащимся в промышленных газовых выхлопах, относятся: кислоты, галогены и галогенопроизводные, газообразные оксиды, альдегиды, кетоны, спирты, углеводороды, амины, нитросоединения, пары металлов, меркаптаны и др. Эта группа вредных примесей наиболее многочисленна.

## Slide 10
При содержании в воздухе нескольких токсичных веществ их суммарная концентрация не должна превышать при расчете единицы
С1/ПДК1+С2/ПДК2+…..Сn/ПДКn =1,
где С1, С2,…. Сn – фактические концентрации вредных веществ в воздухе, мг/м3 ;
ПДК1, ПДК2,….. ПДКn – предельно допустимые концентрации соответствующих загрязнителей, мг/м3.
При невозможности достигнуть ПДК очисткой, иногда применяют выброс газов через высокие дымовые трубы для рассеивания примесей в верхних слоях атмосферы. Однако достижение ПДК с помощью «высоких труб» не предохраняет атмосферу, а лишь переносит загрязнения из одного района в другой.
Загрязнения в атмосферу могут поступать из источника непрерывно, периодически или залпами (мгновенно).

## Slide 11
Антропогенные источники выбросов в атмосферу в виде ТВЧ, аэрозолей, газо- и парообразных выбросов, можно подразделить:
На стационарные источники (предприятия промышленности, энергетика, животноводческие комплексы)
Передвижные источники (транспорт)
Газообразные выбросы, поступающие от стационарных источников, чаще всего образуются в результате горения. Они в основном, состоят из оксида углерода СО; диоксида серы SO2; оксидов азота NOx; углеводородов, спиртов, эфиров и пр.

## Slide 12
Оксид углерода (СО) – самая распространенная и наиболее значительная примесь атмосферы, называемая в быту угарным газом. Токсичен и является кровяным ядом. Высокая концентрация СО в воздухе приводит к физиологическим изменениям в организме человека, а концентрация более 750 мг/м3 – к смерти. СО – исключительно агрессивный газ, легко соединяющийся с гемоглобином крови, образуя карбоксигемоглобин. Состояние организма при дыхании воздухом, содержащим угарный газ, характеризуется:
1) ухудшением остроты зрения и способности оценивать длительность интервалов времени,
2) нарушением психомоторных функций головного мозга,
3) изменением деятельности сердца и легких,
4) головными болями, сонливостью, спазмами, нарушением дыхания, смертельными исходами.

## Slide 13
Диоксид серы (SO2), сернистый газ – бесцветный газ с острым запахом. На его долю приходится до 95 % от общего объема сернистых соединений, поступающих в атмосферу от антропогенных источников. До 70 % выбросов SO2 образуется при сжигании угля.
При концентрации диоксида серы 20-30 мг/м3 раздражается слизистая оболочка рта и глаз, во рту возникает неприятный привкус. Весьма чувствительны к SO2 хвойные леса. При концентрации SO2 в воздухе 0,23-0,32 мг/м3 в результате нарушения фотосинтеза происходит усыхание хвои в течение 2-3 лет. Аналогичные изменения у лиственных деревьев происходят при концентрациях SO2 0,5-1 мг/м3.
Обостряет респираторные заболевания, при соединении с влагой атмосферы дает серную кислоту и переносится по всей Земле, образуя так называемые кислотные дожди, которые нарушают поверхностные воды, почвы;

## Slide 14
Оксиды азота (NOх) образуются в процессе горения при высокой температуре путем окисления части азота, находящегося в атмосферном воздухе. Под общей формулой NOx обычно подразумевают сумму NO и NO2. Основные источники выбросов NOx – двигатели внутреннего сгорания, топки промышленных котлов, печи.
NO2 – газ желтого цвета, придающий воздуху в городах коричневатый оттенок. Отравляющее действие NO2 начинается с легкого кашля. При повышении концентрации кашель усиливается, начинается головная боль, возникает рвота. При контакте NO2 с водяным паром, поверхностью слизистой оболочки образуются кислоты HNO3 и HNO2, что может привести к отеку легких. Продолжительность нахождения NO2 в атмосфере – около 3 суток.
Нитраты и нитриты.
Нитраты, нитриты и нитрозамины – это токсичная группа соединений азота. К ним относится и селитра, которую добавляют в ветчину, сыр и другие копчености из рыбы и мяса. Копчение при помощи нитратов (селитры) применяют уже около 1000 лет, хотя во многих странах оно уже запрещено. Вместо селитры теперь используют другие нитраты с аскорбиновой кислотой (витамин С).
Сами по себе нитраты не опасны, но они переходят в нитриты, а в желудочно-кишечном тракте человека превращаются в нитрозамины, являющиеся канцерогенами.
Если в почву в избытке вносят азотные удобрения, то нитраты и нитриты накапливаются в растениях, выращенных на такой почве.
Нитраты связываются с гемоглобином крови, превращая его в метгемоглобин. Метгемоглобин не способен переносить кислород к органам и тканям, поэтому накопление метгемоглобина приводит организм к кислородному голоданию.
Попадание нитратов в организм вызывает отек легких, кашель, рвоту, острую сердечную недостаточность. Смертельная доза нитратов для человека составляет 8-15 г, допустимое суточное потребление – 5 мг/кг массы тела.

## Slide 15
Основной техногенный источник выбросов углеводородов (CmHn – пары бензина, метан, пентан, гексан) – автотранспорт. Его удельный вес составляет более 50 % от общего объема выбросов. При неполном сгорании топлива происходит также выброс циклических углеводородов, обладающих канцерогенными свойствами. Особенно много канцерогенных веществ содержится в саже, выбрасываемой дизельными двигателями. Из углеводородов в атмосферном воздухе наиболее часто встречается метан, что является следствием его низкой реакционной способности. Углеводороды обладают наркотическим действием, вызывают головную боль, головокружение. При вдыхании в течение 8 часов паров бензина с концентрацией более 600 мг/м3 возникают головные боли, кашель, неприятные ощущения в горле.

## Slide 16
Диоксины.
Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием. Они слабо расщепляются и накапливаются, как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Величина летальной (смертельной) дозы для этих веществ достигает 10−6 г на 1 кг живого веса, что существенно меньше аналогичной величины для некоторых боевых отравляющих веществ, например, для зомана, зарина и табуна (порядка 10−3 г/кг).
Причина исключительной токсичности диоксинов – способность этих веществ удивительно точно вписываться в рецепторы живых организмов и подавлять или изменять их жизненные функции. Диоксины, подавляя иммунитет и грубо вмешиваясь в процессы деления и специализации клеток, провоцируют развитие онкологических заболеваний. Вторгаются диоксины и в сложную отлаженную работу эндокринных желез. Вмешиваются в репродуктивную функцию, резко замедляя половое созревание и нередко приводя к женскому и мужскому бесплодию. Они вызывают глубокие нарушения практически во всех обменных процессах, подавляют и ломают работу иммунной системы, приводя к состоянию так называемого «химического СПИДа». Недавние исследования подтвердили, что диоксины вызывают уродства и проблемное развитие у детей.
Диоксины обнаруживаются в составе отходов химической промышленности, металлургии, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, образуются при уничтожении отходов в мусоросжигательных печах, при горении бытовых отходов, на тепловых электростанциях, на городских свалках. Диоксины возникают практически везде, где ионы хлора, брома или их сочетания взаимодействуют с активным углеродом в кислородной среде. Наиболее опасно присутствие диоксинов в питьевой воде. Источником образования диоксинов в водопроводной воде может стать обеззараживание питьевой воды молекулярным хлором (хлорирование).

## Slide 17
Тяжелые металлы.
Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк) относятся к числу распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются в различных промышленных производствах, поэтому, несмотря на очистные мероприятия, содержание соединения тяжелых металлов в промышленных сточных водах довольно высокое.
Для морских биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий.
Ртуть содержится в продуктах сгорания ископаемого топлива, отходах лакокрасочного и горного производств. Это один из главных токсичных загрязнителей пищевого продукта, особенно морского происхождения. Ртуть переносится в океан с материковым стоком и через атмосферу. При выветривании осадочных пород ежегодно выделяется 3,5 тыс. т ртути. В составе атмосферной пыли содержится около 12 тыс. т ртути, причем значительная часть – антропогенного происхождения. Около половины годового промышленного производства этого металла (910 тыс. т/год) различными путями попадает в океан. В районах, загрязняемых промышленными водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно повышается. При этом некоторые бактерии переводят хлориды в высокотоксичную метилртуть.
Заражение морепродуктов неоднократно приводило к ртутному отравлению прибрежного населения. К 1977 г. насчитывалось 2800 жертв болезни Миномата, причиной которой послужили отходы предприятий по производству хлорвинила и ацетальдегида, на которых в качестве катализатора использовалась хлористая ртуть. Недостаточно очищенные сточные воды предприятий поступали в залив Минамата (Япония).

## Slide 18
Свинец – опасный яд общего действия, типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех компонентах окружающей среды: в горных породах, почвах, природных водах, атмосфере, живых организмах. Наконец, свинец активно рассеивается в окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности человека. Это выбросы с промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пылью промышленных предприятий, с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания транспортных средств (добавляется в горючее для повышения октанового числа), поступает при использовании ядохимикатов в сельском хозяйстве, поставляют его также полиграфическая, химическая, лакокрасочная промышленность. Миграционный поток свинца с континента в океан идет не только с речными стоками, но и через атмосферу. С континентальной пылью океан получает 20-30 т свинца в год. Из почвы свинец поступает в растения, где может накапливаться в значительных количествах. В дальнейшем свинец может поступать в организм человека с продуктами питания. Признаками свинцового отравления являются бессонница, повышенная активность, которая затем сменяется повышенной утомляемостью и депрессией, нарушения деятельности кишечника, заболевания кровеносной и нервной систем. Свинец способен к накапливанию в организме, особенно в костной ткани.

## Slide 19
Кадмий содержится в отходах промышленных предприятий, связанных с производством специальных сплавов, автоматики, полупроводников, атомной и ракетной техники, полимеров, удобрений и пестицидов.
В литературе описаны случаи хронических отравлений кадмием. Так, в Японии произошла вспышка заболевания, получившего название «итай-итай» или «ох-ох» из-за загрязнения кадмием продуктов питания. Заболевание связано с дефицитом кальция в организме, активно замещавшегося кадмием. Первоначальные признаки заболевания проявлялись сильными болями в нижних конечностях и пояснице, в нарушении функции почек. Впоследствии появлялись сильное похудение, деформации скелета и переломы костей из-за нарушения фосфатно-кальциевого обмена. Многие случаи заболевания закончились инвалидностью или смертью.

## Slide 20
Пестициды. Ядовитые вещества, способные накапливаться в организме и имеющие генетические последствия;
Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пестициды делятся на следующие группы: инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми, фунгициды и бактерициды – для борьбы с бактериальными болезнями растений, гербициды – против сорных растений. Установлено, что пестициды, уничтожая вредителей, наносят вред многим полезным организмам. В сельском хозяйстве давно уже стоит проблема перехода от химических к биологическим (экологически чистым) методам борьбы с вредителями. В настоящее время более 5 млн. т пестицидов поступает на мировой рынок. Около 1,5 млн. т этих веществ уже вошло в состав наземных и морских экосистем.
Промышленное производство пестицидов сопровождается появлением большого количества побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. В водной среде чаще других встречаются представители инсектицидов, фунгицидов и гербицидов. Синтезированные инсектициды делятся на три основных группы: хлороорганические, фосфороорганические и карбонаты.
Хлороорганические инсектициды получаются путем хлорирования ароматических и гетероциклических жидких углеводородов. К ним относятся ДДТ и его производные. Эти вещества имеют период полураспада до нескольких десятков лет и очень устойчивы к биодеградации. В водной среде часто встречаются полихлорбифенилы – производные ДДТ без алифатической части, насчитывающие 210 гомологов и изомеров. За последние 40 лет использовано более 1,2 млн. т полихлорбифенилов в производстве пластмасс, красителей, трансформаторов, конденсаторов.
Полихлорбифенилы (ПХБ) попадают в окружающую среду в результате сбросов промышленных сточных вод и сжигания твердых отходах на свалках. Последний источник поставляет ПБХ в атмосферу, откуда они с атмосферными осадками выпадают во всех районах Земного шара. Так, в пробах снега, взятых в Антарктиде, содержание ПБХ составило 0,03-1,2 кг/л.

## Slide 21
Синтетические поверхностно-активные вещества.
Детергенты (СПАВ) относятся к обширной группе веществ, понижающих поверхностное натяжение воды. Они входят в состав синтетических моющих средств, широко применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными водами СПАВ попадают в материковые воды и морскую среду.
Синтетические моющие средства содержат полифосфаты натрия, в которых растворены детергенты, а также ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов: ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, пербораты), кальцинированная сода, карбоксиметил-целлюлоза, силикаты натрия.
Присутствие СПАВ в сточных водах промышленности связано с использованием их в таких процессах, как флотационное обогащение руд, разделение продуктов химических технологий, получение полимеров, улучшение условий бурения нефтяных и газовых скважин, борьба с коррозией оборудования. В сельском хозяйстве СПАВ применяется в составе пестицидов.