## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Лекция № 3.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 116-ФЗ)
Якутск 2022 г.
Опасные производства региона
Поисеева Саргылана Иннокентьевна, к.б.н., доцент кафедры
«Техносферная безопасность» Горного института

## Slide 2: Промышленная безопасность (ПБ) – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий указанных аварий.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПБ
Указы Президента,
Постановления Правительства РФ
ФНиП
Федеральные законы
Нормативно-правовые акты президента, правительства РФ
Федеральные нормы и правила в области ПБ
№ 116-ФЗ
№ 99-ФЗ
№ 225-ФЗ

## Slide 6: Основные понятия (№ 116-ФЗ ст.1)
Авария - разрушение сооружений
или технических устройств,
применяемых на ОПО,
неконтролируемые взрыв и
выброс опасных веществ
Инцидент - отказ или повреждение
технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса
Технические устройства, применяемые на ОПО - машины, технологическое оборудование, системы машин и оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации ОПО

## Slide 7
Обоснование безопасности ОПО -
документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на ОПО и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации ОПО, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации ОПО
Система управления ПБ - комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей ОПО, в целях предупреждения аварий и инцидентов на ОПО, локализации и ликвидации последствий таких аварий
Основные понятия (№ 116-ФЗ ст.1)

## Slide 9
1

## Slide 10
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20˚ Цельсия или ниже;
б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 мг на килограмм до 200 мг на кг включительно;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 мг на килограмм до 400 мг на кг включительно;
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 мг на литр до 2 мг на литр включительно;

## Slide 11
е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 мг на кг;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 мг на кг;
средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 мг на литр;
ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 мг на литр;
средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 мг на литр;
средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 мг на литр;

## Slide 12: Используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07МПа
2

## Slide 13: Используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;
3

## Slide 14: получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более
4

## Slide 15: Ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых
5

## Slide 16: Осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию
6

## Slide 17: К опасным производственным объектам не относятся:
объекты
электросетевого хозяйства
работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа
до 0,005 МПа включительно, сети газораспределения и сети газопотребления.

## Slide 18
ОПО в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них
для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в Приложении 2 к Закону о промышленной безопасности, на 4 класса опасности:
1 класс – ОПО чрезвычайно высокой опасности
2 класс – ОПО высокой опасности
3 класс – ОПО средней опасности
4 класс – ОПО низкой опасности

## Slide 19
Разделение производственных объектов на разные классы опасности позволяет по-разному администрировать безопасность на данных объектах. Вводить различные дополнительные требования или же наоборот их смягчать без потери общего уровня безопасности.
Наиболее частыми чрезвычайными ситуациями в промышленности предыдущих лет были, аварии связанными с обращением на производстве опасных веществ. Причем тяжесть последствий аварии, всегда была связана с количеством опасного вещества, оказавшегося в зоне аварии. Вследствие этого, в Федеральный закон № 116-ФЗ были введены две таблицы, представляющие предельные количества опасных веществ для отнесения промышленного объекта к тому или иному классу опасности (табл. 1 и 2).
Из этих таблиц видно, что чем больше количество опасного вещества находится на производственном объекте, тем выше его класс опасности. При наличии различных опасных веществ одного вида на объекте их количество суммируется, после чего определяют класс опасности объекта.
19

## Slide 22
Кроме первого критерия опасности на производстве могут присутствовать другие признаки опасности. Рассмотрим ниже наиболее характерные типы опасных объектов для каждого из четырех классов опасности:
1-й класс – чрезвычайно опасные производственные объекты
К данному классу относятся предприятия и их объекты, где располагаются большие количества опасных веществ или ведется переработка таких веществ:
 объекты, где получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются опасные вещества, указанные в таблице 1 и 2, в количествах, соответствующих данному классу опасности;
 объекты по хранению и уничтожению химического оружия и объекты спецхимии;
 угольные шахты, подземные объекты горных работ, где могут произойти:
a) взрывы газа, пыли;
b) внезапные выбросы породы, газа, пыли, горные удары;
c) прорывы воды в подземные горные выработки.
22

## Slide 23
2-й класс – производственные объекты высокой опасности
К данному классу относят, как правило, предприятия и их подразделения, осуществляющие следующие виды работ:
 проводится бурение и добыча газа, нефти, газового конденсата с содержанием в продукции более 6 % H2S;
 проводится получение, транспортировка и использование расплавов черных, цветных металлов и сплавов на их основе на оборудовании с весом расплава более 10 т;
 проводятся подземные горные работы без опасности взрыва пыли и газа, горных ударов и выбросов пород;
 проводятся открытые горные работы, объем разработки, которых составляет более 1 млн м3 в год;
 получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются опасные вещества, указанные в Таблицах 1 и 2, в количествах, соответствующих данному классу опасности;
 газораспределительные станции, сети газораспределения и газопотребления с давлением более 1,2 МПа для природного газа или 1,6 МПа для сжиженного углеводородного газа;
 объекты переработки угля и горючих сланцев.
23

## Slide 24
3-й класс – производственные объекты средней опасности
К данному классу относят предприятия и их подразделения, осуществляющие следующие виды работ или имеющие объекты:
 проводят бурение и добычу газа, нефти, газового конденсата с содержанием в продукции от 1 до 6 % H2S;
 объекты, осуществляющие теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, на которых работает оборудование под избыточным давлением более 1,6 МПа или температурой рабочей среды более 250°С;
 подвесные канатные дороги;
 получаются, транспортируются и используются расплавы черных и цветных металлов на оборудовании с весом расплава от 0,5 до 10 тонн;
 ведутся открытые горные работы с объемом разработки горной массы от 0,1 до 1 млн м3 в год;
 элеваторы и объекты мукомольного, крупяного, комбикормового производств.
 получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются опасные вещества, указанные в таблицах 1 и 2, в количествах, соответствующих данному классу опасности.
 газораспределительные станции, сети газораспределения и газопотребления с избыточным давлением газа менее 1,2 МПа.
24

## Slide 25
4-й класс – производственные объекты низкой опасности
К данному классу относят предприятия, их подразделения, осуществляющие следующие виды работ или имеющие объекты:
 бурение и добыча газа, нефти, газового конденсата с содержанием в продукции менее 1 % H2S;.
 оборудование, работающее под избыточным давлением газа, пара, воды 0,07–1,6 МПа или при температуре воды 115–250°С;
 стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы в метрополитене, фуникулеры (за исключением лифтов в промышленных и жилых зданиях);
 проводят открытые горные работы с объемом разработки менее 100 тыс. м3 в год, без опасности прорывов воды и горных ударов;
 проводят хранение и переработку растительного сырья, кроме элеваторов, мукомольного, крупяного и комбикормового производств;
 получают, используют, перерабатывают, хранят, транспортируют опасные вещества, указанные в таблицах 1 и 2, в количествах, соответствующих данному классу опасности.
25

## Slide 26
Присвоение класса опасности для производственного объекта осуществляется при его регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов, который ведется Ростехнадзором.
Для определения класса проводится процедура Идентификации класса опасности объекта. Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет всю полноту ответственности за предоставление достоверной информации при регистрации объекта в Государственном реестре.
Важное место в поддержании высокого уровня безопасности опасного производственного объекта играют требования к применяемым техническим устройствам.
26

## Slide 27
Контрольные вопросы
1. Какие производственные объекты можно отнести к категории Опасный производственный объект?
2. Какие существуют критерии отнесения объектов к разным категориям опасных объектов?
3. Перечислите классы опасности производственных объектов.
4. Перечислите основные виды опасных веществ.
5. Четыре класса опасности производственных объектов.
6. Основные виды производственных объектов, относимые к разным классам опасности.
27