## Slide 1: Специальная оценка условий труда
(Аттестация рабочих мест)

## Slide 2
- это оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда (ст. 209 ТК РФ). Порядок аттестации устанавливается нормативными документами Минздравсоцразвития России.
Основным документом служит Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержден­ный приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569. Также для проведения аттестации исполь­зуются:

## Slide 3
Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиени­ческой оценке факторов рабочей среды и трудового процес­са. Критерии и классификация условий труда», утвержден­ное Роспотребнадзором 29 июля 2005 г.;
законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда;
стандарты безопасности труда, ведомственные норма­тивные правовые акты, санитарные правила и нормы, гигие­нические нормативы, строительные нормы и правила и др.;
системы документов по охране труда, действующие в организациях отдельных, видов экономической деятель­ности.
Аттестация рабочих мест по условиям труда включает:
а) гигиеническую оценку условий труда;
б) оценку травмобезопасности;
в) оценку обеспеченности работников организации сред­ствами индивидуальной защиты.

## Slide 4
Специальная оценка условий труда является составной частью подтверждения соответствия организа­ции работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда, определения профессиональ­ного риска (опасности) и введения дифференцированного страхового тарифа (взноса) в Фонд социального страхова­ния РФ согласно Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ­водстве и профессиональных заболеваний».
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда используются в целях:
рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий труда работников и расследованием произошедших с ними несчастных слу­чаев на производстве и профессиональных заболеваний;
принятия мер по надлежащему санитарно-бытовому и профилактическому обеспечению работников органи­зации;
обоснования ограничений труда для отдельных кате­горий работников;
включения в трудовой договор характеристики усло­вий труда и компенсаций работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях труда;
обоснования планирования, и финансирования меро­приятий по улучшению условий и охраны труда в органи­зациях, в том числе за счет средств на обязательное соци­альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

## Slide 5
СОУТ осущест­вляется в процессе работы, т.е. при проведении производ­ственных процессов в соответствии с технологическим регламентом при действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты. Аттестации подлежат все имеющиеся в организации рабочие места, при этом оценивают­ся все действующие на работников вредные и опасные про­изводственные факторы. Перечень такого рода факторов определяется в соответствии с ГОСТ 12.0.003—74 «Опас­ные и вредные производственные факторы. Классифика­ция» с учетом отраслевых и региональных особенностей производства.
Для организации и проведения СОУТ в организации издается приказ, в соот­ветствии с которым создается аттестационная комиссия, определяется ее состав и при необходимости состав ат­тестационных комиссий в структурных подразделениях организации, утверждается председатель аттестационной комиссии, а также определяются сроки и графики про­ведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.

## Slide 6
Комиссия по СОУТ создается организацией, в которой проводится СОУТ, и аттестующей организацией на паритетной основе в целях координации, методического руководства и контроля за проведением работы по аттестации рабочих мест по условиям труда.
В состав комис­сии организации рекомендуется включать руководителей структурных подразделений организации, юристов, спе­циалистов служб охраны труда, специалистов по кадрам, специалистов по труду и заработной плате, представите­лей лабораторных подразделений, главных специалистов, медицинских работников, представителей профсоюзных организаций или других уполномоченных работниками представительных органов, представителей комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверен­ных) лиц но охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, представителей аттестующей орга­низации.

## Slide 7
Комиссия по СОУТ организации, в которой про­водится СОУТ, наряду с другими мерами разрабатывает по результатам атте­стации рабочих мест по условиям труда план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в органи­зации, куда включаются, в том числе, мероприятия, тре­бующие значительных материальных затрат. В плане ме­роприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации указываются источники финансирования мероприятий, сроки их исполнения, исполнители и устраняемые вредные и (или) опасные производственные факто­ры по конкретным рабочим местам.
При наличии на рабочих местах вредных и (или) опас­ных производственных факторов комиссия по СОУТ готовит предложения о внесении изменений и (или) дополнений в трудовой договор об обязательствах ра­ботодателя по обеспечению работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, установлению соответствующего режима труда и отдыха, а также других установленных законодательством гарантий и компенса­ций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; вносит предложения о готовности к сертификации работ по охране труда.

## Slide 8: Гигиеническая оценка условий труда
При аттестации рабочих мест по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте вредные и (или) опасные производственные факторы (физические, хими­ческие, биологические), тяжесть и (или) напряженность трудового процесса.
Уровни вредных и (или) опасных про­изводственных факторов определяются на основе инстру­ментальных измерений при ведении производственных процессов в соответствии с технологической документа­цией при исправных и эффективно действующих средствах коллективной защиты, при этом используются методы кон­троля, предусмотренные действующими нормативными ак­тами. При проведении измерений физических, химических, биологических факторов, тяжести и напряженности трудо­вого процесса необходимо использовать средства измерений, прошедшие государственную поверку в установлен­ные сроки.

## Slide 9
Оценка фактического состояния условий труда по сте­пени вредности и опасности производится в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиениче­ской оценке факторов рабочей среды и трудового процес­са. Критерии и классификация условий труда» на осно­ве сопоставления результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких со­поставлений определяется класс условий труда как для каждого фактора, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабочего места в целом. К опасным и вредным производственным факторам относятся факторы физиче­ского, химического, биологического и психофизиологи­ческого типа Определение допустимого времени контакта работников с опасными и вредными производственными факторами за рабочую смену и (или) период трудовой деятельности (ограничение стажа работы) осуществляют лабораторные подразделения организации или, при их от­сутствии, центры Роспотребнадзора.

## Slide 10
В общем случае при проведении гигиенической оценки условий труда в рамках аттестации рабочих мест по услови­ям труда необходимо выделить следующие основные этапы:
определение нормируемых параметров опасных и вредных производственных факторов;
проведение измерений уровней опасных и вредных производственных факторов;
оценка условий труда;
оформление результатов измерений и гигиенической оценки (протоколов).
Инструментальные измерения физических, химических, биологических и психофизиологических факторов, а также эргономические исследования должны выполняться в про­цессе работы, т.е. при проведении производственных про­цессов в соответствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно действующих средствах коллек­тивной и индивидуальной защиты. При проведении изме­рений используются методы контроля и средства измере­ний, предусмотренные соответствующими нормативными документами.

## Slide 11
При оценке условий труда, обусловленных факторами производственной среды, исследуются микроклимат, све­товая среда, ультрафиолетовое и инфракрасное излуче­ния, шум, инфразвук, ультразвук, вибрация, электрические и электромагнитные поля и излучения, повышенная (по­ниженная) аэроионизация воздуха и химические вещества в воздухе рабочей зоны.
При оценке условий труда, обусловленных факторами трудового процесса, исследуются его тяжесть и напряжен­ность. Здесь на основе инструментальных исследований важно определить рабочие места, где при аттестации необ­ходимо оценивать только тяжесть или напряженность, и те, где требуется проводить комплексную оценку тяжести и на­пряженности трудового процесса.

## Slide 12
Тяжесть трудового процесса рекомендуется оценивать на тех рабочих местах, где трудовая деятельность преиму­щественно характеризуется:
- перемещением груза вручную (например, работа грузчика);
- подъемом значительных тяжестей без грузоподъем­ных механизмов (например, строительные рабочие, повара, слесари по ремонту оборудования и др.);
- выполнением большого числа одинаковых операций (операторы ПК, маляры, рабочие на поточно-конвейерных линиях и др.);
-работой стоя (станочники, продавцы, парикмахеры) или в неудобной рабочей позе (при сварочных работах, ла­боранты при работе с микроскопом, электромонтеры по ре­монту линейных сооружений связи и др.);
- частыми наклонами корпуса (например, каменщики);
- прижатием инструмента к обрабатываемой поверхно­сти (работы с электро- и пневмоинструментом);
- прижатием обрабатываемого изделия к инструменту (заточка, шлифовка, полировка);
- поддержанием груза на весу (работа маляра с краско­пультом);
- перемещением в пространстве на большие расстояния (линейные обходчики, почтальоны, сторожа и др.).

## Slide 13
Основным документом для оценки тяжести трудо­вого процесса является Приложение 15 к Руководству Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (Методика оценки тяже­сти трудового процесса).
Тяжесть трудового процесса оценивают по ряду показате­лей, выраженных в эргометрических величинах, характери­зующих трудовой процесс, независимо от индивидуальных особенностей человека, участвующего в этом процессе. Основ­ными показателями тяжести трудового процесса являются:
физическая динамическая нагрузка;
масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза;
стереотипные рабочие движения;
статическая нагрузка;
рабочая поза;
наклоны корпуса;
перемещение в пространстве.
Каждый из перечисленных показателей может быть ко­личественно измерен и оценен в соответствии с указанной выше методикой.

## Slide 14
Напряженность трудового процесса необходимо оце­нивать на рабочих местах, где трудовая деятельное п. пре­имущественно характеризуется нагрузкой на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу труда. К их числу можно отнести работы:
с большим количеством и сложностью принимаемой и перерабатываемой информации (диспетчеры, операторы);
необходимостью одновременного наблюдения за боль­шим числом производственных объектов (авиадиспетчеры, операторы на сложных пультах управления, водители);
длительным сосредоточенным наблюдением (водите­ли автотранспортных средств, оперирующие врачи);
риском для собственной жизни (водители, взрывни­ки, специалисты аварийно-спасательных служб);
монотонностью действий (работники поточно-кон­вейерных линий, штамповщики) или обстановки (опера­торы-наблюдатели);
большой длительностью рабочих смен и наличием ночных смен (работники со сменным режимом работы, вах­товики).

## Slide 15
Основными показателями напряженности трудового процесса являются:
нагрузки интеллектуального характера;
сенсорные нагрузки;
эмоциональные нагрузки;
монотонность нагрузок;
Режим работы.
Оценка напряженности труда профессиональной груп­пы работников основана на анализе трудовой деятельности и ее структуры, которые изучаются путем хронометражных наблюдений в динамике всего рабочего дня, в течение не ме­нее одной недели. Анализ основан на учете всего комплек­са производственных факторов (стимулов, раздражителей), создающих предпосылки для возникновения неблагоприят­ных нервно-эмоциональных состояний (перенапряжения).

## Slide 16: Оценка травмобезопасности рабочих мест
Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится на соответствие их требованиям безопасности, исключа­ющим травмирование работников в условиях, установлен­ных нормативными правовыми актами по охране труда. Основными объектами оценки травмобезопасности рабо­чих мест являются:
производственное оборудование;
приспособления и инструменты;
Обеспеченность средствами обучения и инструктажа.
Оценка производственного оборудования, приспосо­блений и инструмента производится на основе действу­ющих и распространяющихся на них нормативных право­вых актов по охране труда (государственных и отраслевых стандартов, правил по охране труда, типовых инструкций по охране труда и др.).
Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест про­веряется наличие, правильность ведения и соблюдение требований нормативных документов в части обеспечения безопасности труда.
Методической основой для проведения аттестации рабочих мест по фактору травмобезопасности является «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. Методические указания» (МУ ОТ РМ 02-99).

## Slide 17
Травмобезопасность — это свойство рабочих мест со­ответствовать требованиям безопасности труда, исключа­ющим травмирование работающих в условиях, установлен­ных нормативными правовыми актами. Травмобезопасность рабочих мест обеспечивается исключением повреждений частей тела человека, которые могут быть получены в ре­зультате воздействия:
движущихся предметов, механизмов или машин, а также их неподвижных элементов на рабочем месте (при механическом воздействии). Такими предметами являются зубчатые, цепные, клиноременные передачи, кривошипные механизмы, подвижные столы, вращающиеся детали, орга­ны управления и т.п.;
электрического тока. Источником поражения могут быть незащищенные и неизолированные электропрово­да, неисправные электродвигатели, открытые коммутато­ры, незаземленное оборудование и др.;
агрессивных и ядовитых химических веществ, например, химических ожогов сильными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими веществами (хлор, аммиак и т.д.) при их попадании на кожу или в легкие при вдыхании;
нагретых элементов оборудования, перерабатываемо­го сырья, других теплоносителей (при термическом воздей­ствии). Примерами таких элементов являются горячие тру­бопроводы, крышки котлов, танков, корпуса оборудования, детали холодильных установок и т.д.;
несчастных случаев, в частности при падениях. Па­дения подразделяются на два вида: падения на человека различных предметов и падения человека в результате поскальзывания, запинания, потери равновесия на высоте или внезапного ухудшения здоровья.

## Slide 18
Оценка травмобезопасности проводится путем провер­ки соответствия производственного оборудования, при­способлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов, при этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности установленного образца на производственное оборудование. При оценке травмобезопасности проводятся пробные пуски и остановки производственного оборудова­ния с соблюдением требований безопасности.
Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом в соответствии с Порядком аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569. По результа­там оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе приводятся краткие выводы. В них указывается, каким пунк­там норм, правил и стандартов-не соответствует оцениваемое рабочее место, а также должности, фамилии, имена, отчества и подписи лиц, проводивших оценку. Краткие выводы резуль­татов оценки травмобезопасности рабочего места вносятся и в Карту аттестации рабочих мест по условиям труда.

## Slide 19
Травмобезопасность рабочего места по результатам про­веденной аттестации оценивается по одному из трех клас­сов опасности:
первый — оптимальные условия труда (полное соот­ветствие производственного оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения и инструктажа нормативным требованиям);
второй — допустимые условия труда (отклонение от требований безопасности в конструкциях средств защи­ты, не влияющее на их функциональное назначение; экс­плуатация объектов после окончания сроков службы);
третий — опасные условия труда (при отсутствии или неисправности средств защиты на производственном оборудовании, неисправности или несоответствии техноло­гическому процессу используемых приспособлений и ин­струментов, отсутствии или несовершенстве инструкций по охране труда, отсутствии удостоверений, протоколов о проверке знаний руководителей и специалистов, связанных с организацией и проведением работы непосредственно на производственных участках, протоколов о проверке знаний по безопасности труда рабочих, связанных с выполнением ра­бот или обслуживанием объектов, установок, оборудования повышенной опасности, а также объектов, подконтрольных ор­ганам государственного надзора, когда не проводятся и не ре­гистрируются инструктажи на рабочем месте, не оформляются допуски к работам и оборудованию повышенной опасности).
Класс опасности определяется по результатам всех вы­водов.

## Slide 20: Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты
Оценка обеспеченности работников средствами индиви­дуальной защиты (СИЗ) производится на основании сле­дующих документов:
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред­ствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н;
типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спе­циальной одежды, специальной обуви и других средств ин­дивидуальной защиты, утвержденные нормативными акта­ми Минздравсоцразвития России1;
ГОСТ 12.4.011—89 ССБТ «Средства защиты рабо­тающих. Общие требования и классификация»;
коллективный договор;
данные исследования факторов окружающей среды;
протоколы оценки травмобезопасности.
Оценка обеспеченности работников средствами индиви­дуальной защиты осуществляется посредством сопоставле­ния фактически выданных СИЗ с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, иными нормативными документами (ГОСТ, ТУ и др.), а также с уче­том специфики и видов выполняемых работ в два этапа.

## Slide 21
На первом этапе проверяется наличие внутренних норм выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ. Как прави ло, такие нормы утверждаются руководителями организа­ции и включаются в соответствующий раздел коллектив­ного договора.
На втором этапе проверяются соответствие внутренних норм типовым отраслевым нормам по степени охвата ими работников организации, по перечню выдаваемых средств защиты и их количеству.

## Slide 22: Льготы и компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда
В соответствии с правилами ст. 219 ТК РФ каждый ра­ботник имеет право на компенсации, установленные в со­ответствии с данным Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым до­говором, если он занят на тяжелых работах, работах с вред­ными и (или) опасными условиями труда. Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и усло­вия их предоставления устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Повышенные или дополнительные компенсации за рабо­ту на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас­ными условиями труда могут устанавливаться коллектив­ным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя. В слу­чае обеспечения на рабочих местах безопасных условий тру­да, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением государственной экс­пертизы условий труда, компенсации работникам не уста­навливаются.
В связи с этим очень важно при аттестации рабочих мест обосновать право работника на льготы и компенсации, свя­занные с вредными и (или) опасными условиями труда, та­кие как:
пенсия в связи с особыми условиями труда;
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день;
бесплатная выдача молока и предоставление лечебно-
профилактического питания;

## Slide 23: Реализация результатов аттестации рабочих мест по условиям труда
По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационной комиссией с учетом предложений, поступивших от подразделений организации, отдельных работников, разрабатывается план мероприятий по улуч­шению и оздоровлению условий труда в организации.
План должен предусматривать мероприятия по улуч­шению техники и технологии, применению средств ин­дивидуальной и коллективной зашиты, оздоровительные меры, а также мероприятия по охране и организации тру­да. В нем указываются источники финансирования меро­приятий, сроки их исполнения и исполнители. План должен предусматривать приведение всех рабочих мест в соот­ветствие с требованиями по охране труда. План подпи­сывается председателем аттестационной комиссии и по­сле согласования с совместным комитетом (комиссией) по охране труда, профессиональными союзами утвержда­ется руководителем организации и включается в коллек­тивный договор.
Информация о результатах аттестации рабочих мест до­водится до сведения работников организации. Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются ма­териалами строгой отчетности и подлежат хранению в те­чение 45 лет.

## Slide 24: Гигиенические критерии и классификация условий труда
Гигиенические критерии оценки факторов рабочей сре­ды, тяжести и напряженности трудового процесса и гигие­ническая классификация условий труда по показателям вредности и опасности устанавливаются в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05, утвержденным Роспотреб­надзором 29 июля 2005 г.
Исходя из гигиенических критериев условия труда под­разделяются на четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.
Оптимальные условия труда (1 класс) — это условия, при которых сохраняется здоровье работающих и создают­ся предпосылки для поддержания высокого уровня работо­способности. Оптимальные нормативы производственных факторов установлены для микроклиматических параме­тров и факторов трудовой нагрузки. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.
Допустимые условия труда (2 класс) характеризуют­ся такими уровнями факторов среды и трудового процес­са, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу сле­дующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство. Допустимые условия труда условно относят к безопасным.

## Slide 25
Вредные условия труда (3 класс) характеризуются на­личием вредных производственных факторов, превышаю­щих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и (или) его потомство. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих подразделяются на четыре сте­пени вредности:
1 степень 3 класса (3.1) — условия труда характери­зуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функ­циональные изменения, восстанавливающиеся, как прави­ло, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличива­ют риск повреждения здоровья;
2 степень 3 класса (3.2) — уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функциональные изменения, при­водящие в большинстве случаев к увеличению производ­ственно обусловленной заболеваемости (что проявляется повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности в первую очередь теми болезнями, кото­рые отражают состояние наиболее уязвимых органов и си­стем для данных вредных факторов), появлению началь­ных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительного воздействия (часто после 15 и более лет);

## Slide 26
3 степень 3 класса (3.3) — условия труда, характе­ризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздей­ствие которых приводит к развитию, как правило, профес­сиональных болезней легкой и средней степеней тяжести с потерей профессиональной трудоспособности в периоде трудовой деятельности, росту хронической (производ­ственно обусловленной) патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособ­ности;
4 степень 3 класса (3.4) — условия труда, при кото­рых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмеча­ются значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) ха­рактеризуются уровнями производственных факторов, воз­действие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развитии острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.

## Slide 27: Общая гигиеническая оценка условий труда
Если на рабочем месте фактические значения уровней вредных факторов находятся в пределах оптимальных или допустимых величин, условия труда на этом рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и относятся соответ­ственно к 1 или 2 классу. Если уровень хотя бы одного фак­тора превышает допустимую величину, то условия труда на таком рабочем месте в зависимости от величины превы­шения и в соответствии с гигиеническими критериями как по отдельному фактору, так и при их сочетании могут быть отнесены к 1—4 степеням 3 класса вредных или 4 классу опасных условий труда.
Для установления класса условий труда превышение ПДК и ПДУ1 могут быть зарегистрированы в течение одной смены, если она типична для данного технологического процесса. При эпизодическом (в течение недели, месяца) воздействии на работника вредного фактора (типичном для данного технологического процесса либо не типичном и не соответствующим функциональным обязанностям работника) его учет и оценка условий труда проводятся по согласованию с территориальным центром Роспотреб­надзора.
Оценка условий труда с учетом комбинированного и сочетанного действия производственных факторов про­водится следующим образом. На основании результатов измерений оценивают условия труда для отдельных фак­торов, в которых учтено комбинированное действие хими­ческих веществ, биологических факторов, шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений.

## Slide 28
ПДК — предельно допустимые концентрации веществ, количествен­но характеризующие такое содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, при котором на человека и окружающую среду не оказывается ни прямого, ни косвенного вредного воздействия.
ПДУ — предельно до­пустимые уровни загрязнения, воздействие которых при работе установ­ленной продолжительности в течение трудового дня не вызывает у рабо­тающих заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего по­коления.