## Slide 1: 3.4. Региональные чрезвычайные опасности

## Slide 2
Потенциально опасный объект -
объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС

## Slide 3
Наибольшая опасность при авариях на:
химически опасных объектах (ХОО);
радиационно опасных объектах (РОО);
пожаро-взрывоопасных объектах (ПВОО);
гидродинамически опасных объектах (ГОО);
биологически опасных объектах (БОО);
объектах систем жизнеобеспечения населения.
(Потенциально опасные объекты)

## Slide 4: Основные источники опасностей являются:
пожаро-, взрыво-, химически- и радиационно-опасные производственные объекты (АЭС, ракетные комплексы и т. п.);
газовые, нефтяные, тепловые, электрические комплексы, их коммуникации и сети;
новые технологии, направленные на получение энергии, развитие промышленных, транспортных и других комплексов;
стихийные природные явления, способные вызывать аварии и катастрофы на промышленных и иных объектах.

## Slide 5: Основные причины крупных техногенных аварий в последние годы:
отказ технических систем из-за дефектов изготовления и нарушения режимов эксплуатации; многие современные потенциально опасные производства спроектированы так, что вероятность крупной аварии на них весьма высока и оценивается величиной 10-4 и более;
ошибочные действия операторов технических систем; статистические данные показывают, что более 60 % аварий произошло в результате ошибок обслуживающего персонала;
концентрация различных производств в промышленных зонах без должного изучения их взаимовлияния.

## Slide 7
Радиационно опасный объект - это объект, на котором хранят, перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии или разрушении которого может произойти облучение ионизирующим излучением (ИИ) или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных, растений, объектов экономики и окружающей природной среды

## Slide 9
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ – это
нарушение правил безопасной эксплуатации ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными явлениями или иными причинами, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, которые могут привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ

## Slide 10
Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами.
Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих излучений.
Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма- ионизирующих излучений и обуславливается выделением при аварии непрореагированных элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также образованием различных радиоактивных материалов и предметов (например, грунта) в результате их облучения.

## Slide 11: Предприятия ядерного топливного цикла, представляющие опасность радиоактивного загрязнения:
предприятия, осуществляющие добычу ядерного топлива, его переработку, транспортировку топлива и его отходов;
системы ядерного оружия, заводы по их производству и переработке, склады (базы) такого оружия;
атомный военный и гражданский флоты;
предприятия по изготовлению тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ);
атомные станции;
хранилища использованного ядерного топлива;
могильники отработанного ядерного топлива.

## Slide 13
Радиационно-опасные объекты Москвы
Москва — единственный город в мире, где сосредоточено столь большое количество предприятий, работающих с источниками ионизирующего излучения.
Из 65 существующих в России особо опасных производств, использующих радиоактивные материалы,
20 расположены в Москве

## Slide 15: По назначению различают следующие ядерные реакторы:
для исследовательских целей;
для производства искусственных изотопов;
для производства электрической и тепловой энергии (энергетические реакторы);
для металлургии и химической технологии;
для транспортных систем (корабли, летательные аппараты);
для медицинских и технологических целей.

## Slide 16: Основной элемент любой атомной станции - ядерный реактор!
Реакторы классифицируются по различным признакам: физическим, конструктивным, по составу и размещению ядерного горючего, по типу замедлителя нейтронов и горючего, по назначению и т.д.

## Slide 17: Принципиальная технологическая схема АЭС
1- реактор, 2 – первичная биологическая защита, 3 – вторичная биологическая защита, 4 – турбина, 5 – электрогенератор, 6 – компрессор, 7 – емкость для пополнения теплоносителя, 8 – циркуляционный насос, 9 – парогенератор, 10 – конденсатор, 11 – подогреватель, 12- сетевой теплообменник.

## Slide 18: Основные причины аварий на АЭС

## Slide 19
комплекс мер, направленных на ослабление или исключение воздействия ионизирующего излучения на население, персонал радиационно опасных объектов, биологические объекты природной среды, на радиоэлектронное оборудование и оптические системы, а также на предохранение природных и техногенных объектов от загрязне­ния радиоактивными веществами и удаление этих загрязнений
РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА —

## Slide 20
    Это достигается:
    - укрытием людей в ЗС ГО
    - уменьшением времени
    пребывания в зонах заражения
    - эвакуацией в безопасные районы
При организации радиационной защиты основные усилия сосредотачиваются на полном исключении или уменьшении воздействия ионизирующих излучений на людей
Эти способы защиты - составная часть комплекса мероприятий

## Slide 21: 2. Химические аварии
Химические аварии — это чрезвычайные события, сопровождающиеся проливом или выбросом аварийно опасных химических веществ (АХОВ), способные привести к гибели или химическому заражению людей, животных и др.

## Slide 22
это. нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транс- портных средств, приводящее к выбросу аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функционирования биосферы.
Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, синильной кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, располагают химические, целлюлозно-бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фаб­рики, овощебазы и водопроводные станции.
Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах - в летальном исходе при попадании АХОВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. Химическая авария может сопровождаться взрывами и пожарами.
ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ

## Slide 23: ХИМИЧЕСКИЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР
БОЕВЫЕ
СВОЙСТВА
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ:
- есть токсичность (ядовитость) опасных химических веществ (ОХВ), прямое или опосредованное воздействие которых на людей может вызвать их заболевание или гибель.
ингаляционный ( через органы дыхания);
пероральный ( через желудочно-кишечный тракт);
кожно-резорбтивный ( через кожные покровы).
СПОСОБЫ
ВОЗДЕЙСТИЯ ОХВ
НА ЧЕЛОВЕКА:
Использование токсических химических веществ положено в основу ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ.
К боевым токсичным химическим веществам относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые применяются для уничтожения в военных целях растений.
- высокая токсичность ОВ и токсинов;
- биохимический механизм поражения;
- способность ОВ проникать в помещения.

## Slide 24
АХОВ - часть химических соединений сочетающих определенные физико-химические и токсические свойства и имеющие способность легко переходить в аварийных ситуациях в основное поражающее состояние (пар или тонкодисперсный аэрозоль), а также при крупнотоннажном производстве, потреблении, хранении и перевозках, являющиеся причиной массовых поражений людей, воздействие которых на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

## Slide 25: В зависимости от поражающего действия на организм человека, АХОВ подразделяются на 6 групп:
1. Вещества с преимущественным удушающим действием. К ним относятся хлор, хлорпикрин, треххлористый фосфор, хлориды серы, фосген и др. Для них главным объектом воздействия являются дыхательные пути. (воздействуют на слизистые органов дыхания и глаз, вызывают сильное их раздражение, а вслед за этим воспалительно-некротические изменения слизистых дыхательных путей).

## Slide 26
2. Вещества преимущественно общеядовитого действия: окись углерода, синильная кислота, оксиды азота, сероводород, цианиды и др. Способны вызывать острые нарушения энергетического обмена, что в тяжелых случаях может стать причиной гибели пораженных. Для этих веществ характерно бурное течение интоксикации.
3. Вещества удушающего и общеядовитого действия: сернистый ангидрид, сероводород, акрилонитрил, окислы азота и др. Способны при ингаляционном воздействии вызывать токсический отек легких, а при кожно-резорбтивном воздействии —нарушать энергетический обмен.

## Slide 27
4. Нейротропные яды — вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод и фосфорорганические соединения).
5. Вещества удушающего и нейротропного действия (аммиак). При поражение парами аммиака приводит к развитию воспалительных процессов верхних дыхательных путей и токсическому отеку легких. Оказывает выраженное действие на центральную нервную систему — возбуждение, судорога.

## Slide 28
6. Метаболические яды (окись этилена, бромистый метил, диоксины, метилхлорид, дихлорэтан и др.). Отравление такими АХОВ характеризуется отсутствием первичной реакции на яд и сопровождается длительным скрытым периодом. Даже при смертельных поражениях от первых проявлений заболевания до летального исхода проходят недели, а иногда месяцы. В патологический процесс постепенно вовлекаются многие органы, но ведущими являются центральная нервная и кроветворная системы, печень, почки.

## Slide 29
Химически опасный объект – это объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества (ОХВ), при аварии или разрушении которых могут произойти гибель или химическое поражение людей, с/х животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды

## Slide 30: Территории подразделяются по степени опасности:
В зоне возможного химического заражения проживает:
более 50 % населения территории.
от 30 до 50 % населения территории.
от 10 до 30 % населения территории.
менее 10 % населения территории.

## Slide 31
Зона химического заражения - это территория, в пределах которой распространены или привнесены химически опасные вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение определенного времени.

## Slide 32: Зона химического заражения включает:
Очаг химического заражения
Зона смертельных токсодоз
Зона поражающих токсодоз (СНиП 2.01.51—90 "Инженерно-технические мероприятия ГО" )
Пороговая (дискомфортная) зона (регламентируется по ОНД-86 )

## Slide 33
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на исключение или ослабление воздействия аварийно химически опасных веществ (АХОВ) на население и персонал химически опасных объектов, уменьшение масштабов последствий химических аварий

## Slide 34
Основные способы защиты населения от ОВ, АХОВ:
Использование СИЗОД и СЗК.
Использование защитных
сооружений (ЗС).
Временное укрытие населения в жилых (персонала – в производственных) зданиях и эвакуация населения из зон возможного химического заражения (ЗВХЗ).
Защита от ОВ, АХОВ организуется заблаговременно.

## Slide 35
При организации защиты населения от ОВ, АХОВ
проводятся следующие мероприятия:
выявление и оценка химической обстановки;
создается система оповещения и связи на ХОО;
определяется порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты и проводится их накопление;
подготавливаются защитные сооружений (ЗС), жилые и производственные здания к защите от АХОВ (герметизация)
определяются пункты временного размещения (ПВР) и пункты длительного проживания (ПДП) людей, а также пути вывода в безопасные районы (районы эвакуации);
определяются наиболее целесообразные способы защиты людей и использование СИЗ;
подготовка органов управления к ликвидации последствий аварии;
подготовка населения к защите от АХОВ и действиям в условиях химического заражения (обучение населения).

## Slide 36
Пожаро-взрывоопасные объекты – это объекты, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях (авариях, инициировании) способность к возгоранию и (или) взрыву

## Slide 37: 3. Пожары и взрывы
Пожар — это неконтролируемое горение вне специального очага. Для реализации процесса горения необходимо наличие горючего (ГВ), окислителя (О) и источника зажигания (воспламенения) (ИЗ).

## Slide 38: Горючие вещества.
Горючие вещества:
твердые,
жидкие,
газообразные.
Пожарная опасность горючего вещества характеризуется:
температурой вспышки,
температурой воспламенения.

## Slide 39
Жидкости по температуре вспышки их паров делят на:
горючие (ГЖ),
легко воспламеняющиеся (ЛВЖ).
Температура воспламенения горючего вещества - температура, при которой вещество выделяет пары и газы со скоростью, необходимой для поддержания устойчивого горения после удаления источника зажигания.

## Slide 40
Температура самовоспламенения —температура горючего вещества, при которой горение возможно во всем объеме вещества.
Картон серый 478 К
Войлок строительный 498 К
Ацетон 523 К
Этиловый спирт 568 К
Нефть 573 К
Бензин, керосин 573 К
Древесина сосновая 643 К
Дизельное топливо 653 К
Мазут 738 К

## Slide 41: Самовозгорающиеся вещества :
вещества, способные самовозгораться от воздействия воздуха ( бурые и каменные угли, торф, древесные опилки, и т. п.);
вещества, способные самовозгораться при действии на них воды (калий, магний, карбид кальция и щелочных металлов, негашеная известь и др.);
вещества, самовозгорающиеся в результате смешения друг с другом (хлор, бром, фтор и йод активно соединяются со многими веществами, при этом горение сопровождается сильным выделением теплоты; ацетилен, водород, метан и этилен в смеси с хлором возгораются при дневном свете).

## Slide 42: Окислители.
Окислитель при горении чаще всего -кислород воздуха.
Интенсивность горения определяется скоростью поступления кислорода из окружающей среды в зону горения.

## Slide 43: Источники воспламенения:
пламя,
лучистую энергию,
искры,
разряды статического электричества,
накаленные поверхности и т. п.
Пространство, в котором развивается пожар, условно разделяют на три зоны:
горения,
теплового воздействия
задымления

## Slide 44
Вид горения:
Гомогенное (пламенное) - окислитель и горючее находятся в газовой фазе
Гетерогенное (беспламенное) - горючее находится в твердом состоянии, а окислитель в газообразном

## Slide 45: Основные параметры пожара:
Пожарная нагрузка характеризует энергетический потенциал сгораемых материалов, приходящихся на единицу площади пола или участка земли.
Массовая скорость выгорания — потеря массы горючего материала в единицу времени.
Скорость распространения пожара определяется скоростью распространения пламени по поверхности горючего материала.

## Slide 46: Классификация пожаров
По признаку изменения площади:
распространяющиеся
нераспространяющиеся
По условиям массо- и теплообмена:
в ограждениях (внутренние)
на открытой местности (открытые)

## Slide 47
Показатель опасности при внутреннем пожаре — время, по истечении которого возникают критические ситуации для жизни людей.
К открытым относят пожары газовых и нефтяных фонтанов, складов древесины, пожары на открытых технологических установках, на складах каменного угля и др.
Процессы, протекающие на открытых пожарах, в значительной степени зависят от интенсивности и направления ветра.

## Slide 48: По масштабам и интенсивности пожары:
отдельный пожар, возникающий в отдельном сооружении или в небольшой группе зданий;
сплошной пожар, характеризующийся одновременным интенсивным горением преобладающего числа зданий и сооружений на определенном участке застройки (более 50 %);

## Slide 49: По масштабам и интенсивности пожары:
3. огневой шторм, особая форма распространяющегося сплошного пожара, образующаяся в условиях восходящего потока нагретых продуктов сгорания и быстрого поступления в сторону центра огневого шторма значительного количества свежего воздуха;
4. массовый пожар, образующийся при наличии в местности совокупности отдельных и сплошных пожаров.

## Slide 50: Минимально необходимая для возгорания материала плотность теплового излучения

## Slide 51
Взрыв — быстро протекающий процесс физического или химического превращения веществ, сопровождающийся высвобождением большого количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести материальный ущерб, ущерб окружающей среде и стать источником ЧС.

## Slide 52
Источники энергии при взрыве:
химические процессы
физические процессы (выливание расплавленного металла в воду)

## Slide 53: Классификация
свободные воздушные взрывы
наземные (приземные) взрывы
взрывы внутри помещений (внутренний взрыв)
взрывы больших облаков газовоздушных смесей (ГВС).

## Slide 54
Свободный воздушный взрыв - взрыв, происходящий на значительной высоте от поверхности земли, когда не происходит усиления ударной волны между центром взрыва и объектом за счет отражения.
Взрывная волна ослабляется по мере ее распространения.
По характеру воздействия на окружающую среду выделяют три зоны:
ближайшая
промежуточная
зона слабого взрыва.

## Slide 55
Наземные (приземные) взрывы.
При взрывах на поверхности Земли воздушная ударная волна от взрыва усиливается за счет отражения.
При взрывах в приземных слоях атмосферы образуются сферические воздушные ударные волны, распространяющиеся в пространстве в виде области сжатия - разряжения

## Slide 56
Взрыв внутри помещений (внутренний взрыв) - нагрузка воздействует на объект изнутри.
Возникающие нагрузки зависят от многих факторов:
типа взрывчатого вещества,
массы взрывчатого вещ-ва,
полноты заполнения внутреннего объема помещения взрывчатым вещ-вом,
местоположением взрывчатого вещ-ва во внутреннем объеме и т. д.

## Slide 57
Взрыв (горение) газового облака.
Причины взрыва - большие газовые облака, образующиеся при утечках или внезапном разрушении герметичных емкостей, трубопроводов и т. п.
Инициаторы горения или взрыва в этих случаях носят чаще всего случайный характер (воспламенение не всегда сопровождается взрывом).

## Slide 58: Давление ударной волны, вызывающее поражение человека

## Slide 59
Основные поражающие факторы техногенного характера:
термический — 56 %,
взрывной — 29 %,
агрессивные или токсические свойства АХОВ — около 10 % всех причин разрушительного воздействия.