## Slide 1: ОПАСНЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИТОСФЕРЕ Оползни, обвалы, осыпи Сели, снежные лавины

## Slide 2
Оползни, обвалы, осыпи – это группа опасных экзогенных процессов, обусловленная энергией рельефа (силой тяжести). Если движение происходит без потери контакта со склоном или с незначительной потерей его – это оползни. Движение обломочного материала с потерей контакта со склоном в форме свободного падения на крутых склонах (крутизной более 30°) может привести к камнепадам в виде осыпей, обвалов.

## Slide 3
Осыпи – разновидность камнепадов, они происходят с медленной скоростью. Практически это оползание материала, образовавшегося в результате выветривания вниз по склону.
Обвалы отличаются от камнепадов не просто большим объемом, но сплоченностью облака обрушивающегося материала, что меняет характер его движения. Скорость движения обвалов на отдельных участках достигает 300 км/ч, длина пути – несколько километров. Причиной крупных обвалов служат землетрясения.

## Slide 4
Солифлюкция (от греч. «солюс» – почва, «флюксум» – течение) – это течение (сползание) водонасыщенных рыхлых пород (почвы) по склону, особенно там, где грунт промерзает на значительную глубину.
Оттаявший слой горной породы начинает скользить по замёрзшему грунту. Течение идет, как в вязкой жидкости, даже при 0,5°С, реже при 2–6°С. Распространено это явление в горах в полярных и приполярных областях.

## Slide 5
Курумы – разновидность медленной солифлюкции – это поверхности, образованные скоплением глыб размером от десятков сантиметров до 3 м в поперечнике. Курумы внешне представляют собой россыпи грубообломочного материала в виде каменных плащей и потоков на склонах гор, имеющих крутизну меньше угла естественного откоса грубообломочного материала (от 3 до 35–40°).
Линейно вытянутые вдоль ложбин курумы называют каменными реками, или глетчарами. Скорость движения каменных рек может достигать 1,5 м/год, но чаще 0,2–0,3 м/год. Истоками каменных рек часто являются обширные по площади «настоящие» курумы, называемые иногда «каменными морями».

## Slide 6
КУРУМ – плащеобразное (в виде покрова) скопление глыб и обломков скальных пород на слабо наклонных поверхностях ("каменные моря") или в долинообразных понижениях ("каменные потоки", "каменные реки").
Курумы образуются в условиях сурового климата (преимущественно при наличии вечной мерзлоты грунтов) в результате морозного выветривания скальных пород и смещения глыб по мерзлотному основанию. Курумы, образовавшиеся в холодную плейстоценовую эпоху, в настоящее время в природных условиях более теплой эпохи, нередко бывают неподвижны даже на относительно крутом склоне.
Перемещение курума вниз по склону может происходить (со скоростью несколько сантиметров в год) в результате повторения циклов замерзания и оттаивания мелкозема, содержащегося в курум; перемещению способствует проникновение атмосферных осадков в основание Курума.

## Slide 7: Оползень – это смещение на более низкий уровень части массива горных пород, слагающих склон, в виде скользящего движения в основном без потери контакта между движущимися частями массива.
Продольный разрез оползня

## Slide 8
По механизму оползни бывают следующих типов:
оползни сдвига (деляпсивные),
выдавливания (детрузивные),
гидродинамического выноса внезапного разжижения (течения).
По глубине залегания поверхности скольжения оползни:
поверхностные (около 1 м),
мелкие (до 5 м), глубокие (до 20 м),
очень глубокие (свыше 20 м).
По мощности вовлекаемых в процесс масс горных пород –
малые (до 10 тыс. куб. м),
крупные (1–1000 тыс. куб. м),
очень крупные (свыше 1000 тыс. м3).
По скорости движения –
быстрые, или обвалы (секунды, минуты);
средней скорости (часы) и медленные (годы).

## Slide 9
Сила оползня определяется массой и объемом смещаемых горных пород, характером и скоростью их передвижения. Площадь крупных оползней может составить до 60 га, объем смещающихся пород – несколько миллионов кубических метров. Одной из важнейших характеристик оползня является расстояние, которое он проходит до полной остановки.

## Slide 10: Оползни возникают в результате следующих причин:
нарушения равновесия пород, вызванного увеличением крутизны склона в результате подмыва текучей водой;
переувлажнения горных пород атмосферными осадками и подземными водами;
ослабления прочности пород при выветривании;
воздействия сейсмических или других толчков;
хозяйственной деятельности, проводимой без учета геологических условий.

## Slide 11
Оползни относятся к катастрофическим процессам, поскольку они образуются внезапно, развивают высокую скорость смещения (до нескольких метров в секунду) и представляют прямую угрозу жизни человека.
Большое число оползней потоков наблюдается в годы с большим количеством атмосферных осадков, когда уровень грунтовых вод повышается в 2–3 раза. Это повышение происходит с запаздыванием на 1–2 месяца после выпадения большого количества осадков.

## Slide 12
Оползни наносят существенный ущерб народному хозяйству. Они угрожают движению поездов, автомобильному транспорту, жилым домам и другим постройкам. При оползнях интенсивно идет процесс выбывания земель из сельскохозяйственного оборота.
Нередко они приводят и к человеческим жертвам. Так, 23 января 1984 г. в результате землетрясения в Гиссарском районе Таджикистана произошел оползень шириной 400 м и длиной 4,5 км. Огромные массы земли накрыли поселок Шарора. Погребенными оказались 50 домов, погибли 207 человек.
В 1989 г. оползни в Ингушетии привели к разрушениям в 82 населенных пунктах. Оказались поврежденными 2518 домов, 44 школы, 4 детских сада, 60 объектов здравоохранения, культуры, торговли и бытового обслуживания.

## Slide 16
Меры против оползневой опасности делятся на 2 группы: охранно-ограничительные (пассивные, профилактические) и меры предупреждения (активные, специальные).
Меры охранно-ограничительные:
запрещение разного вида строительства, подрезки оползневых склонов, взрывов,
недопущение «пригрузок» в виде подсыпок грунта, расположения водоёмов и водоводов, распашки участков, сброса ливневых, талых и сточных вод.

## Slide 17
Меры предупреждения против оползневой опасности:
1) террасирование и выполаживание откосов, срезка верхней части бровки оползня;
2) лесопосадки на склонах оползневых масс, например: посадка деревьев, посев трав, а также покрытие склонов железобетонными плитами, искусственные пляжи и т. д.;
3) борьба с подмывом склона текучими водами рек – механическое удерживание оползающих масс у подошвы оползня за счет подпорных и волноотбойных стен, столбов, свай валов и т.д.;
4) дренирование подземных вод – возведение сооружений, перехватывающих подземные воды до их поступления на оползень (подземные галереи, водоотводящие канавы и трубы);
5) дренирование поверхностных (ливневых, талых) вод – осушение тела оползня (вертикальные и горизонтальные дренажные канавы);
6) устройство тоннельных обходов, спрямление русел, отвод водотоков;
7) изменение свойств грунтов тела оползня – искусственное закрепление и мелиорация.

## Slide 18: Действия населения при активизации оползней на территории
Подготовительный этап | Действия при смещении оползня | Действия после смещения оползня
– изучение информации о возможных местах и границах оползней; – изучение сигналов оповещения об угрозе возникновения оползня и порядка действия при подаче сигнала; – при появлении признаков оползня (заклинивания дверей и окон, трещины в зданиях) сообщение в постоползневой станции | – после сигнала об угрозе оползня – отключение электроприборов, газовых приборов и воды; – подготовка к эвакуации; – при слабой скорости оползня (м в 1 месяц) перенесение строений на неопасное место; – при скорости более 1 м в сутки эвакуация с документами, ценными вещами, продуктами | – в уцелевших строениях – проверка линий электроснабжения, водопровода, газоснабжения; – при отсутствии повреждений помощь спасателям в извлечении пострадавших; – самопомощь и доврачебная помощь пострадавшим; – следование указаниям спасателей

## Slide 19: Сель
Сель (селевый поток) – временный бурный грязевый или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород - твёрдого материала (глыб, песка, глины) (не менее 100–150 кг на 1 м3), возникающий в бассейнах небольших горных рек, движущийся со скоростью до 15 км/ч.
Характеризуется резким подъемом уровня воды, волновым движением, кратковременностью действия (в среднем от одного до трех часов), значительным эрозионно-аккумулятивным разрушительным эффектом.
Для формирования селя необходимо наличие: а) воды, количество и скорость движения которой достаточны для вовлечения горных пород в движение с образованием конусов выноса; б) рыхлых или слабосвязанных неоднородных горных пород в руслах водотоков.

## Slide 20: Причины формирования селевых потоков
Природные | Антропогенные
– наличие на склонах песка, гравия, глыб; – значительный объем воды (ливни, таяние ледников, снегов, прорыв озер); – крутизна склонов более 10°; –землетрясения, вулканическая деятельность; – обрушение в русло рек большого количества грунта (обвал, оползень); – резкое повышение температуры воздуха | – создание на склонах гор искусственных водоемов; – вырубка леса, кустарника на склонах; – деградация почвенного покрова в результате выпаса скота; – взрывы, разработка карьеров; – нерегулируемый сброс воды из ирригационных водоемов на склонах; – неправильное размещение отвалов отработанной породы горнодобывающими предприятиями; – подрезка склонов дорогами; – массовое строительство на склонах

## Slide 21: Классификация на основе первопричин возникновения селей
Типы | Первопричины | Распространение и зарождение
Дождевой | Ливни, затяжные дожди | Самый массовый на Земле тип селей. Образуется в результате размыва склонов и появления оползней
Снеговой | Интенсивное снеготаяние | Происходят в горах Субарктики. Связано со срывом и переувлажнением снежных масс
Ледниковый | Интенсивное таяние снега и льда | В высокогорных районах. Зарождение связано с прорывом талых ледниковых вод
Вулканогенный | Извержения вулканов | В районах действующих вулканов. Самые крупные. Вследствие бурного снеготаяния и прорыва кратерных озер
Сейсмогенный | Сильные землетрясения | В районах высокой сейсмичности. Срыв грунтовых масс со склонов
Лимногенный | Образование озерных плотин | В высокогорных районах. Разрушение плотин
Антропогенный, прямого воздействия | Скопление техногенных пород. Некачественные земляные плотины | На участках складирования отвалов. Размыв и сползание техногенных пород. Разрушение плотин
Антропогенный, косвенного воздействия | Нарушение почвенно-растительного покрова | На участках сведения лесов, лугов. Размыв склонов и русел

## Slide 22
Все сели по механизму зарождения подразделяются на три типа:
эрозионный,
прорывной
и обвально-оползневый.
При эрозионном вначале идет насыщение водного потока обломочным материалом за счет смыва и размыва прилегающего грунта и затем уже формируется селевая волна.
Прорывной характеризуется интенсивным процессом накопления воды, одновременно размываются горные породы, наступает- предел и происходит прорыв водоема (озера, внутри ледниковой емкости, водохранилища). Селевая масса устремляется вниз но склону или руслу реки.
При обвально-оползневом происходит срыв массы водонасыщенных горных пород (включая снег и лед). Насыщенность потока в этом случае близка к максимальной.
Каждому горному району свойственны свои причины возникновения селей. Например, на Кавказе они происходят главным образом в результате дождей и ливней (85%).
В последние годы к естественным причинам формирования селей добавились техногенные факторы:
нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий,
взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений, порубки леса,
неправильное ведение сельхозработ и нарушение почвенно-растительного покрова.

## Slide 23
В России до 20% территории находится в селеопасных зонах. Особенно активно селевые потоки формируются в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, в районе Новороссийска, Саяно-Байкальской области, зоне трассы Байкало-Амурской магистрали, на Камчатке, в пределах Станового и Верхоянского хребтов. Они также происходят в некоторых районах Приморья, Кольского полуострова и на Урале. Еще в 1966 г. на территории СССР было зарегистрировано более 5 тысяч селевых бассейнов. В настоящее время их количество возросло.
Способы борьбы с селевыми потоками весьма разнообразны:
возведение различных плотин для задержки твердого стока и пропуска смеси воды и мелких фракции пород,
каскада запруд для разрушения селевого потока и освобождения его от твердого материала,
подпорных стенок для укрепления откосов,
нагорных стокоперехватывающих и водосборных канав для отвода стока в ближайшие водотоки и др.

## Slide 24: Сход селевых потоков

## Slide 25: Под прогнозированием селей (селеопасности) понимается заблаговременное предсказание формирования селевого потока в данном селеактивном районе.
Целями прогнозирования последствий селей является оценка возможного ущерба от их действия, выяснение данных о возможных объектах воздействия.
Прогнозирование селевых явлений включает прогнозирование селей как в пространстве, так и во времени, а также прогнозирование значений их основных характеристик Основой прогнозирования являются сбор, систематизация и анализ многолетних данных о последствиях воздействия селей за все годы наблюдений, а также результаты прогноза селеопасных территорий и прогноза основных параметров селей, возникновение которых возможно в пределах рассматриваемого региона
Для некоторых селевых районов установлены определенные критерии, позволяющие оценить вероятность возникновения селей. Так, для районов с большой вероятностью селей:
ливневого происхождения определяется критическая сумма осадков за 1-3 суток,
селей гляциалъного происхождения (т. е. образующихся при прорывах ледниковых озер и внутриледниковых водоемов) - критическая средняя температура воздуха за 10-15 суток или сочетание этих двух критериев

## Slide 26: Снежная лавина
Снежная лавина – снежный обвал, масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов (аналогично обвалу) и увлекающая на своем пути новые массы снега. Основными факторами лавинообразования являются: соотношение крутизны склона (20–50°) и мощности снега (не менее 30 см), метаморфизация снежного покрова (перекристаллизация снега с образованием внизу слоя снежного инея), температурный режим внутри снежной толщи, метеорологические условия (сильный снегопад и высокие температуры воздуха), микрорельеф подстилающей поверхности, а также землетрясения (или любое внешнее сотрясение).

## Slide 27: Лавины - низвергающиеся со склонов гор под воздействием силы тяжести снежные массы.
Снег, накапливающийся на склонах гор, под влиянием тяжести и ослабления структурных связей внутри снежной толщи, соскальзывает или осыпается со склона. Начав свое движение, он быстро набирает скорость, захватывая по пути все новые снежные массы, камни и другие предметы. Движение продолжается до более пологих участков или дна долины, где тормозится и останавливается.
Такие лавины очень часто угрожают населенных пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, объектам горнодобывающей промышленности и другим хозяйственным сооружениям.
Формирование лавин происходит в пределах лавинного очага. Лавинный очаг - это участок склона и его подножья, в пределах которого движется лавина.

## Slide 28
Каждый очаг состоит из 3 зон:
зарождения (лавиносбор),
транзита (лоток),
остановки лавины (конус выноса).
К лавинообразующим факторам относятся:
высота старого снега,
состояние подстилающей поверхности,
прирост свежевыпавшего снега,
плотность снега,
интенсивность снегопада,
оседание снежною покрова,
метелевое перераспределение снежного покрова,
температура воздуха и снежного покрова.

## Slide 29: Лавины образуются при достаточном снегонакоплении и на безлесных склонах крутизной от 15 до 50°. При крутизне более 50° снег просто осыпается, и условия к образованию снежной массы не возникают.
Зона лавинного очага

## Slide 30: Сход снежной лавины

## Slide 31: АСР в Италии после схода снежной лавины на отель Rigopiano в Гран-Сассо 18 января 2017 года

## Slide 32
Классификация лавин:
1. По характеру движения и в зависимости от строения лавинного очага различают следующие три типа:
лотковые, осовые, прыгающие.
Лотковая движется по определенному каналу стока или лавинному лотку.
Осовая представляет собой снежный оползень, не имеет определенного канала стока и скользит по всей ширине участка.
Прыгающая возникает из лотковых там, где в канале стока имеются отвесные стены или участки с резковозрастающей крутизной. Встретив крутой уступ, лавина отрывается от земли и продолжает движение по воздуху в виде огромной струи. Скорость их особенно велика.
2. В зависимости от свойств снега лавины могут быть:
сухими, влажными, мокрыми.
3. По характеру поверхности скольжения выделяют следующие типы:
пластовые, когда движение осуществляется по поверхности нижележащего слоя снега;
грунтовые - движение происходит непосредственно по поверхности грунта.

## Slide 33
4. В зависимости от факторов лавинообразования делятся на четыре класса:
Непосредственная причина возникновения - метеорологические факторы.
Возникающие в результате совокупного действия метеорологических факторов и процессов, происходящих внутри снежной толщи при таянии.
Возникают исключительно в результате процессов, происходящих внутри снежной толщи.
В результате землетрясения, деятельности человека (взрывы, полет реактивных самолетов на малой высоте и др.).
Первый класс в свою очередь подразделяется на три типа: обусловленные снегопадами, метелями и резким понижением температуры.
Второй класс делится на четыре типа: связанные с радиационными оттепелями (на южных склонах гор), весенними оттепелями, дождями и оттепелями при переходе к положительным температурам.
Третий класс образует два типа: лавины, связанные с образованием слоя глубинной изморози и возникающие в результате снижения прочности снежного покрова под длительным действием нагрузки.

## Slide 34
5. По степени воздействия на хозяйственную деятельность и природную среду лавины подразделяются на:
Стихийные (особо опасные), когда их сход наносит значительный материальный ущерб населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, трубопроводам, промышленным и жилым сооружениям,
опасные явления - сход лавин, затрудняющих деятельность предприятий и организаций, спортивных сооружений, а также угрожающих населению и туристским группам.
6. По степени повторяемости делятся на два класса
систематические
спародические.
Систематические сходят каждый год или один раз в 2-3 года. Спародические - 1-2 раза в 100 лет. Место их определить заранее довольно трудно. Известно много случаев, когда, например, на Кавказе селения, существовавшие 200 и 300 лет, вдруг оказались погребенными под толстым слоем снега.