## Slide 1: ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ В ГИДРОСФЕРЕ

## Slide 2
К видам опасных гидрологических и гидрогеологических процессов, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, относятся: цунами, наводнения, подтопления, эрозии, затопление, карст, суффозия, засоление, заболачивание, просадка лессовидных пород, плывуны, набухание.

## Slide 3: Классификация опасных природных явлений в гидросфере
Гидрологические | Гидрогеологические
Сильное волнение моря (5 и более баллов) | Понижение уровня грунтовых вод
Айсберги, обледенение судов, непроходимый лед | Повышение уровня грунтовых вод
Высокие уровни воды (наводнения) | 
Приливная волна на реках (бор) | 

## Slide 4: Гидрологические опасные природные процессы и явления во внутренних водоемах
Природно-географическими условиями возникновения наводнений являются: выпадение осадков в виде дождя, таяние снега и льда, цунами, тайфуны, опорожнение водохранилищ. Наиболее часто наводнения бывают дождевого-речного типа. Другой тип – затопление побережья в результате подъёма уровня моря при шторме (наводнения нагонного типа).
Факторами опасности (ущерба) являются:
− высота изменения уровня, влияющая на площадь заливаемой или осушающейся территории;
− скорость изменения уровня воды;
− продолжительность периода отклонения уровня воды от нормы;
− для наводнений – также сопровождающие явления (ветер, температура воздуха, оползания и размывы грунта и т. п.).

## Slide 5
Наводнения – наиболее распространенная природная опасность (часто стихийное бедствие). Наводнения составляют 40 % всех стихийных бедствий па планете. Наводнению подвержено ¾ части земной суши. Наводнение всегда сопровождало человечество и приносило значительные ущербы.
Наводнение – значительное затопление водой речной долины выше ежегодно затапливаемой поймы или местности, обычно свободной от воды. Затопление может быть вызвано различными причинами:
а) весеннее снеготаяние или таяние ледника;
б) выпадение ливневых осадков;
в) заторы льда на реке;
д) нагоны воды в устье рек при приливах и ветрах;
г) прорыв плотины.

## Slide 6: Реки отличаются друг от друга различными условиями формирования стока воды. По условиям формирования стока и, следовательно, по условиям возникновения наводнений реки Российской Федерации подразделяются на четыре типа
Условия формирования максимального стока воды | Районы распространения на территории РФ
Весеннее таяние снега на равнинах | Европейская часть и Западная Сибирь
Таяние горных снегов и ледников | Северный Кавказ
Выпадение интенсивных дождей | Дальний Восток и Сибирь
Снеготаяние и выпадение осадков | Северо-Западный регион

## Slide 7: Условно выделяют по количеству проявлений в году два типа наводнений – однопиковое и многопиковое:
однопиковое – для равнинных рек из-за таяния снега;
многопиковое – для горных рек из-за таяния горных снегов и ледников;
многопиковое – на реках, протекающих на местностях с обильными дождями;
многопиковое – из-за весенних паводков от таяния снега и осенних – от обильных дождей.
Особенно опасные наводнения наблюдаются на реках дождевого и ледникового питания.

## Slide 8
Виды наводнения | Причины | Характер проявления
Половодье | Весеннее таяние снега на равнинах или весенне-летнее таяние снега и дождевые осадки в горах. | Повторяются периодически в один тот же сезон. Характеризуются значительным и длительным подъёмом уровней воды.
Паводок | Интенсивные дожди и таяние снега при зимних оттепелях. | Отсутствует чётко выраженная периодичность. Интенсивный и сравнительно кратковременный подъём уровня воды.
Заторные, зажорные (заторы, зажоры) | Большое сопротивление водному потоку, образующееся на отдельных участках русла реки, возникающее при скоплении ледового материала в сужениях или излучинах реки во время ледостава (зажоры) или во время ледохода (заторы). | Заторные – в конце зимы или весны. Высокий и сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке. Зажорные – в начале зимы. Значительный (не менее чем при заторе) подъем уровня воды и более значительная, по сравнению с заторами, продолжительность.

## Slide 9
Виды наводнения | Причины | Характер проявления
Нагонные наводнения (нагоны) | Ветровые нагоны воды в морских устьях рек и наветренных участках побережья морей, крупных озер, водохранилищ. | В любое время года. Отсутствие периодичности и значительный подъем уровня воды.
Затопления при прорыве плотин | Излив воды из водохранилища или водоема, образующийся при прорыве сооружений напорного фронта (плотины, дамбы и т. п.), при аварийном сбросе воды из водохранилища, при прорыве естественной плотины, создаваемой природой при землетрясениях, оползнях, обвалах, движении ледников. | Образование волны прорыва, приводящей к затоплению больших территорий и к разрушению или повреждению встречающихся на пути объектов (зданий и сооружений и др.).

## Slide 10
Анализ условий формирования наиболее высоких половодий на реках России и США позволили выделить основные факторы, определяющие величину максимального стока и подъёма уровней воды в реках [Природные опасности России. Гидрометеорологические опасности, 2001)].
К основным факторам формирования половодий относятся:
1) запас воды в снежном покрове в начале снеготаяния;
2) толщина ледяного покрова на реках за зимний период;
3) интенсивность снеготаяния;
4) величина и интенсивность осадков в период половодья;
5) осеннее-зимнее увлажнение;
6) глубина промерзания почвы;
7) наличие ледяной корки на поверхности почвы.

## Slide 11
Вид наводнения | Факторы, оказывающие влияние на величину максимального подъема уровней воды
Половодье | Запас воды в снежном покрове перед началом весеннего таяния; атмосферные осадки в период снеготаяния и половодья; осенне-зимнее увлажнение почвы к началу весеннего снеготаяния; ледяная корка на почве; интенсивность снеготаяния; сочетание волн половодья крупных притоков речного бассейна; озёрность, заболоченность и лесистость бассейна; рельеф бассейна
Паводок | Количество осадков, их интенсивность, продолжительность, площадь охвата, предшествующее выпадение осадков, увлажненность и водопроницаемость почвы, рельеф бассейна, величина уклонов рек, наличие и глубина мерзлоты
Затор, зажор | Поверхностная скорость течения воды, наличие в русле сужений, излучин, мелей, крутых поворотов, островов и других русловых препятствий, температура воздуха в период ледостава (при зажоре) или в период ледохода (при заторе), рельеф местности
Нагон | Скорость, направление и продолжительность ветра, совпадение по времени с приливом или отливом, уклон водной поверхности и глубина реки, расстояние от морского побережья, средняя глубина и конфигурация водоема, рельеф местности
Затопления при прорывах плотин | Величина перепада уровня воды в створе плотины: объем, заполненный водой в водохранилище, на момент прорыва; уклон дна водохранилища и реки; размеры прорана и время образования прорана; расстояние от плотины, рельеф местности

## Slide 12: Наводнения, проходящие по рекам, делят по высоте:
− на низкие или небольшие (затапливаются низкие поймы);
− средние (затапливаются высокие поймы, частично заселенные);
− сильные или выдающиеся (частично затапливаются города, коммуникации, требуется эвакуация населения);
− катастрофические (существенно затапливаются города, требуются крупные аварийно-спасательные работы, массовая эвакуация).

## Slide 13
Затор – загромождение русла реки льдом во время ледохода на реках, текущих с юга на север, так как южные участки реки освобождаются ото льда обычно раньше, чем северные, и начавшийся ледоход встречает на своем пути препятствие в виде ледостава. Затор – это скопление крупно- и мелкобитых льдин. Затор вызывает подъем уровня воды в месте скопления льда и на некотором участке выше него. Затор льда обычно образуется в конце зимы и в весенний период при вскрытии рек во время разрушения ледяного покрова. Максимальный заторный уровень, как правило, превышает уровень весеннего половодья. Период подъема – 0,5–1,5 суток, спада – до 15 суток.
Главной причиной образования затора льда является задержка процесса вскрытия на тех реках и больших по длине участках рек, где кромка ледяного покрова весной смещается сверху вниз по течению. При этом движущийся сверху раздробленный лед встречает на своем пути ненарушенный ледяной покров.

## Slide 14: 17 и 18 мая 2001 года в городе Ленске в результате небывалых по величине ледовых заторов на реке Лена произошло наводнение. Численность населения, подвергнувшаяся затоплению, составила 30,8 тыс. человек. Погибли 6 человек. Было разрушено более 3300 домов. Суммарный ущерб от стихийного бедствия составил около 6 миллиардов рублей.

## Slide 15
Зажор льда наблюдается в начале зимы в период формирования ледяного покрова. Решающее значение при образовании зажора имеет поверхностная скорость течения воды (более 0,4 м/с), а также температура воздуха в период замерзания. Образованию зажоров способствуют различные русловые препятствия: острова, отмели, валуны, крутые повороты и сужения русла, участки в нижних бьефах гидроэлектростанций. Скопления шуги и другого рыхлого ледового материала, образующиеся на этих участках в результате непрерывного процесса образования внутриводного льда и разрушения ледяного покрова, вызывают стеснение водного сечения русла реки, следствием чего является подъем уровня воды выше по течению. Образование сплошного ледяного покрова в месте зажора задерживается.
В отличие от затора зажор создается из скопления рыхлого ледового материала: комьев шуги, частиц внутриводного льда, обломков заберегов, небольших льдин.

## Slide 16
Нагонные наводнения (яп. – такашио) – это результат воздействия на водную поверхность штормовых и ураганных ветров.
Нагонные наводнения возникают на приморских территориях при прохождении циклонов, особенно ураганов (тайфунов). Нагон воды представляет собой подъем ее уровня, вызванный воздействием ветра на водную поверхность. Нагонные наводнения обусловлены: барическим поднятием уровня моря (обычно до 1 м, редко до 2,5 м); длинными волнами вследствие собственно нагона. Нагоны, приводящие к наводнениям, бывают в морских устьях крупных рек, а также на больших озерах и водохранилищах.

## Slide 17
Затопления при прорывах плотин и завалах водоёма грунтом или льдом менее регулярны, чем наводнения предшествующих типов. Они бывают в основном в горных районах и связаны с оползнями и обвалами (преимущественно сейсмогенными) и подвижками ледников. Встречается также прорыв искусственных плотин.

## Slide 18: Превентивные мероприятия при угрозе затопления населённых пунктов и территорий
Меры защиты от наводнений подразделяются на оперативные (срочные) и технические (предупредительные).
Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от наводнений и должны осуществляться в комплексе с техническими мерами.

## Slide 19
Технические меры включают заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений. К ним относятся: регулирование стока в русле реки; отвод паводковых вод; регулирование поверхностного стока на водосбросах; обвалование; спрямление русел рек и дноуглубление; строительство берегозащитных сооружений; подсыпка застраиваемой территории; ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др.

## Slide 20
Наибольший экономический эффект и надежная защита пойменных территорий от наводнений могут быть достигнуты при использовании обширного комплекса мероприятий, сочетании активных методов защиты (регулирование водостока) с пассивными методами (обвалование, руслоуглубление и т. п.). Выбор способов защиты зависит от ряда факторов: гидравлического режима водотока, рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, наличия инженерных сооружений в русле и на пойме (плотины, дамбы, мосты и т. д.), расположения объектов экономики, подвергающихся затоплению.

## Slide 21
Основными направлениями действий органов исполнительной власти при угрозе затопления являются:
− анализ обстановки, выявление источников и возможных сроков затопления;
− прогнозирование видов (типов), сроков и масштабов возможного затопления;
− планирование и подготовка комплекса типовых мероприятий по предупреждению затоплений;
− планирование и подготовка к проведению аварийно-спасательных работ в зонах возможного затопления.

## Slide 22
При угрозе затопления противопаводковые комиссии работают в дежурном режиме:
− организуют круглосуточный контроль за паводковой обстановкой в зоне своей ответственности, используя посты Росгидромета и своих наблюдателей;
− поддерживают постоянную связь и обмениваются информацией с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и оперативными дежурными органов управления ГОЧС;
− проводят учения (тренировки) по противопаводковой тематике и организуют обучение населения правилам поведения и действиям во время наводнений;
− отправляют донесения в вышестоящие органы управления;
− уточняют и корректируют планы противопаводковых мероприятий с учетом складывающейся обстановки;
− решением глав администраций территорий организуют круглосуточные дежурства спасательных сил и средств;

## Slide 23
− уточняют (предусматривают) места (районы) временного отселения пострадавших жителей из подтопленных (разрушенных) домов, организуют подготовку общественных зданий или палаточных городков к размещению эвакуируемых;
− предусматривают обеспечение эвакуируемого населения всем необходимым для жизни;
− согласуют с местными органами МВД РФ и местного самоуправления порядок охраны имущества, оказавшегося в зоне затопления;
− организуют круглосуточные дежурства по наблюдению за изменением уровня воды в источниках наводнения;
− участвуют в организации и оборудовании объездных маршрутов транспорта взамен подтопленных участков дорог;
− организуют (контролируют) укрепление имеющихся и сооружение новых дамб и обвалований;
− организуют и поддерживают взаимодействие с органами управления МО РФ, МВД РФ, территориальными управлениями (отделами) Росгидромета, территориальными подразделениями Всероссийской службы медицины катастроф.

## Slide 24
В период угрозы весеннего половодья и паводков на реках противопаводковые комиссии должны предусмотреть:
− границы и размеры (площади) зон затопления, количество административных районов, населенных пунктов, объектов экономики, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зоны подтоплений и затоплений;
− число пострадавших, а также временно отселяемых из зоны затопления, разрушенных (аварийных) домов, построек и т. п.;
− объемы откачки воды из затопленных сооружений;
− количество голов погибших сельскохозяйственных животных;
− местоположение и размеры сооружаемых дамб, запруд, обвалований, креплений откосов берегов, водоотводных каналов, ям (сифонов);
− предварительный размер материального ущерба;
− численность привлекаемых сил и средств;
− мероприятия по защите населения.

## Slide 25
Типовой порядок планирования мероприятий по предупреждению ЧС, вызванных затоплениями, включает:
− выявление организаций и учреждений, которые могут быть задействованы в организации и выполнении мероприятий по предупреждению ЧС;
− разработку и технико-экономическое обоснование организационных и инженерно-технических мероприятий по предотвращению или снижению риска возникновения ЧС;
− разработку и технико-экономическое обоснование мероприятий по снижению тяжести последствий воздействия ЧС на население, объекты экономики и окружающую среду.

## Slide 26
Эффективными мерами борьбы с заторами являются:
− разрушение путем подрывов ледяных полей зарядами взрывчатых веществ, бомбометания, артиллерийского обстрела;
− химическое разрушение льда путем посыпки различными солями;
− взламывание льда ледоколами или судами на воздушной подушке;
− маневрирование расходом воды через плотину.

## Slide 27: Прогнозирование наводнений
Прогнозирование наводнений – это один из видов гидрологических прогнозов. В зависимости от времени упреждения гидрометеорологические прогнозы разделяются на краткосрочные (менее 12–15 дней) и долгосрочные (с большей заблаговременностью).
Методика прогнозирования наводнений заключается в следующем:
− по прогнозным картам устанавливается максимально возможное ожидаемое превышение уровня воды в реке для данного пункта;
− величина превышения суммируется с соответствующей величиной среднего многолетнего уровня воды в реке для данного пункта, которые также имеются в органе Госкомгидромета;
− сравнивая полученную величину отметки с величиной критического уровня получаем информацию о той или иной возможной степени затопления интересующих пунктов.