## Slide 1: 3. Компоненты оптического линейного тракта 3.1. Оптические разъемные соединители (коннекторы)
Оптические разъемы (коннекторы) применяются при оконечивании оптических волокон для их стыковки с пассивным или активным телекоммуникационным оборудованием.
В настоящее время существует множество оптических разъемов, отличающихся размерами и формами, методами крепления и фиксации. Выбор типа оптического коннектора зависит от используемого активного оборудования, задач монтажа ВОЛС и требуемой точности.
Классификация оптических разъемов в целом одинакова и основана на следующих параметрах:
стандарт коннектора (разъема);
тип шлифовки;
тип волокна (одномодовое или многомодовое);
тип коннекторов (одинарный или дуплекс).

## Slide 2
Виды оптических разъемов

## Slide 3
Оптический разъем представляет собой соединение 2-х оптических соединителей (коннекторов) посредством адаптера. Адаптер имеет сквозное отверстие диаметром, соответствующим диаметру феррулы оптического коннектора, благодаря чему он способен выполнить соединение с высокой точностью.
Феррула оптического коннектора – керамическая часть коннектора цилиндрической формы, в центр которой вклеено оптическое волокно. Наиболее распространенные диаметры феррулы: 2,5 мм (в коннекторах типа FC, SC, ST) и 1,25 мм (в коннекторах типа LC).
Разъем типа FC
Разъем типа LC

## Slide 4: Типы оптических разъемов
Тип разъема | Описание | Диаметр феррула мм. | Преимущества | Недостатки
FC | Корпус разъема выполнен из никелированной латуни. Резьбовая фиксация позволяет обеспечить надежную защиту от случайных разъединения. | 2,5 | Прочная защита Надежное соединение Плотный контакт | Требует пространства при вкручивании/ выкручивании, не подходит для плотного расположения разъемов на кроссе
SC | Корпус коннектора выполнен из пластика. Фиксация коннектора осуществляется защелкиванием. | 2,5 | Дешевый, удобный Легкое соединение. Плотное расположение разъемов на кроссе | Ненадежный Менее плотное соединение. Не рекомендован для магистральных ВОЛС
LC | Уменьшенный аналог SC. Корпус из пластика. | 1,25 | Легкое и плотное соединение. Высокая плотность расположения разъемов. | Менее удобен при монтаже из-за малых размеров
ST | Корпус разъема выполнен из никелированной латуни. Фиксация коннектора происходит за счет поворота вокруг оси, подобно BNC разъему. | 2,5 | Прочная защита. Надежное соединение. В настоящее время широко не применяется | Меньшая по сравнению с SC плотность коммутации

## Slide 5
Коннектор типа FC
Коннектор типа SC
Коннектор типа LC
Коннектор типа ST

## Slide 6: 3.2 Типы полировки (шлифовки) оптоволоконных разъемов
Шлифовка или полировка оптоволоконных разъемов служит для обеспечения идеально плотного соприкосновения сердечников оптоволокна. Между их поверхностями не должно быть воздуха, так как это ухудшает качество сигнала.
Потери на коннекторном соединении уменьшают мощность сигнала, что приводит к уменьшению расстояния, на которое он может быть передан. Отраженная же часть сигнала кроме этого еще способна вносить ошибки (BER) и нагревать SFP модуль, что уменьшает качество переданной информации и приводит к уменьшению срока службы передающего оборудования.
В литературе можно встретить различные типы полировки оптических коннекторов: FLAT, PC, SPC, UPC, APC. Каждый из них имеет свое значение отраженного от разъема сигнала.

## Slide 7
Рисунок. Типа полировок с уровнем обратного отражения, дБ
Наиболее популярными типами полировки оптических коннекторов на сегодняшний день являются типы полировки UPC (ultra phisical contact) и APC (angle phisical contact)
UPC - почти плоский (но не совсем) разъем, который производится с применением высокоточной обработки поверхности. Коннекторы с этим типом разъема чаще всего - синие.
Коннекторы с UPC полировкой распространены в системах передачи данных по оптическому волокну. Они имеют низкую стоимость (в сравнении с APC). А в связи с тем что мощность сигнала в таких системах не высока, отраженный сигнал имеет допустимую величину (при условии, что коннекторы чистятся надлежащим образом).

## Slide 8
Этот вариант полировки позволяет добиться отражательной способности на уровне -55 дБ, что несколько хуже, чем APC, но лучше, чем остальные варианты полировки. В первую очередь это важно для одномодовых коннекторов. Также такой вариант полировки используется производителями измерительного оптического оборудования. Типы полировки PC, SPC и UPC совместимы между собой, поскольку во всех них речь не идет о полировке под углом. Из этой группы UPC дает самые хорошие характеристики, поэтому именно этот вид используется в лучших оптических приборах – например, в рефлектометрах, в высокоскоростном активном оптическом оборудовании и т.д.

## Slide 9
АРС — Angled Physically Contact. На данный момент считается, что наиболее действенным способом снижения энергии отраженного сигнала является полировка под углом 8-12°. Такая полировка поверхности дает самые лучшие результаты. Обратные отражения сигнала практически сразу покидают оптоволокно, и благодаря этому снижаются потери. В таком исполнении отраженный световой сигнал распространяется под большим углом, нежели вводимый в волокно.
Разъемы с полировкой APC применяются в сетях, где применяются высокие уровни сигналов и высокие требования к его качеству: передача голосовых, видеоданных. Как пример -кабельное телевидение, пассивные оптические сети PON.
Коннекторы с этим типом разъема - зеленого цвета.

## Slide 10
Потери на коннекторах с UPC и APC полировками не отличаются, вместе с тем коннекторы с полировкой APC обеспечивают меньшее количество отраженного в сторону источника сигнала. Благодаря скошенной под углом 8-9 градусов поверхностью ферулы, сигнал отражается от разъема не под углом 180 градусов, в результате чего отраженный сигнал не возвращается к передатчику вовсе, или возвращается с меньшей мощностью.

## Slide 11
Отличить коннекторы UPC и APC можно визуально, посмотрев на торец феррулы. Существует также цветовая маркировка коннекторов, так коннекторы с полировкой APС – зеленые, а UPC могут быть синие, черные, красные. Ну и конечно же, можно определить тип полировки по маркировке на упаковке.
В связи с этим применение APC коннекторов обусловлено в системах, где присутствует сигнал большой мощности. Поэтому коннекторы с полировкой APC используются в сетях кабельного телевидения и PON.
Соединять между собой коннекторы APC и UPC – нельзя. В таком случае мы рискуем повредить коннекторы, да и затухание и отражение намного увеличится.

## Slide 12: 3.3 Соединительные розетки и адаптеры
Соединительные розетки (рисунки ниже) обеспечивают физический контакт соединяемых коннекторов. Материал корпуса розетки ST и FC – никелированная латунь, SC, LC – пластик. Розетки для многомодовых применений содержат бронзовый разрезной центратор, розетки для одномодовых применений – керамический центратор. Потери сигнала на розетке составляют для одномодовых – 0,2 - 0,3 дБ, многомодовых – 0,05 - 0,2 дБ.
Розетки типа FC
Розетка типа ST
Розетки типа SC simplex и duplex
Розетки типа LC simplex и duplex

## Slide 13
Адаптеры различаются своим назначением.
Адаптеры для обнаженного волокна – это устройства для оперативного временного оконцевания одномодового или многомодового волокна в буферном покрытии диаметром 900 мкм. Адаптеры используются при ремонте и оптических измерениях. Адаптеры для обнаженного волокна состоят из коннектора определенного типа (FC,ST,SC) и специализированного зажимного устройства, которое может удерживать волокно в буферном покрытии. Типовые потери 0,4, 0,8 дБ.
Адаптеры типа FM используются в измерительной аппаратуре. Они подключаются к оптическому входу прибора и защищают приборы от риска повреждения излучателей и фотоприемников при многократных включениях. FM адаптеры представляют собой комбинацию розетки и коннектора. В коннекторную часть вклеен отрезок волокна. Типовые потери 0,4 ¸ 0,8 дБ.

## Slide 14: 3.4 Оптические аттенюаторы
Оптические аттенюаторы применяются с целью уменьшения мощности оптического сигнала. Существует несколько разновидностей аттенюаторов.
Переменные аттенюаторы – розетки имеют присоединительные размеры стандартных проходных розеток типа ST и FC и взаимозаменяемы с ними. Аттенюаторы допускают плавную регулировку величины затухания за счет изменения воздушного зазора. Точность установки 0,5 дБ.
Фиксированные аттенюаторы-розетки имеют присоединительные размеры и внешний вид стандартных проходных розеток ST, FC. Затухание определяется калиброванным воздушным зазором. Типовые значения затуханий: 5, 10, 15, 20, 25, 30 дБ.
Переменные аттенюаторы-розетки
Фиксированные аттенюаторы-розетки

## Slide 15: 3.5 Оптические кроссы
Оптические кроссы используются для коммутации многоволоконного оптического кабеля, соединительных шнуров и электронного оборудования. Оптические кроссы делятся на настенные и стоечные Корпус кросса представляет собой коробку или шкаф.
Настенные кроссы (пример на рисунке) различаются числом розеточных портов: 4,8,12,16,32 и т.д. В розеточные порты вставляются розетки FC, ST, SC или дуплексные розетки LC.
ШКОН – шкаф кроссовый оптический настенный, на 32 SC/UPC

## Slide 16
ШКОС – шкаф кроссовый оптический стоечный, размер 1U, на 24 SC/UPC
Комплектация оптических кроссов состоит из:
корпус
кассета ложемент для укладки сваренных ОВ
комплекта термоусаживаемых гильз для защиты сварных соединений ОВ
оптических розеток
планки

## Slide 17
ШКОН – шкаф кроссовый оптический настенный, на 32 SC/UPC
корпус
кассета
адаптеры SC/UPC
планка на 16 SC

## Slide 18
3.6 Оптические фильтры, мультиплексоры и демультиплексоры
Оптическая фильтрация обеспечивается различными устройствами мультиплексирования/демультиплексирования: фазированными волноводными решетками, волоконно-оптическими дифракционными решетками Брэгга, тонкопленочными диэлектрическими интерференционными фильтрами, резонаторами Фабри-Перо и т.д.
Фильтры на фазированных волноводных решетках обычно состоят из выращенного на кремниевой подложке тонкого кварцевого слоя, в котором вытравлены волноводы с разными длинами светового пути (рисунок ниже).
Рисунок. Фильтр (демультиплексор) на фазированной волноводной решетке

## Slide 19
Устройство работает по принципу дифракционной решетки, которая осуществляет пространственное разделение спектральных каналов между выходными портами. Подобные фильтры имеют до 32 каналов в диапазоне длин волн 1500, 1600 нм и обеспечивают межканальные интервалы 0,4 (50 ГГц), 0,8 (100 ГГц) и 1,6 (200 ГГц) нм. Вносимые потери для каждого канала могут составлять от 6 до 9 дБ. Помехи от соседних каналов менее –30 дБ.
Фильтры на фазированных волноводных решетках могут использоваться как мультиплексоры и демультиплексоры многоволновых сигналов

## Slide 20
Волоконно-оптические дифракционные решетки Брэгга представляют собой отрезок стекловолокна, в сердцевине которого изготовлена дифракционная решетка Брэгга, работающая как спектральный фильтр (рисунок).
Рисунок. Волоконный фильтр Брэгга
На рисунке 9.15 представлена схема оптического демультиплексора на основе брэгговской решетки, настроенной на волну λ3.
Рисунок. Волоконный демультиплексор на решетке Брэгга

## Slide 21
Такие устройства легко сращиваются с другими волоконно-оптическими компонентами, характеризуются малыми вносимыми потерями. Однако волоконно-оптические решетки являются двухпортовыми устройствами и на практике должны объединяться с оптическими циркуляторами и ответвителями, что приводит к дополнительным потерям.
Тонкопленочные диэлектрические интерференционные фильтры принято считать одним из перспективных путей реализации фильтрации в оптических системах. Эти фильтры представляют собой набор пластин с многослойным покрытием. Толщина каждого слоя составляет от 0,025 до 0,5 λ . Они были первыми стандартизированы в промышленности и применяются в системах передачи с 80-х годов. Они обеспечивают разделение (объединение) от 2 до 4 длин волн с интервалами между каналами не менее 20 нм. Однако, ряд работ, проведенных Американской оптической ассоциацией, показали возможность уменьшения межканального расстояния до 0,8 нм (100 ГГц).
Совмещение тонкопленочных фильтров с резонаторами Фабри – Перо (FP) позволяет строить многоканальные мультиплексоры с числом разделяемых волн до 32 и более. Примеры характеристик некоторых типов оптических фильтров приведены в таблице.

## Slide 22
Таблица. Характеристики оптических фильтров

## Slide 23
3.6 Оптические циркуляторы
Оптические циркуляторы строятся на основе эффекта Фарадея. При этом циркулятор имеет 3 или 4 порта (рисунок) и выполнены волоконно-оптическими устройствами.
Распределение излучения между портами определяется направлением распространения. В трехпортовом циркуляторе излучение, входящее в порт 1, проходит к порту 2; излучение, введенное в порт 3, не проходит в порт 2. Аналогично работает 4-хпортовый циркулятор.
Вносимые потери циркулятора – около 1,2 дБ, гарантированная изоляция портов – более 40 дБ.
Рисунок. Схемы оптических циркуляторов