## Slide 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
18 лет
Измерение и оценка факторов:
Шум

## Slide 2: Основные понятия Термины и определения
ШУМ – это беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложной временной и спектральной структурой. С физиологической точки зрения шум - это всякий неблагоприятный воспринимаемый звук
2
ЗВУК - упругие волны, продольно распространяющиеся в среде и создающие в ней механические колебания; в узком смысле - субъективное восприятие этих колебаний специальными органами чувств человека

## Slide 3: Звуковые колебания частиц упругой среды
где amax - амплитуда колебаний;
 = 2 f - угловая частота; f - частота колебаний.
.
в виде функции времени a = a(t)
Простейший процесс описывается синусоидой:
Гармонические колебания с амплитудой amax и частотой f называются тоном.

## Slide 4: Звуковое давление
pзв = pср - pатм
pср – давление в возмущенной среде;
ратм – атмосферное давление
Звуковое давление – разность между давлением, существующем в среде pср в данный момент, и атмосферным давлением pатм
Notes: Звуковые колебания в воздухе приводят к его сжатию и разрежению. В областях сжатия давление воздуха возрастает, а в областях разрежения понижается. Разность между давлением, существующем в возмущенной среде pср в данный момент, и атмосферным давлением pатм, называется звуковым давлением.
Звуковое давление зависит от атмосферного давления, следовательно при проведении измерений необходимо учитывать атмосферное давление каждый раз (или в каждый день проведения измерений). Для этого необходимо выполнять калибровку шумомера каждый раз при проведении измерений (минимум 1 раз в день). При различной влажности атмосферного давления отличия по калибровке могут достигать 1 дБ.

## Slide 5: Интенсивность звука, мощность звука
Р
Р2
t
t
T
t
Среда, в которой распространяется звук, обладает удельным акустическим сопротивлением ZA:
Звуковая волна является носителем энергии в направлении своего движения. Количество энергии, переносимой звуковой волной за одну секунду через сечение площадью 1 м2, перпендикулярное направлению движения, называется интенсивностью звука (I). Интенсивность звука (сила звука) определяется отношением звукового давления к акустическому сопротивлению среды :
Мощность звука W – количество энергии, проходящей за единицу времени через охватывающую источник звука поверхность.
Ратм
Notes: Удельное акустическое сопротивление ZА – некоторая константа, которая для воздуха при Т=20 С равна 414 кг/(м2*с);
Амплитуда звуковых колебаний определяется как √Рзв2.

## Slide 6: Способы возбуждения звуковых колебаний
плоская звуковая волна, создаваемую плоской колеблющейся поверхностью
цилиндрическая звуковая волна, создаваемую радиально колеблющейся боковой поверхностью цилиндра
сферическая звуковая волна, создаваемую точечным источником колебаний типа пульсирующий шар
6

## Slide 7: Звук. Физические процессы
Слуховые ощущения вызываются колебаниями упругой среды, которые представляют собой механические колебания, распространяющиеся в газообразной, жидкой или твердой среде и воздействующие на органы слуха человека.
7

## Slide 8: Строение органа слуха
8
Notes: Улитка заполнена жидкостью. Когда механические колебания передаются на «улитку», то она начинает резонировать. Высокочастотные колебания вызывают резонансные явления в начале «улитки», среднечастотные (1000 Гц) – примерно в середине, а низкочастотные колебания (20 Гц) – на ее окончании. Низкочастотный порог слышимости ограничен соответственно размерами улитки, если бы она была длиннее, то более низкочастотный сигнал слышал бы человек.
«Улитку» обволакивают нервные окончания, которые передают резонансные сигналы в кору головного мозга.

## Slide 9: Механизм образования слышимых звуков
1 – звуковые волны;
2 – барабанная перепонка;
3 – молоточек;
4 – наковальня;
5 – стремечко;
6 – улитка;
7 – базилярная мембрана;
8 – слуховой нерв
В улитке происходит первичный анализ звука. Каждый простой звук имеет свой участок на базилярной мембране. Низкие звуки вызывают колебания участков базилярной мембраны у верхушки улитки, а высокие – у основания ее.
Волна движется от стремени к верхушке улитки. Когда амплитуда достигает своего максимума, волна быстро затухает. В этом участке возникают вихреобразные токи перилимфы, и происходит максимальный прогиб базилярной мембраны. Низкочастотные звуки пройдут через всю улитку и вызовут максимальный прогиб у верхушки. Высокочастотные звуки будут колебать базилярную мембрану только у основания улитки. Возникшее в слуховом рецепторе нервное возбуждение по слуховому нерву передается в слуховую зону коры головного мозга, где формируется звуковой образ.

## Slide 10: Звук - как психофизиологическое явление
Физическое явление
Частота звука (частота тона), Гц
Интенсивность (сила звука), Вт/м2, уровень интенсивности, дБ
Спектральный состав сигнала
Методы исследования: анализ временного сигнала, гармонический анализ, Спектральный анализ
Психофизиологическое явление
Высота звука (высота тона), m (Мэл), b (Барк)
Громкость звука, (фон)
Тембр звука
Статистический анализ субъективных ощущений при воздействии тестовых сигналов на большое количество испытуемых
10
Notes: Психофизиология (психологическая физиология) — научная дисциплина, возникшая на стыке психологии и физиологии, предметом ее изучения являются физиологические основы психической деятельности и поведения человека.
По тембру голоса люди узнают друг друга по телефону, при прямом общении. Считается, что тембр голоса нельзя подделать, чего нельзя сказать про отпечатки пальцев

## Slide 11: Закон Вебера-Фехнера
Человек ощущает звук в широком диапазоне звуковых давлений pзв (интенсивностей I ).
Величина слухового ощущения  при превышении звуковым давлением pзв стандартного порога слышимости p0 определяется по закону психофизики (психофизиологии) Вебера - Фехнера:

11
Стандартный порог слышимости – эффективное значение звукового давления (интенсивности), создаваемого гармоническим колебанием с частотой f = 1 000 Гц, едва слышимым человеком со средней чувствительностью слуха.

## Slide 12: Основные параметры звуковой волны
Звуковое давление, Ра
Интенсивность звука, Вт/м2
Длина звуковой волны, м
Скорость распространения волны С, м/с
Частота колебаний f, Гц
Длина волны равна длине пути, проходимого звуковой волной за один период Т
Длина волны α равна длине пути, проходимого звуковой волной за один период Т
Звуковое давление, Ра
Интенсивность звука, Вт/м2
Длина звуковой волны, м
Скорость распространения волны С, м/с
Частота колебаний f, Гц
12

## Slide 13: Слуховые ощущения – как оценка физических величин
Для характеристики значений звукового давления рзв и интенсивности звука, были введены логарифмические величины – уровни L (с соответствующим индексом), выраженные безмерных единицах – децибелах (дБ – названных в честь Грейам Белла.
Увеличение интенсивности звука в 10 раз соответствует 1 Беллу:
Александр Грейам Белл
1847 - 1922 г.г
13

## Slide 14: Определение абсолютных значений p, I, W
Уровень суммы нескольких значений одной и той же величины определяется по их уровням Li, соотношением
Для уровней звукового давления Lp:

## Slide 15: Классификация шумов
Тональные –
в спектре имеются явно выраженные отдельные тона
В спектре имеются явно выраженные отдельные тона
Широкополосные - Непрерывный спектр шириной более одной октавы
Непрерывный спектр шириной более одной октавы
По характеру спектра
По временным характеристикам
Постоянные –
Уровень звука за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА
Уровень звука за
8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем
на 5 дБА
Непостоянные –
Уровень звука за 8-часовой рабочий день изменяется более чем на 5 дБА
колеблющиеся во времени
прерывистые
импульсные
15

## Slide 16: Классификация шумов по временным характеристикам
дБ
t, ч
0
10
20
30
40
дБ
t, ч
0
10
20
30
40
дБ
t, ч
0
10
20
30
40
дБ
t, ч
0
10
20
30
40
1”
постоянный
колеблющийся
прерывистый
импульсный
16
5

## Slide 17: Восприятие звука человеком
Восприятие звука человеческим ухом представляет собой сложный процесс. Человеческое ухо неодинаково реагирует на звуки с разными частотами. Чувствительность уха заметно увеличивается при частотах от 20 до 1000 Гц. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1000 Гц до 4000 Гц, где она практически постоянна. После частоты 4000 Гц чувствительность уха снова уменьшается. Чтобы услышать низкий тон с частотой 50 Гц, требуется звуковое давление, в 100 раз превышающее звуковое давление, соответствующее тону с частотой 1000 Гц.
Кривые равной громкости

## Slide 18: Коррекция по шкале А
Чтобы оценить уровень громкости шума со сложным спектром одним числом, используется стандартная частотная характеристика А, приближающаяся к частотной характеристике чувствительности человеческого уха. При этом для коррекции уровней звукового давления (приведения в соответствие с уровнями громкости) в каждой октавной полосе частот используются поправки по шкале А
А - характеристика, приближающаяся к частотной характеристике чувствительности человеческого уха;
В, С - характеристики, использующиеся при измерении громких звуков, для которых чувствительность человеческого уха меньше изменяется в зависимости от частоты;
D - характеристика, используемая при измерении шумов самолетов

## Slide 19: Стандартные значения поправок для частотной коррекции по шкале А. Уровень звука
Частота, Гц | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Коррекция LА, дБА | 80 | 42 | 26,3 | 16,1 | 8,6 | 3,2 | 0 | -1,2 | -1,0 | 1,1
Корректированный по шкале А уровень звукового давления в дБА в i-й октавной полосе частот вычисляется как:
LpAi = Lpi - LАi.
Суммарный уровень шума (уровень громкости или уровень звука) со сложным спектральным составом определяется по уровням звукового давления составляющих во всех октавных полосах частот по формуле:
где LpAi – корректированный по шкале А уровень звукового давления в i-ой
октавной полосе частот

## Slide 20: Уровни звукового давления
КОРРЕКТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ -
уровень звукового давления, корректированный по заданной
частотной характеристике шумомера.
20
Стандартная частотная характеристика А приближена к частотной характеристике чувствительности человеческого уха
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ – это уровень звукового давления, усредненный по времени (размерность - дБА)
частота
Тихо!
Громко!
Тихо!
Низкая
Средняя
Высокая
Notes: Звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности.
Чтобы оценить уровень громкости шума со сложным спектром одним числом, используется стандартная частотная характеристика А, приближающаяся к частотной характеристике чувствительности человеческого уха. Для коррекции уровней звукового давления используются соответствующие поправки (размерность - дБА)

## Slide 21: Эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления
где Lp tj – логарифмический уровень звукового давления, в течение времени tj, tj – продолжительность действия шума с уровнем звукового давления LpAi tj, Т – период наблюдения; i – порядковый номер октавной полосы частот
Для тонального шума:
Notes: Для тонального шума уровень звукового давления не корректируется на шкалу А, поскольку спектр отсутствует и следовательно отсутствует необходимость суммировать уровни звукового давления для разных частот

## Slide 22: Эквивалентный (по энергии) уровень звука
где LpA tj – уровень звука в течение времени tj, tj – продолжительность действия шума с уровнем звука LpA tj, Т – период наблюдения
Для широкополосного шума:

## Slide 23: Октавные и третьоктавные полосы частот
Производственный шум характеризуется спектром, который состоит из звуковых волн разных частот.
При исследовании шумов обычно слышимый диапазон 16 Гц  20 кГц разбивают на полосы частот и определяют звуковое давление, интенсивность или звуковую мощность, приходящиеся на каждую полосу.
Как правило, спектр шума характеризуется уровнями названных величин, распределенными по октавным полосам частот.
Полоса частот, верхняя граница которой превышает нижнюю в два раза, т.е. f2 = 2 f1 , называется октавой.
Для более детального исследования шумов иногда используются третьеоктавные полосы частот, для которых
f2 = 21/3 f1 = 1,26 f1

## Slide 24: Октавные и третьоктавные полосы частот
fсг, Гц | f1 , Гц | f2 , Гц
16 | 11 | 22
31,5 | 22 | 44
63 | 44 | 88
125 | 88 | 177
250 | 177 | 355
500 | 355 | 710
1000 | 710 | 1420
2000 | 1420 | 2840
4000 | 2840 | 5680
8000 | 5680 | 11360
По частотной характеристике различают шумы:
Низкочастотные
( fсг < 250);
Cреднечастотные
(250 < fсг <= 500);
Высокочастотные
(500 < fсг <= 8000).
Существует стандартный ряд среднегеометрических частот октавных полос, в которых рассматриваются спектры шумов (fсг мин = 31,5 Гц, fсг макс = 8000 Гц).

## Slide 25: ГОСТ 12.1.050-86 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
допускается определять дозу шума
Устанавливаются следующие измеряемые и рассчитываемые величины в зависимости от временных характеристик шума:
Эквивалентные уровни звука должны быть приведены (нормализованы) к 8-часовой рабочей смене (рабочему дню) или 40-часовой рабочей неделе
уровень звука, дБА, и октавные уровни звукового давления, дБ, - для постоянного шума;
эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, дБА, - для колеблющегося во времени шума;
эквивалентный уровень звука, дБА, и максимальный уровень звука, дБАI, - для импульсного шума;
эквивалентный и максимальный уровни, дБА, - для прерывистого шума.

## Slide 26
Идентификация. Источники факторов
26

## Slide 27: Области восприятия уровней интенсивности звука
27
16 20 30 40 50 60 70
80 90 100
110 120 130 140 150 160 170

## Slide 28: Условия при которых фактор не идентифицируется
28
По результатам предыдущей оценки условий труда по данному фактору на рабочем месте был установлен 2 класс ( допустимый)
Отсутствуют жалобы работников
По результатам производственного контроля не выявлены отклонения от гигиенических нормативов. Уровень звука существенно ниже 80 дБ
Источники отсутствуют

## Slide 29: Нормативные документы
Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н
СанПиН 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей
29
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
В Российской Федерации за гигиенический норматив принимаются уровни звука и эквивалентные уровни звука 50 – 80 дБ.

## Slide 30: Нормирование шума
Для постоянных шумов
Устанавливаются предельно допустимые уровни (ПДУ) в октавных полосах со среднегеометрическими значениями частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ГЦ
Для шумов с разными временными и спектральными характеристиками
Нормируемым показателем в этом случае является эквивалентный уровень звука. Для получения сопоставимых данных измеренные или рассчитанные эквивалентные уровни звука импульсного и тонального шумов увеличиваются на 5 дБА, после чего полученный результат можно сравнивать с ПДУ для шума без внесения в него понижающей поправки
30

## Slide 31: Сравнительный анализ нормирования в рамках СОУТ и гигиенического нормирования
Отнесение условий труда к соответствующему классу условий труда производится в зависимости от превышения фактических уровней данного фактора их ПДУ, установленных нормативами
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы"
Приложение № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда
Возможность выбора различных нормативов для разных рабочих мест
Единый норматив для любого рабочего места
Таблица 1 – ПДУ звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах приведены с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности
Таблица 2 – ПДУ звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука приведены для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест
31

## Slide 32: Сравнительный анализ нормирования в рамках СОУТ и АРМ
32
СОУТ
АРМ
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы"
Приложение № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда
от 40 до 80 дБ
80 дБ
Гигиенический норматив
Возможность выбора различных нормативов для разных рабочих мест
Единый норматив для любого рабочего места

## Slide 33: Нормативные значения уровней шума в санитарном законодательстве стран мира
США
90, 85 дБА2
Канада
87, 84 дБА2
Россия
80 дБА
Страны ЕС
85 (87) дБА
Китай
70-90 дБА
Австралия,
Новая Зеландия
85 дБА
Финляндия
85 (90) дБА
Венгрия
85 (90) дБА
Чили
85 дБА
Израиль
85 дБА
Япония
90, 85 дБА1
Норвегия
85, 80 дБА2
Швеция
85 (90), 80 дБА2
Великобритания
85 (90), 85 дБА2
Значение нормируемого показателя, при котором необходимо организовать процедуру мониторинга слуха у работников.
В скобках отражены предельные значения для инженерного или административного контроля.
33

## Slide 34: История классификация условий труда по фактору «шум» в санитарном законодательстве России
34
Период действия
1986-1994 г.г.
1994-1999 г.г.
Класс 2
≤ПДУ
Класс 3.1
10
10
1999-2005 г.г.
2005-2014 г.г.
ПДУ
≤ПДУ
≤ПДУ
5
5
Класс 3.2
Класс 3.3
11-15
25
15
15
Класс 3.4
Класс 4
> 15
40
25
25
-
40
35
-
>50
>35
>35
С 2014 г.
≤ПДУ
5
15
15-25
25-35
>35
35

## Slide 35: Методика измерения шума
35
МУ №1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах»
1,5 м от пола
0,5 м от оператора
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.050-86 «Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах»
в присутствии работника, для положений
«сидя» и «стоя»
на уровне головы
0,5 м от оператора
на уровне головы
0,5 м от оператора
в отсутствие работника (предпочтительнее)
«сидя» на высоте 0,91 + 0,005 м от сидения
«стоя» на высоте 1,55 + 0,075 м от опоры
0,5 м от оператора

## Slide 36: ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах
При проведении измерений:
Должно работать не менее 2/3 технологического оборудования, используемого на рабочем месте
Не следует проводить их при разговорах работающих, а также при подаче различных звуковых сигналов (предупреждающих, информационных, телефонных звонков и т.д.) и при работе громкоговорящей связи
Микрофон закрепляют на операторе на расстоянии 0,1 – 0,3 м от уха на шлеме или плече с помощью
рамки, а также
на ошейнике, чтобы не
препятствовать работе (при
отсутствии оператора - на высоте
(0,91 ± 0,05) м над центром
поверхности сидения, а для
стоячего рабочего места - на
высоте (1,550 ± 0,075) м )
36

## Slide 37: ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах
При проведении измерений в некоторых опорных временных интервалах их выбирают так, чтобы они охватывали все характерные и повторяющиеся изо дня в день шумовые ситуации (важно выявить все значительные изменения шума на рабочем месте, например на 5 дБ (дБА) и более).
В этом случае
результаты
измерения,
полученные
в различных
сменах, не будут
противоречивы
37

## Slide 38: ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах
для постоянного шума не менее 15 с;
для непостоянного, в том числе прерывистого, шума она должна быть равна продолжительности по меньшей мере одного повторяющегося рабочего цикла или кратна нескольким рабочим циклам;
для непостоянного шума, причины колебания которого не могут быть явно связаны с характером выполняемой работы, - 30 мин (три цикла измерений по 10 мин);
для импульсного шума - не менее времени прохождения 10 импульсов (рекомендуется 15 - 30 с)
Продолжительность измерений в пределах каждого опорного временного интервала:
38

## Slide 39: Средства измерений
Шумомеры 1-го и 2-го класса точности
39
ОКТАВА ЭкоАкустика-110А | Экофизика-110А | TESTO 816 | SVAN-959 | Алгоритм-01
ООО "ПКФ Цифровые приборы« (Россия) | ООО "ПКФ Цифровые приборы« (Россия) | Testo AG (Германия) | Svantek (Польша) | ЗАО «Алгоритм-Акустика» (Россия)
Уровень звука: 22-139 дБА 10-139 дБ в 1/1 и 1/3 - октавных полосах частот | Уровень звука: 22...139 дБА | Уровень звука: 30-130 дБ | Уровень звука: 25 дБА-139 дБА | Уровень звука: 25 дБА-138дБА
±0,7 дБ | ±0,7 дБ | ±1 дБ | ±0,7 дБ | ±0,7 дБ
Название
Произво-дитель
Диапазон измерений
Погреш-ность

## Slide 40: Протокол измерения и оценки уровней шума
Уникальный номер протокола
Полное наименование работодателя
Юридический и фактический адрес работодателя
Наименование структурного подразделения
Индивидуальный номер рабочего места
Наименование вредного фактора в отношении которого производились испытания
Наименование примененных методов исследований
Применяемые средства измерения
Реквизиты нормативных правовых актов
40

## Slide 41: Протокол измерения и оценки уровней шума
Полное наименование организации, проводящей СОУТ
Ф. И. О. специалистов проводящих СОУТ
Дата проведения исследования
Заключение по фактическому уровню вредного фактора
Нормативное и фактическое значение уровня вредного фактора
Место проведения исследований
Артамонов И. В.
Ивочкина Д. В.
41

## Slide 42: Мероприятия по защите от шума
42
Рациональные акустические решения планировок зданий
и генеральных планов объектов
Рациональное
размещение
рабочих мест
Рациональное размещение технологического оборудования
Звукоизоляция шумного
оборудования
Экранирование агрегатов и установок – источников шума
Применение звукопоглощающих конструкций
Применение ограждающих конструкций зданий
с требуемой звукоизоляцией
Применением звукоизолирующих кабин наблюдения и дистанционного управления
Применение СИЗ
Защита временем
Архитектурно-планировочные
Технические
Организационные

## Slide 43
Замедление скорости психических реакций
Снижение производите-льности труда
Снижение внимания
Увеличение расхода энергии
Длительное воздействие
Ухудшение слуха
Глухота
Воздействие шума на организм человека
43

## Slide 44: Нейросенсорная тугоухость
Chart: 
| Предприятие транспорта и связи | Обрабатывающие производства | Производство транспортных средств | Металлургическое производство | Производство машин и оборудования | Добыча полезных ископаемых | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | Сельское хозяйство
2012 | 0.3324 | 0.318 | 0.3605 | 0.3062 | 0.1046 | 0.2149 | 0.6042 | 0.055
44
5,5%
33,24%
21,49%
31,8%
10,46%
36,05%
30,62%

## Slide 45: Профессии работников подверженные нейросенсорной тугоухостью
45
Chart: 
| Пилот | Проходчик | Бортмеханик | Командир воздушного судна | Водитель автомобиля
Профессии работников | 0.089 | 0.0592 | 0.0494 | 0.0472 | 0.036

## Slide 46: Механизм воздействия шума на организм человека
Профессиональное снижение слуха относится к НСТ (нейросенсорной или перцепционной тугоухости), под которым понимают нарушение слуха звуковоспринимающего характера. Сроки возникновения НСТ зависят от интенсивности и частотно-временных параметров шума и индивидуальной чувствительности органа слуха к воздействию шума.
46
Представления о шумовой болезни (1960-1970 гг.) на основании работ по влиянию шума на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы, заменила концепция экстраауральных (вне органа слуха) проявлений действия шума. Рабочие, подвергающиеся действию шума, предъявляют жалобы на головные боли в области лба, головокружение, снижение памяти, сонливость, утомляемость, эмоциональную неустойчивость, боли в области сердца, снижение аппетита и пр. Частота и интенсивность жалоб зависят от стажа работы, интенсивности шума и его характера.
Морфологической основой тугоухости служат изменения в волосковых клетках спирального органа, а в дальнейшем и проводящих путей, ответственных за передачу звуковой энергии, преобразованной в нервный импульс. Механизм формирования тугоухости при воздействии шума изучен недостаточно. Существует три теории механизма воздействия шума на орган слуха: механическая, сосудистая и нарушение взаимодействия коры и подкорки. Согласно механической теории (Бекеши) сильные звуковые колебания вызывают превращение механической энергии в патологические нервные импульсы, что приводит к утомлению и истощению биологических резервов в органе слуха. Согласно сосудистой теории происходят значительные изменения в сосудистой системе внутреннего уха, нарушение кровотока и обеспечения кислородом волосковых клеток, что вызывает их повреждение.
Notes: Большинство промышленных вредных веществ обладает общетоксическим действием. К их числу относятся ароматические углеводороды и их производные (бензол, толуол, ксилол, нитробензол, анилин) ртуть и фосфорорганические соединения, тетраэтилсвинец, метиловый спирт, оксид углерода и т.д.
Раздражающим действием обладают различные химические вещества. Одни вызывают воспаление верхних дыхательных путей (сероводород, хлор, аммиак), другие — глубоких дыхательных путей, т.е. легочной ткани (оксид азота, ароматические углеводороды). Сильные кислоты и щелочи, многие ангидриды кислот оказывают местное действие на кожу, вызывая ее омертвление. Нефть и продукты ее переработки (бензин, керосин и др.), попадая на кожу обезжиривают и сушат ее, вызывая различные кожные заболевания (экземы, дерматиты).
Сенсибилизирующее действие вещества вызывают повышенную чувствительность (аллергические реакции) организма человека. При каждом повторном даже кратковременном контакте эффект действия на человека увеличивается, приводя к астматическим проявлениям, кожным реакциям, изменениям состава крови. К веществам, вызывающим сенсибилизацию, относятся формальдегид, ароматические нитро-, нитрозо-аминосоединения, карбонилы никеля, железа, кобальта, некоторые антибиотики, например, эритромицин и др.
Канцерогенные вещества, попадая в организм человека, вызывают образование, как правило, злокачественных или доброкачественных опухолей. Канцерогенная опасность зависит от уровней и длительности воздействия конкретных веществ.
В санитарных правилах СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» приведен перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. Перечень подразделяется на 2 раздела:
- вещества, продукты, производственные процессы и факторы с доказанной для человека канцерогенностью.
- вещества, продукты, лекарственные препараты и производственные процессы, вероятно канцерогенные для человека.
В раздел 1 входят асбесты, бензол, бенз(а)пирен, бериллий и его соединения, каменноугольные и нефтяные смолы, минеральные масла неочищенные и не полностью очищенные, сажи бытовые, этилена оксид и др. Производство кокса, переработка каменноугольной, нефтяной и сланцевой смол, газификация угля, производство резины и резинотехнических изделий и др. К бытовым и природным факторам с доказанной канцерогенностью относятся солнечная радиация и табачный дым, поскольку в нем содержится бенз(а)пирен.
В раздел 2 «Перечня» включены вещества и факторы, канцерогенность которых согласно данным МАИР (международного агентства по изучению рака) доказана на животных, а доказательства канцерогенности для человека недостаточны. Это, например, отработавшие газы дизельных двигателей, формальдегид и др.
Мутагенные вещества вызывают изменение генетического кода клеток, наследственной информации. Это может вызвать снижение иммунитета организма, раннее старение, развитие заболеваний. Действие мутагенных веществ может сказаться на потомстве, не всегда первого, а возможно второго и третьего поколений. Мутагенной активностью обладают формальдегид, этилена оксид, радиоактивные и наркотические вещества.
К веществам, влияющим на репродуктивную (детородную) функцию, относят бензол и его производные, сероуглерод, соединения ртути, радиоактивные вещества и др.
Среди веществ, влияющих на репродуктивную функцию, выделяется особая группа веществ, обладающих тератогенным действием. Тератогенные вещества вызывают дефекты развития ребенка в организме матери. К таким веществам относятся, например, талидомид, никотин, наркотики и некоторые вирусы, например вирус гепатита и т.д.
Существуют и другие классификации вредных веществ, например, по их преимущественному избирательному патологическому действию на определенные органы или системы организма человека:
нервные (нейротропные), вызывающие расстройства функций центральной нервной системы, судороги, паралич (пары металлической ртути, марганец, соединения мышьяка, сероуглерод, углеводороды предельного, непредельного и циклического ряда, сероводород, тетраэтилсвинец, наркотические вещества и др.);
печеночные (гепатотропные), вызывающие структурные изменения в ткани печени (хлорированные углеводороды - метилхлорид, метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан и др.);
кровяные, нарушающие процессы кроветворения (бензол, свинец и его неорганические соединения и др.) или взаимодействующие с гемоглобином крови (оксид углерода с образованием карбоксигемоглобина, а некоторые органические нитраты и нитриты с образованием метгемоглобина. Образовавшиеся соединения лишают гемоглобин его роли — переносчика кислорода из легких в ткани, вследствие чего развивается глубокая кислородная недостаточность, способная привести к летальному исходу);
ферментные, нарушающие структуру ферментов, дезактивирующие их (синильная кислота и ее соли, мышьяк и его соединения, соли ртути, фосфорорганические соединения и др.);
сердечные, обладающие кардиотоксическим действием (соли бария, кобальта, кадмия и др.);
почечные, вызывающие патологические процессы в почках (ртуть, свинец, кадмий, литий, висмут и их соединения, соединения мышьяка, органические растворители и др.);
раздражающие, преимущественно поражающие органы дыхания (хлор, аммиак, диоксид серы, оксиды азота, фосген и др.).
Ферменты микробного происхождения - органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям. Вещества, оказывающие подобное действие, существуют и в неживой природе и называются катализаторами. Ферменты (от лат. fermentum - брожение, закваска) иногда называют энзимами (от греч. en - внутри, zyme - закваска).