## Slide 1: Тема: Производственный шум
Борьба со все возрастающей интенсивностью воздействия шума
на людей становится одной из актуальнейших проблем нашего времени
Действуя на центральную нервную систему, шум вызывает:
усталость
бессонницу
Неспособность
сосредоточиться
Которые ведут
К несчастным случаям
на производстве
К снижению
производительности труда
Образованию профессиональных заболеваний
Тугоухость
Язвенная
болезнь
Сердечно-
сосудистые
заболевания
Психические
нарушения
Например, исследования показали,
что при выполнении сложных работ
в помещении с уровнем шума 80-90 дБА
рабочий в среднем должен затратить
на 20% больше физических
и нервных усилий, чтобы иметь
производительность труда,
достигаемую при шуме 70 дБА

## Slide 2
Отрасли экономики, в которых более 20% работников работают под
воздействием повышенного уровня шума

## Slide 3: ХАРАКТЕРИСТИКА ШУМА
ШУМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
С физической точки зрения –
беспорядочное сочетание различных
по частоте и силе звуков
С физиологической точки зрения –
звуковой процесс, который в большей или
меньшей степени неприятен человеку
Звук представляет собой
колебание среды:
Твердой, например, передающийся по строительным
конструкциям – называется структурным звуком
Воздушной – называется
воздушным звуком
Звуковая волна характеризуется
Скоростью
распространения
Периодом
колебания (Т)
Амплитудой
колебания (А)
Частотой
колебания (f)
Длиной звуковой
волны (λ)
Расстояние между соседними
участками воздуха, имеющими
в одно и то же время
одинаковое
звуковое давление
Амплитуда колебания определяет
звуковое давление: чем >амплитуда,
тем > звуковое давление и
громче звук
Время
одного
колебания
T=1/f

## Slide 4
Звуковое поле
Это пространство, в котором
распространяются звуковые волны
Скорость распространения звуковой волны (м/с): C = λ / T или C = λ · f
Звук с частотой
Выше 20000 Гц – ультразвук.
Человек не слышит.
При определенной
интенсивности вреден
для человека
От 16 до 20000 Гц –
слышимый человеком звук
Менее 16 Гц – инфразвук.
Человек не слышит, но
чувствует страх, угрозу
Основными физическими
характеристиками звука являются:
и давление (Р, Па)
его интенсивность (I, Вт/м2)
Поток энергии, которую несет звук,
приходящийся на единицу площади

## Slide 5
Область слухового восприятия звуков

## Slide 6
Соотношение между интенсивностью I и
звуковым давлением Р выражаются формулой:
I = P2 / ρ · с ,
где Р – звуковое давление (избыточное над средним
давлением окружающей среды); p– плотность среды,
кг/м3; с – скорость звука в среде, м/с
ρ · с – называется удельным
акустическим сопротивлением среды
Оно является основной
характеристикой ее акустических свойств
Человеческое ухо воспринимает значительный
диапазон интенсивностей звука
До порога болевого ощущения
От едва различимого (порога слышимости)
1016 раз превышает интенсивность
звука на пороге слышимости
I = 10-12 Вт/м2 и Р = 2 ·10-5Па
при частоте 1000Гц

## Slide 7
Сравнивать приведенные величины сложно из-за огромной разницы
Поэтому в акустике принято оперировать не абсолютными величинами
интенсивности звука и звукового давления, а их относительными
логарифмическими уровнями L, взятыми по отношению
к пороговым значениям Io или Po
За единицу измерения уровня интенсивности звука принят один бел (Б).
Бел – это десятичный логарифм отношения интенсивности
звука к пороговой интенсивности Io
При I / Io=10 уровень интенсивности звука L=1Б;
при I / Io =100 L=2Б, при I/Io =1000 L=3Б и т.д.
Однако, ухо человека четко различает изменения уровня звука на 0,1Б
Поэтому в практике измерений и расчетов пользуются
величиной 0,1Б, которая названа децибелом (дБ)

## Slide 8
Следовательно, уровень интенсивности звука (дБ) определяется зависимостью
Lу = 10 lq I / Io
Слух-ое ощущен. громкости пропорц-о lg-му квадрата звук-го давления.
Следовательно, уровень звукового давления:
Lp = 10 lq (P2 / P2o) = 20 lq P / Po
При исследовании шума изучают поведение уровня звука
в зависимости от его частоты
Определение уровня звука для каждой частоты (от 16 до 20000 Гц)
практически невозможно
Поэтому весь возможный диапазон частот разделяют на Октавы
и подсчитывают среднегеометрическое значение частоты по формуле:
f = √ f1 - f2

## Slide 9
Где f1 и f2 – соответственно нижняя и верхняя
граничные значения частот октавы
Стандартные граничные и среднегеометрические частоты,
на которых проводят анализ шума приведены в таблице
Таблица
Исследование поведения звуковых характеристик на приведенных
стандартных среднегеометрических частотах называется спектральным
анализом, а графическое изображение частотного состава шума - спектром
Граничные частоты октавных полос, ГЦ | 45÷90 | 90 ÷180 | 180÷355 | 355÷710 | 710÷ 1400 | 1400-2800 | 2800-5600 | 5600÷ 11200
Среднегеометрические частоты октавных полос, ГЦ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 800

## Slide 10
В зависимости от того, на какой частоте находится максимум
звукового давления, характер спектра может быть
Высокочастотным
(максимум
выше 800 Гц)
Среднечастотным
(максимум
в области 300-800 Гц)
Низкочастотным
(максимум
ниже 300 Гц)

## Slide 11
На рис. а - г приведены графики звуковых колебаний в координатах
(уровень звукового давления — время). На рис. д – з изображены
соответственно спектры звука в координатах
(уровень звукового давления — частота).
Рис. Графики звуковых колебаний и соответствующие им спектры звука

## Slide 12: Тема: Нормирование шума по СН 2.2.412.1.8.562-96
Предельно допустимые уровни звукового давления,
уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее
типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест
№ п/п | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА)
 |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 
1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50
2 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 | 60

## Slide 13
3 | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописные бюро на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 * | 65
4 | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинетах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75
5 | Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80
продолжение таблицы
  Примечания: 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с табл. 3.1.
2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

## Slide 14
Таблица
Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни
звука эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего
шума в помещениях жилых и общественных зданий
№ п/п | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА) | Максимальные уровни звука La™, дБА
 |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 
1 | Палаты больниц и санаториев, операционные больниц | с 7 до 23ч с 23 до 7ч | 76 69 | 59 51 | 48 39 | 40 31 | 34 24 | 30 20 | 27 17 | 25 14 | 23 13 | 35 25 | 50 40
2 | Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев |  | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50
3 | Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек |  | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55

## Slide 15
4 | Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах интернатах | 7 до 23 ч с 23 до 7ч | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 55 45
5 | Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий | с 7 до 23 ч с 23 до 7ч | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50
6 | Залы кафе, ресторанов, столовых |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70
7 | Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания |  | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75
Примечания: 1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляции помещений (для жилых помещений, палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).
  2. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и другим инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка ∆ = -5 дБА), указанных в табл.3.3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).
    3. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА.
Продолжение таблицы

## Slide 16
Методы защиты от воздействия шума
Защита от шума осуществляется различными способами
Применением средств
индивидуальной защиты
по ГОСТ 12.4.051-78
Применением средств
и методов
коллективной защиты
по ГОСТ 12.1.029-80
Разработкой и выпуском
шумозащитной техники
в соответствии
с ГОСТ 12.1.003-83
подразделяют
На средства, снижающие шум
на пути его распространения
На средства, снижающие шум
в источнике его возникновения
Они наиболее рациональны и эффективны и достигаются
Использованием
смазок
Улучшением
конструкции
машин
Использованием
деталей,
издающих
меньше звуков
Обеспечением
минимальных
допусков
(регулировкой)

## Slide 17: Эффективность таких мероприятий
Мероприятия | Снижение уровня шума, дБ
Ликвидация погрешностей в зацеплении шестерен | 5 ÷10
Замена прямозубых шестерен шевронными | 5
Замена зубчатой передачи на клиномерную | 10 – 15
Замена одной из стальных шестерен на текстолитовую или капронную | 10 – 12
Замена металлических корпусов на пластмассовую: Для высоких частот средних | 7 – 15 2 – 6
Ликвидация перекоса внутреннего кольца подшипника | 10

## Slide 18
И др.
Средства коллективной защиты,
снижающие шум на пути его распространения
Акустические
Архитектурно-
планировочные
Организационно-
технические
Применение звукопоглощающих
материалов
Ограждение зданий и помещений
Устройство звукоизолирующих кабин
Установка акустических экранов
Применение глушителей
Звукоизолирующая способность конструкции тем выше,
чем больше ее поверхностная плотность, поэтому эффективны
Плотные пластмассы
дерево
бетон

## Slide 19
Звукопоглощающими считаются материалы, у которых α > 0,2,
где α = Eпоглощс.∕сEпад. – коэффициент поглощения
Бывают звукопоглотители
штучные
резонансные
пористые
Подвешиваются
к потолку
параллелепипеды
призмы
конусы

## Slide 20
Архитектурно-планировочные методы включают
Рациональную акустическую
планировку генеральных планов
Рациональную акустическую
планировку зданий
Рис. Защита от транспортного шума жилой застройки:
1 - шумозащитные жилые дома;
2 - здания торгового назначения, выполняющие роль
шумозащитного экрана;
3 - жилые дома массовой застройки;
4 - гаражи индивидуальных машин;
5 - широтная магистраль

## Slide 21
Рис. Типы экранов:
1 - экран стенка;
2 - экран-насыпь;
3 - экран-выемка;
4 - экран-терраса;
5,6 - комбинированные экраны;
5 - выемка с насыпью или стенкой;
6 -насыпь со стенкой;
7 - экран-здание нежилого назначения;
8 - экран-шумозащитный жилой дом

## Slide 22
Конструктивные решения экранов - стенок

## Slide 23
Организационно-технические меры
2. Устройство дистанционного
управления
1. Изменение технологических
процессов
3. Автоматизация производственных
процессов
5. Внедрение рациональных
режимов труда и отдыха
4. Своевременное проведение
ППР оборудования
6. Использование индивидуальных
средств защиты

## Slide 24
Характеристика противошумов
Противошумы | Защита |  | Масса, кг
 | От шума | При уровне шума, дБ | 
1 | 2 | 3 | 4
Наушники противошумные |  |  | 
ВЦНИИОТ-2М ВЦНИИОТ-4А ВЦНИИОТ-А1 ВЦНИИОТ-1 | Средне - и высокочастотного Высокочастотного — / —/ — — / —/ — | до 120 до 110 до 115 до 110 | 0,18 0,07 0,17 0,12

## Slide 25
ВЦНИИОТ-7И (имеют устройство для регулировки заглушающей способности) ПШ-ОО Каска противошумная ВЦНИИОТ-2 Заглушки противошумные (вкладыши) “Антифоны” Заглушки противошумные “Беруши” | — / —/ — — / —/ — Средне- и высокочастотного Высокочастотного — / —/ — | до 115 до 120 120 до 105 до 100 | 0,28 0,18 0,6 0,002 0,0004
Продолжение таблицы