## Slide 1
Уважаемые студенты, Вам необходимо помнить, что краны грузоподъемностью более 1 тонны должны регистрироваться в местном органе Ростехнадзора и они становятся объектом, подкон-
трольным этому государственному органу надзора. Кроме того, в
связи с принятием Федерального закона №116 –ФЗ они включены в
перечень опасных производственных объектов, что на порядок ужес-
точило и технические, и правовые требования по их эксплуатации
Таким образом, за правильной и безопасной эксплуатацией Вашего крана установлен постоянный, периодический государственный
контроль.
Каждая организация, эксплуатирующая грузоподъемный кран
должен иметь на строительной площадке или в офисе следующий пере-
чень нормативных документов по безопасной эксплуатации грузоподъем-
ных кранов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

## Slide 2
Перечень основных документов, необходимых для безопасной эксплуа-
тации грузоподъемных кранов:
1.РД 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов.
2. Федеральный закон от 21 июля 1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
3. Постановление правительства РФ от 24 ноября 1998 г. №1371 «Пра-
вила регистрации объектов в государственном реестре опасных про-
изводственных объектов»
4 Постановление правительства РФ от 25 декабря 1998 г. №1540 «Пра-
вила применения технических устройств на опасных производственных
объектах».
5. ГОСТ12. 2. 071-90 ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнер –
ные. Требования безопасности.
6. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организа-
ций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подкон-
трольные Госгортехнадзору России. Постан. Госгортехнадзора России
от 11.01.99, №2.

## Slide 3
В современном строительном производстве используются самые раз-
нообразные машины и механизмы. По своим техническим и эксплуата-
цинным характеристикам большинство из них относится к средствам
повышенной опасности. В первую очередь к ним относятся подъем-
но-транспортные, землеройные, дорожно строительные, оборудование
заводов ЖБИ и строительных материалов.
Причины травматизма при эксплуатации машин и механизмов
Анализ производственного травматизма показывает, что около 25%
н/с на производстве происходят при эксплуатации строительных машин
Основными опасными и вредными производственными факторами,
связанными с их эксплуатацией являются
действие механической
силы
возможность пора-
жения эл. током
неблагоприятный
микроклимат

## Slide 4
Этапы обеспечения эксплуатационной безопасности
строительных машин (кранов)
Безопасность эксплуатации строительных грузоподъемных кранов закладывается
в три этапа
Первый этап – этап проектирования.
Второй этап – этап изготовления
Третий этап – этап эксплуатации. При эксплуатации кранов мы должны обеспечивать безопасность работ выполнением следующих 6-ти требований:
Эксплуатацией кранов согласно требованиям нормативных документов(РД10- 382- 00).
Своевременным проведением ППР (планово-предупредительных ремонтов).
Определением и ограждением опасных зон работы крана .
Обучением и инструктажом работающих.
Оформлением нарядов допусков к работе.
Проведением технического надзора Госгортехнадзором.

## Slide 5
Регистрация и освидетельствование грузоподъемных машин

## Slide 6
Основные требования безопасности при установке
строительных машин
В
В = Rпов + Lбез ,
где Rпов – радиус платформы крана;
Lбез – расстояние безопасности, при-
нимаемый в зависимости от высоты
расположения выступающей части
здания (Н) от уровня земли:
Lбез – 0,4 м если Н меньше 2 м. и 0,7м
если Н > 2м
Н
Установка крана вблизи строящегося объекта
Ось пов-й платформы
Р
L
Н
Установка крана близи котлованов, траншей и др. зем
сооружений

## Slide 7: Установка кранов вблизи котлованов траншей и др. земляных выработок
Глубина выемки,м | Грунт ненасыпной |  |  | 
 | Песчаный | супесчаный | суглинок | глинистый
 | Расстояние от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м |  |  | 
1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 1,0
2,0 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5
3,0 | 4,0 | 3,6 | 3,25 | 1,75
4,0 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,0
5,0 | 6,0 | 5,3 | 4,75 | 3,5
Теоретически расстояние от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины определяется по формуле:
L = Hsin(ά –μ) / (Sinά * Sinμ)

## Slide 8
Требования безопасности при работе с краном в охранных зонах ВЛЭП
Охранной зоной ВЛЭП является участок земли и пространства,
заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими
через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов
(при неотключенном их состоянии) на расстоянии L, м (см. сл. слайд):
Определение охранной зоны ВЛЭП
L
L

## Slide 9
Ширина охранной зоны ВЛЭП
Напряжение ВЛЭП, кВ | Ширина охранной зоны слева и справа от крайних проводов, м
До 1,0 | 2,0
От 1,0 до 20,0 | 10,0
35,0 | 15,0
110,0 | 20,0
150 -220,0 | 25,0
330 – 500,0 | 30,0
750,0 | 40,0
800,0 (постоянный ток) | 30

## Slide 10
Основные требования при производстве работ с использованием кранов
в охранных зонах ВЛЭП
Перед началом работ необходимо принять меры по временному отключению ВЛЭП
А) в результате принятых мер добились временного отключения ВЛЭП
и работы должны проводиться:
под непосредственным руководством ИТР, ответственного за безопас-
ность производства работ;
при наличии письменного разрешения организации, владельца ЛЭП;
оформленном наряде-допуске, определяющем безопасные условия
труда. Наряд-допуск при этом должен быть подписан главным
инженером и главным энергетиком организации.
Б) При наличии обоснованной невозможности снятия напряжения ВЛЭП, работу строительных машин в охранной зоне разрешается при выполнении следующих дополнительных к пункту А требований:

## Slide 11
расстояние от подъемной или выдвижной части машины в любом
ее положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией
на землю ближайшего провода, находящегося под напряжением
должно быть не менее (см. таблицу):
Напряжение ВЛЭП, кВ | Минимальное расстояние, м
До 1,0 | 1,5
От 1 до 35,0 | 2,0
От 35 до 110,0 | 3,0
От110 до 220,0 | 4,0
От220 до 400,0 | 5,0
От400 до 750,0 | 9,0
Свыше 750,0 | 10,0
Минимальное расстояние сближения
Таблица

## Slide 12
- машинист грузоподъемной машины должен иметь квалификаци-
онную группу по ТБ не ниже второго;
-корпус грузоподъемной машины, за исключением машин на гусе-
ничном ходу, должен быть заземлен при помощи переносного за-
землителя.

## Slide 13
Обеспечение устойчивости строительных кранов
Устойчивость строительной машины является необходимым условием
безопасной ее работы. Потеря устойчивости кранов приводит, как пра-
вило, к серьезным авариям, со значительным материальным ущербом
и тяжелыми травмами и гибелью людей.
Грузоподъемные краны относятся к машинам повышенной опасности,
поэтому к их устойчивости предъявляются специальные требования,
регламентированные Правилами устройства и безоп. экспл-ии грузо-
подъемных машин.
Причинами потери устойчивости могут быть перегрузка кранов, воздей-
ствие ветровой нагрузки, недопустимые просадки основания подкрано-
вых путей, динамические воздействия резкого торможения и обрыва
троса и др.

## Slide 14
Согласно закона теоретической механики всякое твердое тело может
находиться в состоянии равновесия, если сумма моментов всех
действующих на него сил, относительно возможной точки опроки-
дывания равна нулю, т. е.: ∑Муд +∑Мопр = 0,
где ∑Муд – сумма моментов удерживающих кран сил;
∑Мопр – сумма моментов опрокидывающих кран сил
Это положение справедливо и для строительных кранов.
Следовательно: ∑Муд / ∑Мопр = 1
Однако, это очень зыбкое равновесие, которое может быть нарушено
В любое время и кран потеряет устойчивость

## Slide 15
Следовательно, для обеспечения устойчивости машин необходимо
некоторое превышение суммы моментов удерживающих сил над
суммой моментов опрокидывающих кран сил.
Это превышение нормируется Правилами (РД 10-382-00) и называ-
ется коэффициентом устойчивости крана:
Ку = ∑Муд / ∑Мопр
При этом рассматривают три схемы работы крана и соответственно
три варианта коэффициента устойчивости:
Коэфф-т грузовой устойч-ти на горизон-м пути без дополнит-х нагр-к:
Кг.у= ∑Муд / ∑Мопр > 1,4
2. Кэофф-т гр-й устйч-ти с учетом уклона пути и доп-х нагрузок:
Кг.у= ∑Муд / ∑Мопр > 1,15
3. Коэфф-т собственной устойч-ти крана, стоящего на наклонной
местности не рабочем состоянии:
Кс.у. = ∑Муд / ∑Мопр > 1,15

## Slide 16
В реальной работе крана идеального случая 1 варианта не может быть.
Кран всегда работает в условиях одновременного действия основных
и дополнительных нагрузок и эти дополнительные нагрузки уменьшают
удерживающий момент, возникающий только от собственного веса
Следовательно коэффициент грузовой устойчивости крана с учетом
дополнительных нагрузок будет записываться:
Кг.у. =[ Муд – ( Му + Мц.с. + Ми.с. + Мw )] / Мопр > 1,15,
где Муд – удерживающий момент, создаваемый массой крана с учетом
уклона пути;
Му – момент, возникающий от горизонтальной составляющей собствен-
ного веса при уклоне;
Мц.с – момент от действия центробежных сил, возникающий при работе
грузоподъемного механизма;
Ми.с.- момент от инерционных сил при торможении опускающегося груза;
Мw – момент от действия ветровой нагрузки.

## Slide 17
Рис. Расчетная схема для оценки устойчивости крана: а) грузовой устойчивости;
б) собственной устойчивости.

## Slide 18
Опрокидывающий момент:
Мопр = Q ( а – в ),
где Q – масса наибольшего рабочего груза, Н;
а – расстояние от оси вращения платформы до ц. т. рабочего груза,м;
в – расстояние от оси вращения до ребра опрокидывания, м.
Муд = G ( в + с ) Cosά,
где G – масса крана, Н; с – расстояние от оси вращения платформы
до ц.т. крана, м; ά – угол наклона пути крана, град. ( ά =30 при работе
без выносных опор и 1,50 при работе с выносными опорами; ά =20 –
для башенных кранов)
Му =G h1Sinά,
Где h1 – расстояние от ц.т. крана до плоскости, проходящей через
точку опорного контура, м.

## Slide 19
Мц.с.= Q n2 а h / ( 900 – n2H ),
где n – частота вращения крана вокруг вертикальной оси, мин-1;
h – расстояние от оголовка стрелы крана до плоскости проходящей
через точку опорного контура,м; H – расстояние от оголовка стрелы
крана до ц.т. подвешенного груза, который находится над землей на
расстоянии 20 -30 см.
Ми.с.= Q v ( а – в ) / ( g t ),
где v – скорость подъема груза ( при свободном опускании груза v =
1,5 м/с ); g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2; t – время
неустановившегося режима работы механизма подъема ( время
Торможения), сек.
Мw = Мwк + Мwг = Wк p + Wг p1,
где Мwк и Мwг – соответственно моменты от действия ветровой нагрузки
на вертикальную плоскость крана и груза; Wк – ветровая нагрузка при-
ложенная к ц.т. крана, Н; Wг – то же приложенная к оголовку стрелы, Н

## Slide 20
Wк и Wг определяются: W = gн F,
где нормативная ветр. нагрузка определяется - gн = g0* к *с:
g0 – ветровой напор по СНиП; к – коэфф-т учитывающий изменение
ветрового напора по высоте; с – аэродинамический коэфф-т;
F – наветренная площадь поверхности крана или груза, м2.
Исходя из изложенного коэффициент грузовой устойчивости крана
запишется следующим образом:
Кг.у=G[(в+с)Cosά-h1sinά]-(Qn2аh)/(900-n2H)-Qv(а-в)/gt –wкp-Wгp1/>1,15
Собственную устойчивость передвижных стреловых кранов определяют
по формуле:
Кс.у.= G[(в-с)Cosά - Sinά] / (Wкp) >1,15