Тест 7 Технология разработки МПИ

1. В каком случае проводниковые канаты допускаются к эксплуатации?

А) При износе наружных проволок менее 50% их высоты;
Б) Если на 100 м длины каната закрытой конструкции обнаружено два обрыва наружных проволок.
В) Запас прочности подвесных устройств при навеске по отношению к максимальной статической нагрузке должен быть не менее:

2. Чем укомплектовывается в резерве главная подъемная установка?

А) Комплектом тормозных колодок;
Б) Необходимым количеством запасных вкладышей или подшипников качения, быстроходных валов и быстроизнашивающихся элементов аппаратов контроля, управления и защиты, определяемое эксплуатационной документацией изготовителя.
В) Всем перечисленным

3. С какой периодичностью вагонетки, прицепные устройства и крепление каната к вагонеткам осматриваются обслуживающим персоналом, а парашютные устройства – проверяются включением ручного привода?

А) Не реже одного раза в 3 месяца
Б) Ежесменно перед началом перевозки людей
В) Не реже одного раза в месяц

4. Что не входит в комплектацию вспомогательных подъемных установок?

А) Подъемными сосудами вместимостью не менее шести человек;
Б) Сигнализацией, позволяющей подавать сигналы из подъемного сосуда и с горизонтов, с которых предполагается выезд людей.
В) Всем перечисленным

5. Что из перечисленного допускается при перевозке людей и грузов по горизонтальным горным выработкам?

А) Горизонтальные горные выработки, по которым проводится перевозка людей и грузов локомотивами (далее – откатка) должны иметь уклон не более 5%.
Б) Участки горных выработок с проложенными рельсовыми путями, на которых проводится разминовка, должны быть горизонтальными.
В) Радиусы закругления вновь прокладываемых рельсовых путей и переводных кривых для колеи 600 мм должны быть не менее 15 м.

6. От каких повреждений и неисправностей в схеме управления автоматизированной подъемной установкой предусматриваются основные виды защит, вызывающих предохранительное торможение машин?

А) От повреждения электрической цепи или механического привода электрического ограничителя скорости;
Б) Контроль от замыкания на землю в цепях управления и защиты.
В) Все перечисленное

7. С какой периодичностью проводится ревизия и наладка электрической части и аппаратуры автоматизированной подъемной установки после ввода ее в эксплуатацию?

А) Не реже одного раза в 3 месяца.
Б) Не реже одного раза в 6 месяцев.
В) Не реже одного раза в год.

8. Где и в течении какого срока хранятся свидетельства об испытаниях каната?

А) В обособленном структурном подразделении в течение всего срока службы каната.
Б) У главного механика
В) В паспорте

9. При какой скорости движения осматриваются поврежденные участки канатов, а также стыковые соединения резинотросовых канатов?

А) При скорости движения не более 0,3 м/с.
Б) При скорости движения не более 0,1 м/с.
В) Осматриваются при неподвижном канате.

10. Какие виды канатов перед их навеской могут не испытываться на канатно-испытательных станциях?

А) Нижние уравновешивающие проводниковые и отбойные канаты,
Б) Канаты для подвески оборудования в вертикальных горных выработках
В) Все перечисленные

11. Какое минимальное значение величины среднего замедления подъемной установки при спуске при предохранительном торможении в случае угла наклона горной выработки до 30°?

А) Не менее 0,55 м/с2
Б) Не менее 0,75 м/с2
В) Не менее 0,85 м/с2

12. Какой запас прочности должны иметь тяговые канаты для перемещения забойного оборудования по отношению к номинальному усилию на их рабочих барабанах?

А) Не менее 6-кратного по отношению к номинальному усилию на их рабочих барабанах
Б) Не менее 5-кратного по отношению к номинальному усилию на их рабочих барабанах
В) Не менее 3-кратного по отношению к номинальному усилию на их рабочих барабанах

13. На кого в организации возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок?

А) На технического руководителя шахты.
Б) На механика.
В) На специальное назначенное лицо в целом по организации и по структурным подразделениям.

14. На каких электроустановках запрещается оперативное обслуживание без применения специальных защитных средств?

А) Напряжением выше 380 В.
Б) Напряжением выше 660 В.
В) Напряжением выше 1000 В.

15. Какое напряжение должно применяться для питания ручных электрических машин и инструментов в помещениях без повышенной опасности?

А) Не выше 127 В.
Б) Не выше 36 В.
В) Не выше 220 В.

16. Какая защита должна осуществляться при напряжении до 1140 В?

А) Только защита от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли.
Б) Только защита электрической сети от опасных токов утечки на землю – автоматическими выключателями в комплексе с одним аппаратом защиты на всю электрически связанную сеть (подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов).
В) Все указанные виды защиты.

17. Сколько выходов должно быть в камерах подстанций длиной более 10 м?

А) Один выход.
Б) Два выхода, расположенные в наиболее удаленных друг от друга частях камеры.
В) Два выхода независимо от расположения.

18. Какие блокировки должна иметь защитная аппаратура?

А) От перебоев напряжения.
Б) Против подачи напряжения на линии и электроустановки с пониженным сопротивлением изоляции относительно земли и после срабатывания защиты максимального тока.
В) Против срабатывания защиты отключения магнитных пускателей.

19. На какое напряжение должны быть рассчитаны переносные светильники, используемые для освещения очистных забоев?

А) До 36 В.
Б) Не выше 50 В.
В) Не выше 127 В.

20. С какой периодичностью трансформаторное масло, применяемое в трансформаторах, установленных в подземных выработках, должно проверяться на электрическую прочность?

А) Не реже одного раза в год.
Б) Не реже одного раза в девять месяцев.
В) Не реже одного раза в шесть месяцев.