Тест 8. Технология разработки месторождений полезных ископаемых

1. Какое количество главных заземлителей должно быть на шахте?

А) Не менее двух главных заземлителей (основного и резервного).
Б) Только один главный заземлитель.
В) Количество главных заземлителей определяется техническим руководителем шахты.

2. Где должны быть установлены местные заземлители?

А) Только у отдельно установленных машин, за исключением случаев заземления на шину главного заземлителя.
Б) Только у кабельной муфты, заводская конструкция которой предусматривает ее заземление.
В) Во всех перечисленных местах.

3. Как должно выполняться заземление тягового трансформатора, используемого для питания контактных сетей электрифицированных технологических железных дорог?

А) За пределами контура защитного заземления подстанции.
Б) В пределах контура защитного заземления подстанции.
В) Выполнение заземления тягового трансформатора «Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» не регламентируется.

4. На какой высоте должны быть расположены токоведущие части электроаппаратуры центральных насосных камер и камер центральных подземных подстанций от головки рельсов околоствольного двора?

А) Не более 0,5 м.
Б) Не более 0,2 м.
В) Не менее 1 м.

5. Какое требование установлено к коробкам выводов электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры «Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»?

А) Коробки выводов электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры должны быть защищены ограждениями.
Б) Коробки выводов электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры должны быть уплотнены и закрыты крышкой.
В) Коробки выводов электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией.

6. Что запрещается использовать при производстве огневых работ в подземных выработках и стволах (шурфах) шахт?

А) Только газовую сварку с использованием пропанбутана.
Б) Газовую сварку с использованием ацетилена, пропанбутана и других горючих углеводородов.
В) Только газовую сварку с использованием ацетилена.

7. Что из перечисленного должно находиться у места производства сварочных работ?

А) Не менее двух огнетушителей, пожарный ствол с рукавом или со шлангом, присоединенным к противопожарной магистрали, или вагонетка (бочка) с запасом воды не менее 1 м3 и ящик с песком.
Б) Один огнетушитель и лопата.
В) Ящик с песком и противопожарное полотно.

8. В каком случае разрешается производство огневых работ?

А) Если в выработках, в которые могут попасть продукты горения, образующиеся при огневых работах, находятся люди.
Б) Если огневые работы проводятся в подземных выработках негазовых шахт и в надшахтных зданиях.
В) Если огневые работы проводятся в вертикальных и наклонных выработках с деревянной крепью, имеющих выход на поверхность.

9. На кого возлагается ответственность за состояние пожарной безопасности шахт?

А) На руководителя службы промышленной безопасности.
Б) На специалиста по пожарной безопасности.
В) На руководителя шахты.

10. На каком расстоянии от устья штольни шахты должны располагаться склады для хранения противопожарных материалов?

А) Не ближе чем 150 м.
Б) Не далее 100 м.
В) Не далее 300 м.

11. В течение какого срока должны пополняться материалы, израсходованные со складов на ликвидацию аварий?

А) В течение суток.
Б) В течение недели.
В) В течение десяти дней.

12. Кто утверждает специальный план в соответствии с которым производится вскрытие пожарного участка?

А) Руководитель территориального органа Ростехнадзора.
Б) Руководитель организации.
В) Технический руководитель организации.

13. В течение какого времени при вводе новых или закрытии отработанных участков, изменении схемы вентиляции или путей выхода людей из шахты в план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий должен внести изменения и согласовать их с командиром аварийно-спасательного формирования технический руководитель организации?

А) В течение суток.
Б) В течение трех дней.
В) В течение пяти дней.

14. С кем согласовывается план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?

А) С профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием).
Б) С Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В) С Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и аварийно-спасательным формированием.

15. Какие из перечисленных документов должны прилагаться к плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?

А) Распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действий.
Б) Обязанности дежурного по шахте и список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии, и распределение обязанностей между ними.
В) Список лиц, участвующих в ликвидации аварий, и аксонометрическая схема проветривания горных выработок.

16. Какие приложения должны приобщаться к плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий при его согласовании и утверждении?

А) Акт проверки состояния насосных станций, водонепроницаемых перемычек и других средств по предотвращению затопления горных выработок.
Б) Акт проверки исправности действия реверсивных устройств на главных вентиляционных установках с пропуском реверсированной воздушной струи по горным выработкам.
В) Все перечисленные, включая акт проверки наличия и исправности противопожарных средств и оборудования.

17. Где должны находиться выписки из плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, относящиеся к конкретному участку, указывающие пути выхода людей из шахты?

А) У горного диспетчера.
Б) У руководителя шахты.
В) У начальника соответствующего участка.

18. Какие из перечисленных данных должны указываться в оперативной части плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?

А) Только категории шахты (месторождения) по выбросоопасности.
Б) Только категория региона по природной и техногенной сейсмоопасности (по шкале Рихтера).
В) Все перечисленные.

19. В каком случае нарушены требования безопасности при выводе людей из аварийных участков выработки?

А) При определении путей движения людей, выходящих из аварийных участков по загазованным выработкам, следует учитывать состояние и протяженность этих выработок, время выхода по ним людей.
Б) Из горных выработок, расположенных до очага пожара, людей следует выводить навстречу свежей струе к выходу на поверхность.
В) Из горных выработок, расположенных за очагом пожара, людей следует выводить в изолирующих самоспасателях кратчайшим путем в выработки со свежей струей воздуха и далее на поверхность.

20. Какой вентиляционный режим должен выбираться при авариях?

А) Реверсивный.
Б) Исключающий проникновение продуктов горения в шахту.
В) С учетом жизнеобеспечения максимального количества людей, находящихся в горных выработках.