Тест 12. Технология разработки месторождений полезных ископаемых

1. Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ?

А) Не должны иметь медицинских противопоказаний к указанным видам работ.
Б) Должны пройти обучение приемам и методам проведения работ.
В) Все перечисленные требования.

2. Что входит в обязанности руководителя структурного подразделения при проведении газоопасных работ?

А) Производить подготовку объекта к проведению газоопасных работ.
Б) Совместно с лицами, ответственными за подготовку и проведение газоопасной работы, определять средства индивидуальной защиты.
В) Непосредственно участвовать в выполнении газоопасных работ.

3. К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?

А) Ко II группе.
Б) К I группе.
В) К группе работ средней степени опасности.

4. Кто утверждает наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель структурного подразделения.
Б) Руководитель службы производственного контроля.
В) Руководитель эксплуатирующей организации.

5. Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель структурного подразделения не более чем на одну дневную рабочую смену.
Б) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск на требуемый для окончания работ срок.
В) Руководитель структурного подразделения не более чем на одну рабочую смену.

6. Что должен сделать руководитель структурного подразделения, на объекте которого будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска на ее проведение?

А) Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы.
Б) Провести обучение и инструктаж персонала, который будет проводить газоопасные работы.
В) Обеспечить работников сертифицированным оборудованием, необходимым для проведения газоопасных работ.

7. Кто должен регистрировать наряды-допуски на проведение газоопасных работ?

А) Газоспасательная служба.
Б) Руководитель участка, на котором будут проводиться газоопасные работы.
В) Руководитель службы производственного контроля.

8. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы и огневых работ?

А) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
Б) Работники газоспасательной службы.
В) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

9. На содержание каких веществ проводится анализ воздушной среды для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы с записью результатов в наряде-допуске?

А) На содержание кислорода и опасных веществ, указанных в перечне газоопасных работ, согласно месту и характеру работы.
Б) На содержание кислорода, водорода, азота, а также вредных веществ.
В) На содержание кислорода, пыли, бензапирена, фенола, а также взрывопожароопасных веществ.

10. Какие из обязательных мер безопасного ведения газоопасных работ, предусмотренных «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», указаны неверно?

А) Устанавливаются предупреждающие знаки «Опасная зона» или «Стой! Опасно для жизни».
Б) Обозначается (ограждается) место в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ.
В) Выставляются посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону по решению лица, ответственного за подготовку газоопасной работы.

11. К какой группе газоопасных работ относятся работы по установке (снятию) заглушек, и кто их проводит?

А) К II группе, проводит эксплуатационный персонал.
Б) К I группе, проводит бригада, определенная нарядом-допуском.
В) К I группе, проводит эксплуатационный персонал.

12. В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ?

А) Не менее 3 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.
Б) Не менее 1 года со дня закрытия наряда-допуска.
В) Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

13. Допускается ли проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных производственных объектах?

А) Допускается в исключительных случаях, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.
Б) Не допускается.
В) Допускается при соблюдении дополнительных требований безопасности.

14. Каким документом определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?

А) Организационно-распорядительными документами организации.
Б) Технологическим регламентом.
В) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
15. Какие из обязанностей руководителя структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, указаны неверно?

А) Определение списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ.
Б) Назначение лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ.
В) Определение объема и содержания подготовительных работ и последовательности их выполнения.
 16. При какой концентрации взрывопожароопасных веществ не допускается проведение огневых работ?

А) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.
Б) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 15 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.
В) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 25 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

17. Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение для проведения ремонтных работ?

А) Электротехнический персонал эксплуатирующей организации.
Б) Электротехнический персонал подрядной организации в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.
В) Персонал, назначенный руководителем эксплуатирующей организации и определённый в наряде допуске.

18. Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ?

А) В журнале проведения инструктажа руководитель службы производственного контроля делает записи и делает отметку в наряде-допуске.
Б) Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске.
В) Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта делает отметку в журнале проведения инструктажа и информирует об этом руководителя бригады, которая будет выполнять ремонтные работы.

19. Какие наряды-допуски следует оформлять при проведении огневых и газоопасных работ в ремонтной зоне?

А) При наличии нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы, наряд-допуск на проведение ремонтных работ оформлять не требуется.
Б) Необходимо оформлять наряд-допуск на проведение ремонтных работ, в котором указать меры безопасности при проведении огневых и газоопасных работ.
В) Наряды-допуски на огневые и газоопасные работы прикладываются к наряду-допуску на проведение ремонтных работ.

20. Какие из указанных требований по обеспечению безопасности при проведении ремонтных работ указаны неверно?

А) Ремонтные работы выполняются исполнителями, определёнными в наряде-допуске и работниками, осуществляющими эксплуатацию объектов по согласованию.
Б) Ремонтные работы начинают выполнять после оформления наряда-допуска.
В) Ремонтные работы производятся в соответствии с разработанным проектом производства работ.