## Slide 1: Полупроводниковые элементы
Диоды и транзисторы
http://www.falstad.com/circuit/

## Slide 2: Диод
двухэлектродный полупроводниковый прибор с одним p–n-переходом, обладающий односторонней проводимостью тока. Существует много различных типов диодов – выпрямительные, импульсные, туннельные, обращенные, сверхвысокочастотные диоды, а также стабилитроны, варикапы, фотодиоды, светодиоды и др.

## Slide 3
- диод не обладает сопротивлением
- максимально допустимый прямой ток
- максимально допустимое обратное напряжение

## Slide 4: Диоды выпрямительные
Выпрями́тельные дио́ды — диоды, предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный. На смену электровакуумным диодам и игнитронам пришли диоды из полупроводниковых материалов и диодные мосты (четыре диода в одном корпусе). Обычно к быстродействию, ёмкости p-n перехода и стабильности параметров выпрямительных диодов не предъявляют специальных требований

## Slide 5: Диодные мосты

## Slide 6: Защитный диод (супрессор, TVS-диод)
Предназначены для защиты электроаппаратуры от перенапряжений. Они рассчитаны не на непрерывное пропускание относительно малых токов, а на краткосрочное пропускание импульсов тока силой в десятки и сотни А

## Slide 7: Диод Зенера, стабилитрон
Когда обратное напряжение, приложенное к стабилитрону, увеличивается, оно достигает уровня пробоя, при котором ток Зенера увеличивается до достаточно больших значений. В режиме пробоя дальнейшее увеличение обратного напряжения на стабилитроне не будет, только увеличивается ток. Таким образом, постоянное U, сохраняется на стабилитроне при изменении питающего напряжения. Поэтому он работает, по принципу регулятора

## Slide 9: Диод Шоттки
полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении
Падение напряжения прямом включении составляет 0,2—0,4 вольт, в то время, как для обычных, например кремниевых диодов, это значение порядка 0,6—0,7 вольт

## Slide 10: Тиристор (не полностью управляемый ключ)
Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). Основное применение тиристоров (с тремя электрическими выводами — анодом, катодом и управляющим электродом) — управление мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод.

## Slide 11
Тиристор — не полностью управляющий ключ. То есть перейдя в открытое состояние, он остается в нем даже если прекращать подавать сигнал на управляющий переход, если подается ток выше некоторой величины, то есть ток удержания

## Slide 12: Светодиоды (LED)
Элемент создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении

## Slide 13: Транзисторы
Транзистор — электронный полупроводниковый прибор, в котором ток в цепи двух электродов управляется третьим электродом
Транзисторы заменили вакуумные лампы в различных электронных устройствах. В связи с этим возросла надежность таких устройств и намного уменьшились их размеры.

## Slide 14: Биполярные и полевые транзисторы
В биполярном транзисторе в переносе заряда участвуют и электроны, и дырки («бис» — дважды). А в полевом (он же униполярный) — или электроны, или дырки.
Биполярные используются в основном в аналоговой технике, а полевые — в цифровой.
основная область применения любых транзисторов — усиление слабого сигнала за счет дополнительного источника питания

## Slide 15
Режим насыщения: цепь, содержащую транзистор в режиме насыщения можно считать короткозамкнутой
Режим отсечки. транзистор, работающий в режиме отсечки, представляет собой разрыв цепи.

## Slide 16: Биполярный транзистор
Биполярный транзистор состоит из трех областей: эмиттера, базы и коллектора, на каждую из которых подается напряжение.

## Slide 17: Биполярный транзистор
если ток базы растет то человек так же увеличивает ток коллектора с учетом коэффициента усиления транзистора h21Э
небольшой ток базы управляет большим током коллектора

## Slide 18
Схема включения с общим эмиттером дает наибольшее усиление по напряжению и току (а отсюда и по мощности — до десятков тысяч единиц), в связи с чем является наиболее распространенной

## Slide 19: Транзисторные каскады

## Slide 20: Полевой транзистор
полупроводниковый прибор, работа которого основана на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением.

## Slide 21: Полевой транзистор с изолированным затвором (metall-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET)

## Slide 22: Преимущества полевых транзисторов
высокое входное сопротивление по постоянному току и на высокой частоте, отсюда и малые потери на управление;
высокое быстродействие (благодаря отсутствию накопления и рассасывания неосновных носителей);
поскольку усилительные свойства полевых транзисторов обусловлены переносом основных носителей заряда, их верхняя граница эффективного усиления выше, чем у биполярных;
высокая температурная стабильность;
малый уровень шумов, так как в полевых транзисторах не используется явление инжекции неосновных носителей заряда, которое и делает биполярные транзисторы «шумными»;
малое потребление мощности.

## Slide 23: Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT-транзистор)
трёхэлектродный силовой полупроводниковый прибор, сочетающий два транзистора в одной полупроводниковой структуре: биполярный (образующий силовой канал) и полевой (образующий канал управления). Используется, в основном, как мощный электронный ключ в импульсных источниках питания, инверторах, в системах управления электрическими приводами

## Slide 25
IGBT сочетает достоинства двух основных видов транзисторов:
высокое входное сопротивление, низкий уровень управляющей мощности — от полевых транзисторов с изолированным затвором
низкое значение остаточного напряжения во включенном состоянии — от биполярных транзисторов.
малые потери в открытом состоянии при больших токах и высоких напряжениях;
характеристики переключения и проводимость биполярного транзистора;
управление как у МОП — напряжением.