## Slide 1
Тест 9 Технология разработки МПИ
1. Где должны располагаться установки автоматического пожаротушения для камер с постоянным дежурством обслуживающего персонала?
1. Снаружи камеры со стороны поступления свежей струи воздуха, не дальше 10 м от входа в камеру. 2. У рабочего места дежурного персонала. 3. Внутри камеры на расстоянии 5 м от рабочего места обслуживающего персонала.
2. Какие требования установлены «Инструкцией по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы» к лицам, допускаемым к руководству работами по локализации и ликвидации последствий аварии и горноспасательными работами?
1. Руководитель работ по ликвидации аварии – технический руководитель (главный инженер) ОПО. 2. Руководство горноспасательными работами осуществляет руководитель горноспасательных работ – должностное лицо ПАСС(Ф), обслуживающей ОПО 3. Все перечисленное
3. Кто принимает решения об окончании, приостановлении и возобновлении работ по локализации и ликвидации последствий аварий или горноспасательных работ?
1. Военизированная горноспасательная часть, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 2. Руководитель работ по ликвидации аварии- технический руководитель (главный инженер) ОПО. (РЛА) 3. Руководитель горноспасательных работ (далее – РГСР) – должностное лицо ПАСС(Ф), обслуживающей ОПО, назначенное распорядительным документом руководителя ПАСС(Ф).
4. Кому запрещается находиться на командном пункте, организованном на период ведения работ по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте?
1. РГСР 2. Лица, назначенные для ведения оперативных журналов и другой документации, связанной с ведением работ по локализации и ликвидации последствий аварии и горноспасательных работ. 3. Других лиц, независимо от ведомственной подчиненности, за исключением случаев получения задания и отчета о его выполнении

## Slide 2
5. В каких из перечисленных случаев руководитель работ по ликвидации аварии и руководитель горноспасательных работ должны разработать оперативный план по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите два правильных варианта ответа.
1. Произошло изменение обстановки в горной выработке 2 Произошло изменение в сети горных выработок (здании, сооружении, участке территории ОПО), в которых произошла авария (далее – аварийный участок), 3. По указанию Ростехнадзора
6. В каком из перечисленных случаев разрабатываются последующие оперативные планы по локализации и ликвидации последствий аварий (№ 2, 3 и т. д.)?
1. Произошло изменение обстановки в горной выработке 2. Произошло изменение в сети горных выработок (здании, сооружении, участке территории ОПО), в которых произошла авария (далее – аварийный участок), 3. Мероприятия предыдущего оперативного плана реализованы или требуется их корректировка.
7. Какое количество отделений (горноспасательных или отделений вспомогательной горноспасательной команды) направляется по каждому маршруту до границ зон поражения при взрывах, определенных планом локализации и ликвидации последствий аварии при наличии признаков пожара и взрывоопасных концентраций рудничных газов?
1. Не более одного отделения по каждому маршруту. 2. Два отделения 3. Три отделения
8. В каком из перечисленных случаев подземная горноспасательная база не организуется?
1. Если имеется пожар 2. Все прибывшие на ОПО горноспасательные отделения привлечены к горноспасательным работам, определенным ПЛА, связанным со спасением людей, застигнутых аварией 3. Когда аварийная ситуация угрожает жизни спасателей

## Slide 3
9. В каком из перечисленных случаев в подземных горных выработках приостанавливаются горноспасательные работы и организуется вывод из зоны аварии людей, задействованных в данных работах?
1. В зоне высоких температур (температура воздуха равняется или превышает 27°С) (далее – ЗВТ) при наличии непригодной для дыхания атмосферы Температура воздуха в течение пяти минут повысилась на 3°С и более; 2. Параметры рудничной атмосферы превышают технические (функциональные) характеристики используемых костюмов изолирующих, средств индивидуальной защиты от высоких температур и (или) средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД); 3. Во всех перечисленных случаях
10. В каком из перечисленных случаев допускается продолжать работы по поиску и спасению людей в подземных горных выработках, в которых имеется взрывоопасная среда при наличии очагов горения или существует угроза прорыва воды (пульпы)?
1. Рудничная атмосфера в выработках аварийного участка находилась в состоянии, непригодном для дыхания, в течение времени, равного десятикратному сроку времени защитного действия СИЗОД; 2. В местах предполагаемого нахождения людей в течение не менее 24 часов температура воздуха составляла 60°С 3. В местах предполагаемого нахождения людей горная выработка затоплена водой и из нее отсутствует запасной выход;
11. Что из перечисленного проверяется комиссией при проведении проверок готовности противоаварийной защиты нефтяной шахты перед подготовкой и утверждением плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (нефтяной шахте)?
1. Обеспеченность нефтяной шахты запасными выходами, их пригодность для передвижения людей и прохода сотрудников ПАСФ в респираторах для эвакуации пострадавших; 2. Соответствие времени выхода людей на свежую струю воздуха сроку защитного действия используемых самоспасателей, подготовленности рабочих и специалистов к их использованию, возможность выполнения задач ПАСФ за время защитного действия респиратора; 3. Все перечисленное
12. На кого возлагается руководство работами по локализации и ликвидации последствий аварий?
1. Технический руководитель (главный инженер) ОПО 2. Должностное лицо ПАСС(Ф), обслуживающей ОПО, назначенное распорядительным документом руководителя ПАСС(Ф)- профессиональных аварийно-спасательных служб 3. Должностное лицо ВГСЧ.- подразделений военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении МЧС

## Slide 4
13. На основании каких данных составляется оперативный план по локализации и ликвидации последствий аварий?
1. На основании ПЛА 2. На основании поступающей на КП информации, анализа аварийной обстановки и прогноза развития аварии. 3. На основании аналогичных аварий
14. В каких случаях в подземных горных выработках, в которых имеется взрывоопасная среда при наличии очагов горения или существует угроза прорыва воды (пульпы), работы по поиску и спасению людей не проводятся или прекращаются?
1. Рудничная атмосфера в выработках аварийного участка находилась в состоянии, непригодном для дыхания, в течение времени, равного десятикратному сроку времени защитного действия СИЗОД; 2. В местах предполагаемого нахождения людей в течение не менее 24 часов температура воздуха составляла 100°С и более; 3. Во всех перечисленных случаях
15. Чем оснащается КП (командный пункт)?
1. Громкоговорящей связью 2. Спецодеждой 3. Аппаратурой телефонной и (или) радиосвязи подключенной к техническим устройствам записи ведущихся через нее переговоров
16. Какими способами осуществляется тушение подземных пожаров?
1. Комбинированный способ. 2. Комбинированный способ тушения пожара предусматривает изоляцию горных выработок и дальнейшее активное тушение пожара. 3. Всеми перечисленными способами

## Slide 5
17. В каких подземных горных выработках запрещается тушение пожара водой?
1. Если в горных выработках с исходящей из очага пожара вентиляционной струей находятся люди 2. В соляных и калийных рудников 3. Во всех перечисленных случаях
18. Каким образом устанавливаются порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить руководителя работ по ликвидации аварии и руководителя горноспасательных работ и назначить другое должностное лицо?
1. Приказом по шахте 2. Распорядительным документом, утверждаемым руководителями ОПО и ПАСС(Ф). 3. Распорядительным документом, утверждаемым руководителями ОПО
19. Каково номинальное время защитного действия автономных изолирующих дыхательных аппаратов (ДА) со сжатым воздухом на объектах открытых горных работ?
1. Не менее двух часов. 2. Не менее трех часов. 3. Не менее четырех часов.
20. Кто определяет места возведения изоляционных перемычек, предназначенных для изоляции пожарного участка, их конструкцию, последовательность и сроки возведения?
1. Руководитель работ по ликвидации аварии 2. Руководитель горноспасательных работ 3. Должностное лицо ВГСЧ